Комплект оборудования

для балансировки роторных вращающихся механизмов

и диагностики вибрации

Автор: Фельдман В.Д. – главный  специалист ООО «Кинематика»

Балансировочные приборы  заслуженно занимают особое место среди широкого круга  аппаратуры, используемой для проведения виброакустических измерений.

Это во многом связано с тем, что указанный класс аппаратуры, помимо  метрологической,  выполняет ещё и технологическою функцию,  то есть,  по сути дела,  является технологическим оборудованием, используемым не только для выявления, но и  для  устранения дисбаланса роторных механизмов.

Прямым следствием этого является высокая экономическая эффективность, достигаемая при внедрении приборов для балансировки роторов в собственных подшипниках,  которая определяется возможностью существенного повышения качества продукции при относительно небольших капиталовложениях.

Это особенно характерно для тех производств, где эксплуатируется или изготавливается значительное количество роторного оборудования (например, для мукомольных предприятий, заводов, производящих вентиляторы и т.п.).

На этих предприятиях срок окупаемости средней по стоимости балансировочной аппаратуры, цена на которую находится в пределах  65 – 100 тыс. рублей, не превышает обычно 3 – 4 месяцев.

Однако в настоящее время имеется большое количество малых и средних предприятий,  заинтересованных  в выполнении балансировки собственной продукции, для которых даже и такие сравнительно  небольшие затраты слишком обременительны.

К этим предприятиям могут быть отнесены авторемонтные мастерские, производства по ремонту и обслуживанию электродвигателей, насосов, вентиляторов и т.п. предприятия, выполняющие работы по балансировке от случая к случаю при необходимости.

Для них приобретение балансировочной аппаратуры по существующим на сегодняшнем рынке ценам часто представляется затруднительным, а порой и невозможным.

Для справки в таблице 1 приведена информация о стоимости ряда  наиболее известных в настоящее время на российском рынке приборов для балансировки роторного оборудования в собственных подшипниках.

Как видно из этой таблицы, цены на эти приборы в зависимости от производителя и их функциональных возможностей могут колебаться в пределах от 70 до 500 тыс. рублей.

В наш век интенсивного развития электронно-вычислительной техники цены на подобную аппаратуру на первый взгляд представляются слишком завышенными.

На самом  деле это не совсем так,  ибо имеется ряд объективных факторов ограничивающих возможность минимизации стоимости приборов для балансировки.

Во-первых, балансировочная аппаратура не востребована на рынке в объёмах сопоставимых с объёмами производства компьютеров, мобильных телефонов или телевизоров. Обычно она выпускается малыми и средними партиями, что естественно  сказывается  на увеличение её себестоимости.

Во-вторых, на цену этой аппаратуры существенное влияние оказывает стоимость входящих в её состав (как минимум двух)  датчиков вибрации,  цена  которых  достаточно велика.

Таблица 1

| Модель | Страна, фирма изготовитель | Стоимость, тыс. руб.*) | Выполняемые функции | Требования к квалификации персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вибропорт 41 | Германия, «Шенк» | 500 | Спектральный ана-лиз, сбор данных, диагностика, бала-нсировка | Специально подготовленный персонал |
| 2526, 2515 | Дания, «Брюль и Къер» | 400 - 500 | Спектральный ана-лиз, сбор данных, диагностика, бала-нсировка | Специально подготовленный персонал |
| 2110, 2115 | США, CSI | 300 - 350 | Спектральный ана-лиз, сбор данных, диагностика, бала-нсировка | Специально подготовленный персонал |
| SmartSCANNER | Германия, SAXON Prüftechnik GmbH | 250 - 400 | Спектральный ана-лиз, балансировка, центровка | Слесарь 4 - 6 разряда |
| Кварц, Топаз, Оникс | Россия, «Диамех» | 180 - 400 | Спектральный ана-лиз, сбор данных, диагностика, бала-нсировка | Специально подготовленный персонал |
| СД-11, СД-12 | Россия, «Васт» | 180 - 500 | Спектральный ана-лиз, сбор данных, диагностика, бала-нсировка | Специально подготовленный персонал |
| ВТБ-2М (Протон-Баланс) | Россия, НИИКИ ОЭП | 70 - 80 | Гармонический анализ, балансиро-вка, сборщик дан-ных | Слесарь 4 - 6 разряда |
| «Корсар++» | Россия, НПП «РОС» | 75 - 85 | Спектральный анализ, балансиро-вка, сборщик дан-ных | Слесарь 4 - 6 разряда |
| ЦБ-3 | Россия, СКБ «Индикатор» | 72 - 75 | Гармонический анализ, балансиро-вка, центровка | Слесарь 4 - 6 разряда |

*) Примечание: Приведенные в таблице 1 данные о стоимость приборов - ориентировочные по информации  на 2004 – 2011  г.г.

Так, например, стоимость наиболее известных  отечественных датчиков колеблется в пределах от 7500 до 15000 рублей за штуку, а импортных – может достигать  30000 рублей и выше.

В третьих, при создании балансировочных приборов значительные затраты направляются на разработку специализированного программного обеспечения, что при относительно небольших объёмах выпуска этой аппаратуры также способствует росту её стоимости.

Однако резервы для снижения стоимости балансировочной аппаратуры всё же есть.

И наши специалисты постарались их использовать при разработке нового прибора, получившего название  «Балком 1».

При этом мы руководствовались следующими постулатами.

1. Если по тем или иным причинам в наших условиях сложно организовать полноценное  серийное производство балансировочной аппаратуры,  то надо попытаться реализовать такую структурную схему прибора,  что бы  максимально использовать в его составе серийно выпускаемые  узлы  и детали других производителей.

2. Для снижения стоимости нашей аппаратуры необходимо проработать вариант применения  более дешёвых датчиков вибрации.

3. Желательно максимально использовать в новой разработке алгоритмы управления работой балансировочных приборов,  наработанные нашими  специалистами за 20 лет предыдущих разработок  и  реализованные в известных приборах  БАЛ-1, ЦБ-1, ЦБ-2 и ЦБ-3.

4. Снижение стоимости нового прибора никоим образом не должно сказаться на качестве балансировки, а также не должно  усложнить возможность его использования персоналом, не имеющим специальной подготовки.

В результате реализации изложенных выше принципов был разработан балансировочный комплект «Балком 1», состоящий из следующих основных узлов:

-  микропроцессорного измерительного блока, имеющего USB-выход для

подключения к компьютеру;

-  портативного компьютера, оснащённого специализированным программным

обеспечением для решения балансировочных задач;

-  двух (относительно недорогих) датчиков вибрации;

-  лазерного датчика фазового угла.

Измерительный блок прибора был разработан на базе модуля АЦП,   серийно изготавливаемого отечественной  компанией L-Card.

Измерительный блок по каналу USB связан с компьютером (обычно с нетбуком или ноутбуком), с помощью которого  осуществляется управление  процессом балансировки и обеспечивается вывод на дисплей результатов измерений и расчётов.

Реализация указанной структуры балансировочного прибора, основанная на использовании в его составе  серийно изготавливаемых конструктивных узлов,  позволила нам существенно снизить затраты на разработку и изготовление его аппаратной части.

Не менее важным элементом снижения стоимости нашего изделия явилось использование в качестве датчиков вибрации емкостных акселерометров, выпускаемых в настоящее время в массовом количестве различными производителями и имеющих низкую стоимость.

Кроме того, как уже отмечалось выше, при разработке программного обеспечения (ПО)  нового  балансировочного прибора  были максимально использованы алгоритмы,

наработанные  нашими специалистам за последние 20 лет. Это позволило существенно снизить трудоёмкость разработки и отладки ПО, что  соответственно положительно сказалось на себестоимости аппаратуры.

Комплексным результатом проделанной работы явилось то, что стоимость предлагаемого нами балансировочного комплекта (приставки без компьютера) со всей необходимой оснасткой (в том числе: магнитами для крепления датчиков вибрации, магнитным штативом для крепления датчика фазового угла, флеш-накопителем с ПО  и чемоданом для транспортировки)  в настоящее время не превышает  31 тыс. рублей.

При включении в комплект поставки по просьбе Заказчика недорогого нетбука стоимость прибора не превышает 41- 42 тыс. рублей.

В результате можно констатировать, что предлагаемый нами  балансировочный комплект «Балком 1» значительно дешевле, чем  любая другая аппаратура аналогичного назначения (см. таблицу 1).

На практике его цена сопоставима со стоимостью обычных виброметров, реализуемых в настоящее время на российском рынке.

При этом новый прибор обеспечивает возможность достижения  высокого качества балансировки (то есть минимального остаточного дисбаланса при минимальном числе пусков балансируемого ротора).

Это свойство прибора, во-первых, определяется его высокой разрешающей способностью,  которая   связана с  тем,  что  измерительный блок прибора выполнен на базе 14-разрядного АЦП,  имеющего  четыре  ступени  усиления.

Во-вторых, программным  обеспечение прибора,  в котором реализуется отработанный и проверенный в предыдущих разработках  эффективный алгоритм выделения вектора составляющей вибрационного сигнала,  проявляющегося на частоте вращения ротора.

В результате  прибор  «Балком 1»  позволяет  при необходимости  устойчиво выделять  из  зашумлённого вибрационного сигнала вектор оборотной составляющей с разрешением  по СКЗ виброскорости  до 0.001 мм/сек  и  погрешностью по фазе не более 1°, что в свою очередь обеспечивает высокую точность расчета масс и углов установки корректирующих грузов.

Кроме того, в связи с тем, что в состав прибора входит персональный компьютер, разработчикам удалось создать интуитивно понятный интерфейс пользователя, позволяющий существенно упростить процесс освоения и практического использования прибора персоналом, не имеющим специальной подготовки.

(При желании читатель может ознакомиться с демоверсией нашего нового прибора по электронному адресу: www.oookin.ru ).