Центробежная дробилка «Титан Д-160.7»

ПАСПОРТ

ЦД160.07.00.000ПС

Зав. № _______

Уважаемый покупатель !

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», объединяющей дробилки (Титан Д), мельницы (Титан М), мельницы-диспергаторы (Титан МД).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Помните, что Ваши неправильные действия при использовании изделия могут привести к потере работоспособности и прекращению гарантии.

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя		ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное

название изделия			«Титан»

Наименование изделия		Центробежная дробилка «Титан Д»

Модель				Титан Д-160.7

Срок службы			10 лет

Адрес производителя		199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс			(812) 449-21-28, 449-21-29

E-mail					office@ntds.ru

Сайт в «Интернете»		www.ntds.ru

Контактное лицо производителя:

Зам. начальника сервисной службы		Ёршик Владимир Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДРОБИЛКИ	4

1.1	НАЗНАЧЕНИЕ ДРОБИЛКИ	4

1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7

3.1	ТРАНСПОРТИРОВКА	7

3.2	ХРАНЕНИЕ	7

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9

7.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10

8.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

8.1	ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	16

8.2	СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	17

9.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	18

10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	19

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДРОБИЛКИ

## НАЗНАЧЕНИЕ ДРОБИЛКИ

Центробежная дробилка (далее – Дробилка) (рис. 1) предназначена для измельчения рудных и нерудных НЕВЗРЫВООПАСНЫХ материалов всухую крупностью не более 70 мм.

Во время эксплуатации не допускается попадание в ускоритель дробилки посторонних материалов (металл, дерево, кабель и др.).

Рис. 1. Общий вид дробилки «Титан Д160».

1 – технологическое основание; 2 – центральный модуль; 3 – рама; 4 – корпус;
5 – ускоритель; 6 – центральный болт; 7 - загрузочные патрубки; 8 – верхняя крышка;
9 – вставка; 10 – крышка камеры измельчения; 11 – отбойное кольцо; 12 – вентилятор;
 13 – камера измельчения; 14 – разгрузочные патрубки; 15 – электродвигатель.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики дробилки приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики дробилки «Титан Д-160»

| Наименование основных параметров | Значение параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Ориентировочная производительность по питанию в открытом цикле, т/ч | 250 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 70 | Наибольший линейный размер |
| Влажность исходного материала, %, не более | 6 | Уточняется для каждого материала |
| Установленная мощность электродвигателя привода дробилки, кВт | 250, 315 | Определяется условиями договора |
| Синхронная частота вращения вала электродвигателя привода дробилки, об/мин | 1000 |  |
| Номинальный ток, потребляемый двигателем привода дробилки, А | 445, 550 | В зависимости от мощности двигателя |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора наддува, кВт | 37 | Тип вентилятора ВР130-28-8 |
| Синхронная частота вращения вала электродвигателя вентилятора наддува, об/мин | 3000 |  |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 3200 3200 3700 | В сборе с рамой |
| Масса, т | 12 |  |

Вид климатического исполнения изделия – ТУ1, для которого номинальные значения климатических факторов, воздействующих на изделие, соответствуют климатическому исполнению ТУ* (теплый умеренный) согласно ГОСТ 15150-69, при этом:

- рабочие значения температуры окружающего воздуха находятся в диапазоне от минус 25°С до плюс 40°С (предельные значения температуры – минус 30°С и плюс 45°С);

- рабочее значение относительной влажности воздуха составляет 75% при температуре окружающего воздуха плюс 15°С (предельное значение – 98% при плюс 25°С);

- наибольшая высота над уровнем моря составляет 2000 м, что соответствует нижнему рабочему значению атмосферного давления 79.5 кПа (550 мм рт. ст.);

- категория размещения изделия – 1 (эксплуатация на открытом воздухе).

Входящий в состав изделия шкаф управления по условиям эксплуатации соответствует исполнению УХЛ (значения температуры воздуха при эксплуатации в диапазоне от плюс 1°С до плюс 35°С) и категории размещения 4 (в закрытом помещении с естественной вентиляцией при отсутствии воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения, а также при отсутствии конденсации влаги).

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

Требования в части внешних воздействующих климатических факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения – плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения должно быть не более плюс/минус 2%.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект дробилки входят изделия и документы, указанные в табл. 2

Таблица 2. Комплект поставляемых изделий и документов.

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во, шт. | Вид упаковки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦД.160.07.00.000 | Центробежно-ударная дробилка «Титан Д160» | 1 | без упаковки | 1 |
| ЦД.160.1.00.3400.00 | Запасной ускоритель в сборе | 1 | без упаковки | 1 |
| ЦД.160.3.00.0000.00ЭЗ | Шкаф управления | 1 | ящик | 1 |
| ПР160.0.01.0000.00 | Балансировочное приспособление | 1 |  |  |
|  | Ключ S14 (шестигранный) | 1 |  |  |
|  | Ключ S8 (шестигранный) |  |  |  |
|  | Стойка для проверки соосности | 1 |  |  |
| ЦД.160.1.00.4200.14 | Запасной амортизатор | 2 |  |  |
| ЦД.160.1.00.0000.03 | Запасная мембрана | 1 |  |  |
|  | Ключ радиусный для круглых шлицевых гаек КГЖ 125-130 | 1 |  |  |
|  | Звонок | 1 |  |  |
|  | Стопорная шайба | 2 |  |  |
| ЦД.125.1.00.0000.18 | Шайба регулировочная | 2 |  |  |
| ЦД.160.07.00.000ПС | Паспорт мельницы | 1 | в конверте | - |
| ЦД.160.07.00.000ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |  |
| ЦД.160.07.00.000ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 3 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование оборудования изделия производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения её при транспортировании.

С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

Условия транспортирования электродвигателя – согласно паспорту на этот электродвигатель.

Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

## ХРАНЕНИЕ

В случае, если изделие не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты меры по консервации изделия с целью обеспечения его нормальной эксплуатации и технического обслуживания в дальнейшем и/или сохранения гарантии и срока службы.

При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться вредному воздействию окружающей среды.

В зимнее время на неэксплуатируемом изделии необходимо обеспечить защиту вращающихся систем (подшипниковые узлы) от попадания в них воды и последующего замерзания (простое решение: закрыть входное отверстие загрузочной воронки изделия листом железа или фанеры), а также наложить консервирующую водоотталкивающую смазку.

Условия хранения электродвигателя (если установлен) – согласно паспорту на этот электродвигатель. Подшипники двигателя и подшипниковых узлов должны быть смазаны в соответствие с инструкцией техобслуживания перед запуском.

Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется компанией ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки дробилки, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (п.1.1 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) износ быстроизнашивающихся частей изделия (упругих элементов);

в) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи дробилки покупателю.

Поставщик: ООО «Новые технологии».

Адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д. 2.

Тел./Факс: (+7 812) 449-21-28, 449-21-29.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дробилка «Титан Д-160.7», заводской номер №_________, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Дробилка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица № 3.

| Элемент | Срок службы | Причина замены | Замена (каким элементом) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 4.

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Таблица № 5.

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 6.

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица № 7.

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица № 8.

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | но-вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |