Грохот Ultimate Screener™ "-

новое слово в грохочении порошков

сыпучих сухих веществ и взвесей.

Содержание:

1.Введение

2.Краткое объяснение работы оборудования

3.Фотографии

## 4.Возможности Технологии

## 5.Реализация Технологии

# 6.Грохоты для сухих продуктов

-круглые (циркулярные) грохоты

-прямоугольные грохоты

-лабораторные грохоты

7.Усовершенствования для существующих грохотов

8.Шламовые грохоты

9.Процессы разуплотнения:

10.Текущие разработки

-очистка воды

-обезвоживание мелко-угольных суспензий

-уплотнение мелких порошков

1.Введение

Вы признаете, что  какое-либо из следующих утверждений относится к вашему нынешнему процессу классификации и сепарации?

- Забивание сита

- Высокие затраты на грохочение

- Недостаточная производительность

- Высокие затраты на обслуживание

- Плохая эффективность сортирования

Если любой из этих пунктов соответствует вашему нынешнему производственному процессу, мы настоятельно рекомендуем Вам читать далее. Мы гарантируем, что Вы сможете улучшить производительность и финансовые результаты.

Можете ли ВЫ:

- Увеличить производительность?

- Предотвратить забивание сит?

- Уменьшить затраты на грохочение?

- Уменьшить затраты на техническое обслуживание?

- Увеличить эффективность грохочения?

И

- Уменьшить себестоимость на произведенные кг / тонну?

- Уменьшить производственное время на кг / тонну?

Ответ: ДА!

Как?

Включением грохота Ultimate Screener™ в Ваш производственный процесс.

Каким бы ни был этот процесс - от высоко-тоннажного грохочения в карьерах до сверхточной классификации в фармацевтических лабораториях, при работе сухим или мокрым методом, от осушки до разуплотнения, грохот Ultimate Screener™ значительно улучшит вашу производительность, эффективность, а также существенно сократит все ваши затраты.

Как это работает?

2.Краткое объяснение работы оборудования

Сегодняшнее вибрационное оборудование для классификации использует моногармоническую, одночастотную вибрацию, создаваемую одним вибрационным двигателем, связанным с блоком просеивания. Задача данного вибрационного двигателя состоит в том, чтобы возбудить вибрации всего тела грохота, благодаря чему колебания передаются и на сито, используемое для разделения Вашего продукта.

Из-за своей относительно большой массы грохот не может выдерживать большие величины перегрузки. Вот почему во всех традиционных грохотах используются ускорения в 4 - 5 g (где “g” обозначает ускорение свободного падения и равняется 9.8 м/с2), а в наиболее мощных из них используется ускорение в 16 g. Результатом является слабое и неэффективное возбуждение исходного материала на поверхности сита грохота.

Наша запатентованная технология помогает преобразовывать эту одночастотную вибрацию в сильную мульти-частотную благодаря уникальному механическому процессу.

Комбинация всех факторов приводит к тому, что суммарный коэффициент полезного действия ЛЮБОГО традиционного грохота остается ниже 1%, при том, что кпд грохота Ultimate screener ™ составляет минимально 10% и может достигать даже 30 % . Это означает, что если у вас, скажем, двигатель в 1 киловатт, менее чем 10 ватт этой мощности будут использованы для грохочения в традиционной одночастотной машине. А грохот Ultimate screener ™ использует от 100 до 300 ватт от данной полной мощности. Вот почему ВСЕ традиционные грохоты СЛАБЫ и НЕЭФФЕКТИВНЫ, и именно поэтому они очевидно ОТСТАЮТ от грохота Ultimate screener ™ во всех аспектах классификации.

С грохотом Ultimate screener ™ мы способны передать одновременно широкий спектр частот любому продукту на поверхности сита. Чтобы посмотреть, как продукт ведет себя на наших грохотах, пожалуйста, щелкните здесь для просмотра фотографий и маленького фильма.

Технология мульти - частоты Kroosher ® позволяет не только улучшить грохочение, но и также открывает новые горизонты для других процессов, как то обезвоживание, разуплотнение и ряд других. Более того, эта технология значительно расширяет область применения вибрационного оборудования и позволяет грохоту Ultimate screener ™ успешно конкурировать и часто выигрывать у невибрационных машин, типа циклонов, классификаторов и центрифуг.

3.Фотографии

Это то, что Вы будете видеть при обогащении вашего продукта на грохоте Ultimate screener ™ благодаря  мульти – частотной технологии Kroosher ®.

Если не начинается автоматическое проигрывание файла, пожалуйста, загрузите его, сохранив на жестком диске. Будучи сохраненным, файл может просмотрен в следующих системах:  QuickTime™ или Windows Media Player.

Вы можете загрузить следующий короткий фильм (в формате Avi), щелкнув на следующие ссылки:

- Ultimate Screener™ in motion! (Грохот Ultimate screener™ в движении!) (940 КБ) (пожалуйста, наберитесь терпения, поскольку это может занять время!)

- Ultimate Screener™ in motion! (zipped) (Грохот Ultimate screener™ в движении! - зазипован) (925 КБ) (пожалуйста, наберитесь терпения, поскольку это может занять время!)

## 4.Возможности Технологии

Благодаря нашей технологии мульти - частоты Kroosher ® грохот Ultimate screener™ может выполнять широкий диапазон задач, включая, но не ограничиваясь этим, контрольное грохочение (предварительное грохочение), классификацию, обеспылевание (удаление мелких фракций), мокрое грохочение, включая грохочение шлама, и обезвоживание.

В результате, мы можем предложить Вам:

Преимущества технологического процесса

- Значительно более высокая эффективность

- Гарантируемая эксплуатация без забивания сита

- Более высокая производительность на м2 области грохочения

Эксплуатационные преимущества

- Более длительный срок службы сита

- Меньший размер грохота

- Отсутствие потребности в устройствах для очистки ячеек сита

- Отсутствие потребности в дополнительном электропитании

- Отсутствие потребности в специальном техническом обслуживании

- Дешевая и быстрая замена сита

Кроме того, мы способны предложить Вам:

Конкурентные преимущества

- Просеивание сквозь меньшие отверстия

- Создание новых технологических процессов и материалов

- Классификация материалов, которые прежде считались непригодными

- Экономная замена другого оборудования (циклонов, фильтров, центрифуг, классификаторов)

Преимущества инфраструктуры

- Необходимость в меньшем количестве грохотов

- Необходимость в меньшем количестве рабочей силы

- Требуется меньше рабочего места

- Более низкое потребление энергии

- Грохоты занимают меньше места

- Требуется меньшее количество вспомогательной инфраструктуры (питателей, разгрузочных устройств, скатов)

В конечном счете, мы предлагаем Вам:

Экономические выгоды

- Высокая прибыль от инвестиции

- Меньшие удельные затраты на произведенные кг / тонну продукта

## 5.Реализация Технологии

Наша технология успешно применилась в следующих процессах:

- Классификация / сепарация / предварительное грохочение сухих продуктов

- Классификация шлама / обезвоживание / дренирование / сполоск

- Разуплотнение / разбивание комков

Наш проектно-конструкторский отдел непрерывно разрабатывает новые области применения и улучшает существующие производственные процессы. Если Вы хотите, чтобы Вас информировали об этих новых разработках, пожалуйста, щелкните здесь (click here), и Вас включат в наш список адресатов. Если Вы хотели бы войти в контакт с нашими главными бюро, пожалуйста, щелкните здесь (click).

# 6.Грохоты для сухих продуктов

Процессы грохочения, классификации, разделения, предварительного грохочения: для этих процессов имеется следующее стандартное оборудование:

Круглые (циркулярные) грохоты:

Одноярусные и двухъярусные конфигурации для сухих процессов

Диаметры:

- 900 мм

- 1200 мм

- 1500 мм

| № 1 – Резонирующие кольца |  | №3 – Изолирующее основание |
| --- | --- | --- |
| № 2 – мульти - частотные адаптеры | Дополнительный ярус | Опорные конструкции |

| № 1 – Резонирующие кольца | № 2 – мульти - частотный адаптер |  |
| --- | --- | --- |
| №3 – Изолирующее основание |  |  |

Прямоугольные грохоты:

Одноярусные и многоярусные конфигурации; модульное применение для больших площадей грохочения для сухих технологических процессов

Приблизительные габариты:

- 1,5 x 0,5 м.

- 2 x 1 м.

Деталь прямоугольного грохота Ultimate screener™

Лабораторные грохоты:

Конфигурация с 5 ярусами (возможно и больше по запросу)

- Сита со стандартным диаметром 200 мм

7.Усовершенствования для существующих грохотов

Kroosher – это механическое устройство, позволяющее преобразовывать любую вибрационную систему в версию с улучшенными частотными характеристиками.

Kroosher - полностью механическое устройство (не содержит каких-либо "электрических" или "пневматических" компонентов).

Kroosher содержит детали, сделанные исключительно из металла и каучука.

8.Шламовые грохоты

Процессы Классификации шлама, Обезвоживания, Осушения, Сполоска:

Следующее стандартное оборудование доступно для этих процессов:

Прямоугольные грохоты: габариты (для влажного процесса)

- 0,8 x 0,3 м.

- 1 x 0,5 м.

- 2 x 1 м.

Одноярусные и многоярусные конфигурации. Модульная реализация для большой площади грохота.

9.Процессы разуплотнения:

Для этих процессов в наличии имеется следующее стандартное оборудование:

Разуплотнитель “Decompactor” (сухой процесс)

Разуплотнитель является мульти – частотным вибрационным механизмом, обеспечивающим эффективное и быстрое разуплотнение продукта, уплотненного внутри бумажного или полиэтиленового мешка.

С механизмом “Decompactor” теперь возможно избежать дорогой и длительной процедуры открытия мешков, повторного помола, затем повторной классификации, и наконец повторной упаковки продуктов в новые мешки.

Вместо всего этого данному устройству потребуется приблизительно 45 секунд, чтобы возвратить содержимое мешка в первоначальное мелко - порошковое состояние, и все это без повреждения мешка.

Устройство может быть объединено с транспортером для автоматической загрузки и разгрузки мешков и / или с шумопонижающим корпусом, имеющим автоматические двери для загрузки и разгрузки мешков.

|  | До и после – за 45 секунд! |  |
| --- | --- | --- |

Содержащий полезные ископаемые мешок уплотнён настолько, что взрослый человек может сидеть на нём без проседания мешка. Этот мешок впоследствии прошёл через Kroosh Decompactor ®, и 45 секундами позже содержание было разуплотнено и готово для поставки клиенту. До появления устройства Decompactor ® данный продукт должен был бы быть распакован, перемолот, заново классифицирован и переупакован!

10.Текущие разработки

Наш проектно-конструкторский отдел в настоящее время разрабатывает, среди прочего, следующие применения:

- Очистка воды;

- Обезвоживание мелко-угольных суспензий;

- Уплотнение мелких порошков.

Очистка воды:

Удаление загрязняющих частиц более 2 микрон из воды. Это уже было достигнуто в лабораторных условиях с установкой Kroosh Reactor®.

Обезвоживание мелко-угольных суспензий:

В настоящее время мы способны обезвоживать на наших обычных шламовых грохотах угольные суспензии вплоть до конечного  содержания воды в 20 %. Нашей текущей целью является достижение конечного содержания воды менее чем в 10 %. Лабораторные испытания доказали, что это достижимо, и наши инженеры теперь разрабатывают промышленную реализацию этого процесса.

Уплотнение мелких порошков:

Удаление запертого воздуха из конечного мелко-порошкового  продукта, в результате чего затраты на упаковку, транспортировку и хранение уменьшаются.

Вы имеете специфическую проблему в классификации?

Многие из наших технологических решений были развиты благодаря тому, что различные промышленные игроки, маленькие и большие, обратились к нам со своими определенными проблемами. Какой бы ни была ваша специфическая проблема, она может быть решена нашими инженерами, применяющими нашу технологию. Так почему бы ни связаться с нами contact и не сообщить нам о ней?