«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Новые технологии»

_____________ Игнатов В.И.

"___" ________ 2005 г.

ВОЗДУШНЫЙ КАСКАДНО-ГРАВИТАЦИОННЫЙ КЛАССИФИКАТОР ТИТАН  КГК-30

ПАСПОРТ

Зав. № 3

КГ-3.008.00.00.000 ПС

«СОГЛАСОВАНО»

Главный конструктор

_____________ Лисица В.И.

Главный инженер

_________ Верхоглядов С. А.

Начальник отдела
пуско-наладочных работ

_____________ Сотник А. В.

Санкт-Петербург

2005

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	3

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА	3

1.2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	7

7.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

7.1. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	9

7.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	10

8.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	11

9.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	12

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

Классификатор, в составе технологической линии, предназначен для разделения гранитного отсева или других сыпучих материалов с аналогичными массово-геометрическими характеристиками крупностью не более 5 мм и относительной влажностью не более 2 %  на три фракции:  5,0 - 2,0 мм;  2,0 - 0,16 мм;  0,16 - 0 мм.

Рис. 1 Схема компоновки основных узлов классификатора «Титан КГК-30»

1 – выходной патрубок; 2 – регулировочный шибер; 3, 4 и 5 – сепарационные шахты;

6 – перепускная шахта; 7 – загрузочный бункер;

8, 9 и 10 – мигалки; 11 и 12 – патрубки с регулировочными шиберами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики классификатора приведены в табл. № 1.

Таблица №1

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию в открытом цикле, т/ч, не более | 30 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 5 |  |
| Влажность исходного материала в %, не более | 2 | Уточняется для каждого материала, зависит от %-го содержания глины |
| Крупность продуктов разделения, мм | 5,0 – 2,0; |  |
|  | 2,0 – 0,16; |  |
|  | 0,16 – 0 |  |
| Установленная мощность двигателя вентилятора, кВт | 5,5 | Вентилятор – ВР 300-45, зав. № 9907147 |
| Номинальный расход воздуха, тыс. м3/ч | 20,0 |  |
| Гидравлическое сопротивление, кПа, не более | 2,0 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина | 3140 |  |
| - ширина | 2120 |  |
| - высота | 7165 |  |
| Масса, т, не более | 2,53 |  |

По условиям эксплуатации изделие соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45(С и относительной влажности 75% при плюс 15(С на высоте до 1000 м).

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%;

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект классификатора входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Вид упаковки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КГ-3.008.00.00.000 | Классификатор «Титан КГК-30» (зав. №3) | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Циклон-разгрузитель ЦН-24-1600У | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Группа циклонов СЦН-40-1000х4 | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Вентилятор ВР 300-45 | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Циклон аспирационный ЦН-15-400х4 | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Вентилятор аспирационный ВР100-45-5 | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Питатель шлюзовый Ш5-30 | 2 шт. | без упаковки | 2 |
|  | Питатель шлюзовый Ш5-20 | 1 шт. | без упаковки | 1 |
| КГ-3.008.00.00.000ПС | Паспорт классификатора | 1 шт. | в конверте | – |
| КГ-3.008.00.00.000ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 9 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

- Транспортирование классификатора производится автомобильным или  железнодорожным транспортом.

- Расстановка и крепление классификатора в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения ее при транспортировании.

- С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

- Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Хранение

- Когда классификатор не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и технического обслуживания для обеспечения сохранности и гарантии сохранения срока службы, а также прекрасного состояния оборудования при последующем использовании.

- Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

- При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться  вредному воздействию окружающей среды.

- В зимнее время при отсутствии эксплуатации классификатора  необходимо обеспечить защиту органов классификатора от попадания в них воды и последующего замерзания.

- Условия хранения изделий, входящих в комплект классификатора (см. табл. 2) – согласно паспортам на эти изделия.

- Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ЗАО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею  для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию дробилки, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (стр. 3 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные  неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи дробилки покупателю.

Поставщик: ЗАО «Новые технологии».

Офис и производство:  Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23 линия В.О., д.2

Телефон\факс:  (+7 812) 4492128, (+7 812) 4492129.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Классификатор КГ-3.008.00.00.000, заводской номер №3 , изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Классификатор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## 7.1. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Таблица № 4

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## 7.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 5

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица № 6

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица № 7

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |