«УТВЕРЖДАЮ»

Главный конструктор

ООО «Новые технологии»

_____________ Павлов В.И.

"___" ____________ 2007 г.

Центробежно-ударная мельница «Титан М-125»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

и

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и техническому обслуживанию

ЦМ125.3.00.0000.00ИЭ

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела
пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания

____________ Ершик В.А.

Инженер по электроавтоматике

____________ Хрисанов А.Н.

Инженер-расчетчик

____________ Веревкин А.А.

Разработчик

____________ Мосесов А.В.

Санкт-Петербург

2007

Уважаемый покупатель !

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», объединяющей дробилки (Титан Д), мельницы (Титан М), мельницы-диспергаторы (Титан РВМ).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Помните, что Ваши неправильные действия при использовании изделия могут привести к потере работоспособности и прекращению гарантии.

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя		ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное

название изделия			«Титан»

Наименование изделия		Центробежно-ударная мельница Титан М

Модель				Титан М-125.3

Срок службы			10 лет

Адрес производителя		199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс			(812) 449-21-28, 449-21-29

E-mail					office@ntds.ru

Сайт в «Интернете»		www.ntds.ru

Контактные лица производителя

Начальник отдела пуско-наладочных работ

и сервисного обслуживания			Ершик Владимир Александрович

Начальник договорного отдела			Юрканская Ирина Александровна

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	5

2.1	НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	5

2.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.3	УСТРОЙСТВО И РАБОТА МЕЛЬНИЦЫ	6

2.3.1	Состав и назначение основных деталей и узлов мельницы	6

2.3.2	Основные принципы и особенности работы центробежной мельницы с воздушной опорой	9

2.3.3	Описание отдельных узлов мельницы	14

2.3.4	Электрооборудование мельницы	16

3.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛЬНИЦЫ	23

3.1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	23

3.2	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	23

3.3	ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕЛЬНИЦЫ	24

3.4	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	25

3.5	ПОРЯДОК СБОРКИ И ПОДГОТОВКА МЕЛЬНИЦЫ К РАБОТЕ	27

3.6	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) МЕЛЬНИЦЫ	30

3.6.1	Периодические проверки быстроизнашивающихся элементов мельницы	31

3.6.2	Техническое обслуживание ускорителя	31

3.6.3	Статическая балансировка ускорителя	33

3.6.4	Периодический контроль технического состояния подвижных узлов мельницы	34

3.6.5	Техническое обслуживание узлов мельницы	37

3.6.6	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ	38

4.	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	42

4.1	МАРКИРОВКА	42

4.2	УПАКОВКА	42

4.3	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ	42

5.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43

6.	Графические материалы	44

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (Описание) и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и техническому обслуживанию (Инструкция) содержат необходимую информацию о:

- назначении, технических характеристиках, принципе действия и устройстве изделия;

- монтаже, подготовке к работе и эксплуатации изделия;

- эксплуатационных ограничениях, учет которых обязателен при построении технологической схемы и создании технологического регламента;

- порядке технического обслуживания изделия и отдельных его узлов;

- возможных неисправностях и способах их устранения;

- мерах безопасности, соблюдение которых необходимо при эксплуатации изделия и его техническом обслуживании;

- гарантийных обязательствах Изготовителя и условиях их выполнения.

Описание и Инструкция предназначены для изучения квалифицированным персоналом, допущенным к работе с изделием и специалистами-технологами для грамотного построения технологической схемы и технологического регламента.

Дополнительно, при эксплуатации и обслуживании изделия необходимо, кроме настоящих Описания и Инструкции, использовать следующие документы:

- правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок  (ПОТ Р М-016-2001);

- единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов №ПБ 03-571-03 (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 04.06.2003 № 47).

- техническую документацию, сопровождающую комплектующие изделия, входящие в состав изделия.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Мельница предназначена для измельчения хрупких рудных и нерудных материалов всухую крупностью не более 40 мм.

# Рис. 1. Монтаж мельница «Титан М-125» в составе линии по измельчению гипса

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики мельницы приведены в табл. № 1.

Таблица № 1. Основные технические характеристики.

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию в открытом цикле, т/ч, не более | 20 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала (наибольший линейный размер), мм, не более | 40 |  |
| Влажность исходного материала в %, не более | 5 | Уточняется для каждого материала, зависит от %-го содержания глины |
| Установленная мощность электродвигателя привода мельницы (зависит от спецификации), кВт | 250 | АО4-355М-4 |
|  | 315 | АО4-355L-4 |
| Частота вращения вала электродвигателя привода мельницы, об/мин | 1500 |  |
| Номинальный ток, потребляемый мельницей, А | 445 | В зависимости от мощности двигателя |
|  | 550 |  |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора наддува, кВт | 37 | ВР130-28-8 |
| Частота вращения вала электродвигателя вентилятора наддува, об/мин | 2940 | А200М2 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2 350 2 350 5 800 | В сборе с рамой |
| Масса, т | 12 |  |

По условиям эксплуатации изделие соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45(С и относительной влажности 75% при плюс 15(С на высоте до 1000 м).

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%;

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА МЕЛЬНИЦЫ

### Состав и назначение основных деталей и узлов мельницы

Мельница конструктивно представляет собой объединенные в одном агрегате измельчительный и классификационный модули. На раме (см. рис. 2) устанавливается корпус, состоящий из камеры измельчения и сборников неизмельченного продукта. К корпусу крепится электродвигатель привода и устанавливается вентилятор наддува. На крышку камеры измельчения устанавливается классификатор, возвращающий недоизмельченный материал в камеру измельчения и отводящий продукт нужной крупности через разгрузочный патрубок.

Рис. 2. Внешний вид мельницы «Титан М-125».

На рис. 3 представлена компоновка нижней части мельницы:

Рис. 3. Схема компоновки основных узлов мельницы «Титан М-125»
(центральный (измельчительный) модуль).

1 – нижняя часть классификатора; 2 – загрузочный патрубок; 3 – крышка камеры измельчения; 4 – корпус с камерой измельчения и выгрузным патрубком;
 5 –болт крепления ускорителя; 6 – ускоритель; 7 – вал шлицевой; 8 – крышка опорная;
 9 – мембрана; 10 – резиновый амортизатор с фторопластовой прокладкой;
11 – подшипниковый узел; 12 – ротор; 13 – статор; 14 – вал карданный;
 15 – болт регулировочный; 16 – стакан; 17 – кольцо; 18 – переходная втулка;
19 – конический стакан; 20 – электродвигатель привода; 21 – вентилятор; 22 – рама.

- Рама 22 представляет собой несущую конструкцию, к которой крепятся все рабочие узлы мельницы.

- Корпус 4, в состав которого входят камера измельчения и разгрузочный патрубок, представляющие собой сварную конструкцию из стальных листов толщиной 10 – 18 мм. Корпус крепится к раме восемью болтами М24 через резиновые амортизационные прокладки. В камеру измельчения сверху входит нижняя часть классификатора 1, служащая для организации потока материала, спускающегося через патрубок 2 из классификатора (загруженный материал через загрузочный патрубок мельницы и недоизмельченный материал из классификатора) и поднимающегося с воздухом из камеры измельчения.

- Крышка 3 камеры измельчения крепится к корпусу 4 и служит для исключения возможного вылета кусков измельчаемого материала из зоны дробления. Крышка 3 крепится к корпусу двенадцатью откидными болтами М20 с фасонными гайками. Крышка 3 является дном классификатора (рассмотрен на рис. 5).

- Вентилятор наддува 21 предназначен для создания рабочего давления в воздушной опоре. Крепится к раме четырьмя болтами М16.

- Центральный (измельчительный) модуль мельницы, включающий в себя:

  - конический стакан 19, являющийся несущей конструкцией, к одному фланцу которого восемью болтами М20 крепится основной электродвигатель привода 20, создающий рабочий момент на валу мельницы, а к другому – восемью болтами М16 крепится статор 13 таким образом, чтобы ось вращения основного двигателя проходила через центр сферической поверхности, имеющейся внутри статора. В боковую коническую поверхность стакана, внутренняя полость которой является камерой наддува, тангенциально вварен  патрубок, к выходному фланцу которого крепится воздуховод вентилятора наддува 21. Для обслуживания, регулировки и ремонта в нижней части стакана имеются смотровые лючки (на рисунках не показаны) и стакан 16, который можно поднять вверх, открутив шесть болтов М10, крепящих его к диафрагме стакана 19, и сняв текстолитовое кольцо 17, уплотняющее камеру наддува и закрепленное шестью болтами М10. Специальных требований к герметичности камеры наддува не предъявляется, поскольку возможные утечки воздуха в местах соединений практически не влияют на суммарный расход воздуха, который в основном определяется величиной рабочего зазора между ротором и статором;

  - ротор 12 со шлицевым валом 7, представляющий собой усеченный сегмент сферической поверхности. Является основным рабочим элементом, обеспечивающим устойчивую работу вращающихся элементов мельницы в условиях меняющейся во времени несбалансированности, оказывающей сильные динамические воздействия на все элементы мельницы;

  - карданный вал 14, предназначенный для передачи вращающего момента от вала основного двигателя к ротору в условиях возможного изменения их взаимного положения в осевом, радиальном и угловом направлениях. Карданный вал крепится призонными болтами М10х1.25 одним фланцем к переходной втулке 18, другим – к шлицевому валу ротора 7. Длина хода шлицевого соединения карданного вала может изменяться центральным регулировочным болтом 15 (М20х1.5);

  - подшипниковый узел (ПШУ) 11, обеспечивающий поддержку подвижной части мельницы при аварийном выбеге в случае отключения вентилятора или выхода его из строя, крепится к шлицевому валу ротора (после установки регулировочных прокладок)  гайкой М100х2;

  - опорную (воздушную) крышку 8, которая предназначена для разделения камеры измельчения и зоны воздушной опоры (см. ниже), а также для установки резинового амортизатора 10, на который опирается подшипниковый узел. Воздушная крышка крепится к обечайке корпуса восемью болтами-стяжками М16;

  - амортизатор 10, представляющий собой резиновый диск с центральным отверстием. Амортизатор гарантирует сохранение зазора между ротором и статором в условиях аварийного выбега, а также обеспечивает угловую и радиальную упругую связь, ограничивающую свободу движения ротора при возникновении чрезмерных угловых и радиальных отклонений.

  - Для предотвращения проворачивания амортизатора предусмотрена его фиксация болтами как относительно подшипникового узла, так и относительно воздушной крышки. Прокладка из фторопласта толщиной 3 – 4 мм устанавливается между амортизатором и верхним фланцем ПШУ для уменьшения трения между ними при радиальных смещениях ПШУ;

  - мембрану 9, которая предназначена для исключения доступа мелкой фракции дробленого материала к амортизатору и в зону воздушной опоры;

  - ускоритель 6, являющийся основным рабочим органом мельницы, сообщающим материалу необходимую скорость для его разрушения. Для увеличения срока службы наружная поверхность обечайки ускорителя частично обварена износостойким материалом, а все основные элементы (кольца, листы, лопатки) являются сменными. Ускоритель устанавливается на шлицевой вал ротора и крепится центральным болтом 5 (М20х1.5). От износа головка болта предохраняется круглой заглушкой из транспортерной ленты;

  - опоры отбойных плит, показаны на рис. 4, о которые ударяется материал, разогнанный в ускорителе.

- В состав классификационного модуля мельницы – классификатора (рис. 5) – входят:

  - основа 2, которая устанавливается на центральный модуль мельницы, и нижняя часть которого фактически является крышкой камеры измельчения. Внутри основы находится конус возврата 9, заканчивающийся загрузочным патрубком в ускоритель, и конусы 19 (образующий стенку основы 2) и 20, между которыми материал с воздухом поднимается вверх;

  - корпус 3, образованный обечайкой 12, в котором расположены рассекатель 10, переходящий выше в цилиндр 14, регулируемые лопатки 5 на осях 4, закрепленные между обечайками 11 и 14, и установленные сходящими с плоскости обечайки 12 течки 13, направленные в конус возврата 9. Рассекатель сверху заканчивается конусом 15. Через загрузочный патрубок 16 исходный материал подается в мельницу и попадает в конус возврата, а из него в ускоритель. Материал, поднимающийся между конусами 19 и 20, попадает в большее пространство и теряет подъемную силу в замедлившемся потоке воздуха, крупные частицы выпадают в конус 9. Не столь крупные частицы продолжают движение с воздухом сначала между течками 13, затем между рассекателем 10 и обечайкой 11 вверх к лопаткам 5. На лопатках, установленных под углом, поток приобретает закрутку (вращательную скорость вокруг вертикальной оси) и попадает в большую камеру колпака 1, в котором из-за наличия центробежной силы и резкого падения подъемной силы потока, материал средней крупности выбрасывается к корпусу колпака и стекает между обечайками 11 и 12 вниз до течек 13, а потом по течкам в конус возврата 9;

  - колпак 1 с патрубком для выгрузки готового продукта 17 и присоединения пылевоздушной транспортной системы через фланец 18;

  - управление лопатками 5 осуществляется при помощи (см. рис. 6) поворота лопатки вокруг оси 4 рычагом 6, перемещая рычаг вдоль сектора 8 и фиксируя положение рычага и лопатки болтом 7. Обеспечивается возможность дискретного изменения угла наклона лопаток в пределах от 15° до 60° от вертикального положения.

ВНИМАНИЕ!

Для установки лопаток 5 в рабочее положение необходимо:

─	частично выкрутить болт 7, выведя его из отверстия сектора 8;

─	повернуть рычаг 6 против часовой стрелки от вертикального положения на угол 15-60°, в зависимости от условий работы, ориентируясь на отверстия в секторе 8 (шаг отверстий соответствует 7,5°);

─	закрутить болт 7 , совместив его с отверстием сектора 8, соответствующим углу наклона лопатки 5.

- Шкаф управления, предназначенный для обеспечения работы мельницы в соответствии с командами оператора и (или) информацией, сигнализирующей о состоянии самой мельницы и влияющих на ее работу элементов технологической цепочки.

### Основные принципы и особенности работы центробежной мельницы с воздушной опорой

#### Принцип свободного удара

В центробежных мельницах используется принцип свободного удара. Куски материала 1 (рис. 7) сначала подаются питателем из загрузочного бункера в загрузочный патрубок мельницы. При падении кусков материала через расположенный под углом канал в загрузочную воронку (она же конус возврата) скорость материала увеличивается до 15 метров в секунду (падение с высоты более 2 метров). На некоторых материалах при ударе куска о рассекатель ускорителя уже начинается  разрушение. Это происходит на материалах низкой прочности, для которых критическая скорость дробления составляет менее 15 м/с.

# Рис. 7. Схема измельчения.

1 – питание мельницы; 2 – ускоритель;
3 – камера измельчения; 4 – отбойная плита;
5 – выгрузка неизмельченного материала; 6 – классификатор;
7 – электропривод.

При попадании из загрузочной воронки в ускоритель 2 материал меняет направление движения с вертикального на горизонтальное, и под действием центробежной силы начинается процесс движения кусков по каналам ускорителя от центра к периферии. Этот процесс занимает сотые доли секунды, но нагрузки на куски в связи с большим ускорением разгона настолько велики, что они начинают истираться и раскалываться.

После вылета из ускорителя кусок попадает в камеру измельчения 3. Здесь он сталкивается с отбойной поверхностью 4, а также с кусками (или их фрагментами), которые вылетели из ускорителя ранее, но продолжают хаотичное движение по камере измельчения в результате предшествовавших соударений. Происходит несколько десятков столкновений, в ходе которых идет активное раскалывание, прежде чем фрагменты куска покинут камеру измельчения.

После потери скорости в результате неупругих столкновений друг с другом, неизмельченные куски под действием силы тяжести падают вниз и попадают в разгрузочные патрубки 5, по которым ссыпаются в бункер неизмельченного продукта или на отводящий конвейер.

Взаимодействие кусков разгоняющегося материала с такими же кусками в карманах ускорителя, использующего принцип самофутеровки, позволяет существенно снизить абразивное и эрозионное воздействие материала на ускоритель. Принцип самофутеровки состоит, в нашем случае, в заполнении специальных карманов 3 (рис. 8) материалом при его загрузке в мельницу и ударе кусков материала не о корпус ускорителя 6, а о такие же куски материала в кармане ускорителя. Для предотвращения быстрого разрушения центральной части ускорителя падающий отвесно материал попадает на рассекатель 1, а затем на подкладочный лист 2. Материал в кармане удерживается твердосплавной лопаткой 4.

Рис. 8. Принципиальная схема движения материала в ускорителе.

Материал, вылетевший из ускорителя, измельчается при ударе об отбойную плиту 4 (рис. 7) (свободный удар) или при столкновении с витающими частицами материала в камере измельчения.

Измельченный материал увлекается транспортным потоком воздуха в классификатор 6, откуда готовый продукт выводится в систему отделения материала от воздуха, а недоизмельченный материал возвращается в конус возврата и ускоритель для дальнейшего измельчения.

#### Принципы, лежащие в основе использования воздушной опоры

Для эффективного измельчения методом свободного удара необходимо обеспечить достаточно высокую скорость вылета кусков дробимого материала, что требует, в случае центробежных мельниц, достижения относительно высокой частоты вращения ускорителя.

Основным препятствием на этом пути являются трудности, связанные с работоспособностью подшипников в условиях высоких радиальных и осевых нагрузок, имеющих к тому же большую вибрационную составляющую, обусловленную стохастическим характером процесса измельчения.

В мельницах, имеющих жестко закрепленную ось вращения ускорителя, практически не удается выбрать кинематическую схему, которая обеспечивала бы приемлемую долговечность подшипников, что не позволяет создавать мельницы, одновременно обладающие высокой производительностью и обеспечивающие высокую эффективность дробления.

Решением данной дилеммы является использование сферической воздушной опоры, заменяющей, по сути, обычные подшипники.

В данном разделе технического описания изложены основные физические принципы, на которых базируется реализация воздушной опоры в мельницах "Титан", и понимание которых необходимо для выработки правильного подхода к эксплуатации мельницы, а также определены некоторые понятия, используемые в дальнейшем.

В данном разделе технического описания изложены основные физические принципы, на которых базируется реализация воздушной опоры в мельницах "Титан", и понимание которых необходимо для выработки правильного подхода к эксплуатации мельницы, а также определены некоторые понятия, используемые в дальнейшем.

При включении вентилятора, создающего в камере наддува избыточное давление (10000 Па (0.1 ати), подвижная часть мельницы (ротор + ускоритель) находится во взвешенном состоянии, при котором результирующая всех приложенных к ней сил равна нулю, т.к. вес ротора и ускорителя плюс сила натяжения карданного вала уравновешены подъемной силой воздуха.

При этом, поскольку сила, действующая со стороны воздуха на сферическую поверхность ротора, везде направлена к центру сферы, то центр сферы фактически оказывается точкой подвеса ротора. Это означает, что под действием любых сил, не проходящих через центр сферы (т.е. сил, создающих момент относительно точки опоры), ротор отклоняется от исходного положения таким образом, как если бы он имел шарнирное закрепление в центре сферы, иными словами, образуется воздушная опора, благодаря которой ротор может совершать вокруг центра сферы (виртуальной точки опоры) колебательные движения, не касаясь при этом статора (в действительности, наличие жесткой связи в виде карданного вала приводит к уменьшению величины воздушного зазора при любом развороте ротора, а возникающая при этом из-за наличия конечной жесткости воздушной опоры упругая сила препятствует касанию ротором статора, стремясь при этом вернуть геометрическую ось ротора в исходное состояние).

После приведения во вращение подвижная часть центробежно-ударной мельницы (ротор + ускоритель) фактически является свободным гироскопом( с точкой опоры в центре сферы. Существенным является тот факт, что центр масс гироскопа в нашем случае не совпадает с точкой опоры, такой гироскоп называется тяжелым.

Движение элементов подвижной части такой мельницы весьма сложно, и более или менее корректное его описание дается системой как минимум 30 нелинейных дифференциальных уравнений, поэтому здесь мы ограничимся лишь упоминанием некоторых основных свойств гироскопа, определяющих его поведение:

- Свободный гироскоп в отсутствие внешних воздействий сохраняет положение оси вращения неизменным.

При несовпадении оси вращения с его главной осью инерции(, последняя равномерно вращается вокруг оси вращения, описывая круговую коническую поверхность с вершиной в точке опоры (подобно оси вращающегося волчка) и углом раствора 2( ((. Такое движение называется прецессией, а угол ( –  углом нутации.

– При действии на гироскоп внешней силы , создающей момент  относительно точкиопоры, вектор кинетического момента (момента количества движения) гироскопа

прецессирует вокруг оси, проходящей через точку опоры параллельно вектору , с угловой скоростью (((, определяемой из выражения:

,

и лежащей в плоскости, перпендикулярной  и .

Вектор  называется гироскопическим моментом и приложен к внешнему телу, вызвавшему прецессию. Если скорость прецессии и угол нутации постоянны, то прецессия называется регулярной.

По мере увеличения угловой скорости вращения ротора  регулярная прецессия стремится к нулю (угол нутации обратно пропорционален угловой скорости), и система вращается вокруг своей главной оси инерции. Если главная ось инерции системы ротор + ускоритель не совпадает с геометрической осью, то геометрическая ось описывает вокруг нее круговую коническую поверхность. В случае системы с зафиксированной осью вращения такое поведение воспринимается как несбалансированность, приводящая к возникновению вибраций и разрушению элементов опор. В нашем случае, поскольку главная ось инерции всегда проходит через центр масс вращающейся системы, то «пробой» воздушной опоры возможен лишь при смещении центра масс на величину воздушного зазора.

Если учесть, что масса системы ротор + ускоритель составляет около 1000 кг, то становится понятным, что несбалансированная масса, расположенная на периферии ускорителя, может достигать нескольких килограммов, не приводя к повреждению воздушного «подшипника» и нарушениям работы мельницы.

Из приведенных сведений также следует, что внешние воздействия на гироскоп вызывают прецессию. Поскольку при аварийных ситуациях угол нутации прецессионного движения может достигать значений, превышающих возможности воздушной опоры, в данной модификации мельниц «Титан» используется резиновый амортизатор, основное назначение которого – препятствовать неограниченному увеличению угловых колебаний ротора и исключить возможность соударения ротора и статора. Такое решение позволяет избежать больших повреждений мельницы при возникновении аварийных ситуаций, однако накладывает некоторые ограничения на допустимые режимы эксплуатации.

Дело в том, что следствием фундаментального закона сохранения момента количества движения (кинетического момента) является изменение направления оси вращения гироскопа при внешнем воздействии, т.е. прецессия, а попытка ее ограничить приводит к возрастанию нагрузок на опоры, и чем больше препятствие прецессии, тем больше развиваемый гироскопический момент. Для создания этого момента гироскоп будет использовать собственную запасенную энергию, т.е. замедлять вращение. Если же скорость вращения гироскопа поддерживается двигателем, то гироскоп будет черпать необходимую энергию из двигателя (в пределах его мощности).

Отсюда понятно, что при попытке жестко зафиксировать положение оси гироскопа в его подшипниковых опорах могут возникать нагрузки, способные разрушить любые подшипники, если только хватит мощности двигателя.

Наличие амортизатора 10 способствует тому, что в пределах его упругой деформации прецессия не оказывает разрушающего действия на подшипниковый узел 11, однако следует понимать, что при сильной прецессии (большом значении угла (), в элементах конструкции могут возникать деформации, которые неминуемо приведут к их разрушению и поэтому становится понятным, почему важно следить за соблюдением правил эксплуатации.

Рис. 9. Центральный модуль мельницы.

Основными источниками возмущений, действующих на подвижную часть мельницы, являются:

- подаваемый в ускоритель дробимый материал,

- несоосность системы привод + карданный вал + статор + ротор + шлицевой вал + воздушная крышка + амортизатор,

- неидеальность воздушной опоры, обусловленная отклонениями от сферичности рабочих поверхностей ротора и статора,

- остаточные дисбалансы, погрешности установки карданного вала и высокие моменты сопротивления в его крестовинах,

- реакции связей, возникающих при деформации амортизатора из-за его неправильной установки,

- сильная несбалансированность (в особенности моментная) ротора и ускорителя.

Расчеты показывают, а многолетний опыт эксплуатации дробилок и мельниц «Титан» подтверждает, что воздействия со стороны частиц дробимого материала не приводят к регулярной прецессии большой амплитуды как в силу малости отдельных передаваемых частицами импульсов, так и в силу стохастического характера процесса.

Что же касается остальных пяти перечисленных факторов, то все они могут являться причиной сильной прецессии, если характеризующие их величины выходят за рамки экспериментально установленных предельных значений.

Технология и качество изготовления мельниц позволяют практически полностью исключить влияние этих факторов на ее работоспособность, т.к. в процессе изготовления контролируется геометрия ротора и статора, путем динамической балансировки осуществляется совмещение главной оси инерции ротора с его геометрической осью, обеспечивается расположение центра сферы на оси вращения двигателя с контролем радиального биения посадочных мест карданного вала, центробежной муфты и амортизатора. При этом допустимые отклонения отдельных параметров выбраны таким образом, чтобы минимизировать суммарное влияние на подвижную часть мельницы(.

Поэтому, как показывает опыт, изменение значений этих параметров может происходить лишь в результате аварий, связанных с нарушениями условий эксплуатации:

- превышением крупности исходного материала;

- подачей материала с чрезмерной влажностью или содержанием глины;

- попаданием в мельницу металлических предметов;

- неравномерным питанием;

- превышением допустимой скорости подачи материала, могущим привести к «завалу» мельницы;

- разрушением сменных элементов ускорителя, приводящим к резкому возрастанию несбалансированности;

- разрушением сменных элементов камеры измельчения – отбойных плит, приводящим к разрушающему воздействию на корпус камеры измельчения и отсутствию эффекта измельчения;

- несвоевременным проведением профилактических работ, в т.ч. связанных с заменой быстроизнашивающихся элементов, а также очисткой ротора от скопления пылевидных продуктов дробления;

- нарушениями или невнимательностью при монтаже и демонтаже узлов мельницы, приводящими к возникновению перекосов, нарушениям соосностей и т.п.

Все эти факторы могут приводить к возникновению недопустимых уровней вибрации, прецессии и, как следствие, разрушению амортизатора, подшипникового узла, «пробоям» воздушной опоры и т.п., что влечет за собой аварии, в результате которых могут быть повреждены детали и узлы мельницы, определяющие значения основных настроечных параметров.

### Описание отдельных узлов мельницы

#### Ускоритель

Ускоритель является основной рабочей частью мельницы, сообщающей материалу необходимую скорость для его разрушения.

Рис. 11. Ускоритель.

1 – конус; 2 – болт; 3 – верхнее кольцо; 4 – корпус ускорителя;
5 – нижнее кольцо; 7 – лист нижний; 8 – лопатка; 9 – лист верхний
10 – упор; 11 – ось; 12 – уголки; 13 – места крепления балансировочных грузов;
14 – разгонная лопасть.

Ускоритель содержит разгонные лопасти 14 и распределительный конус 1, закрывающий выход шлицевого вала мельницы. Конус (как и весь ускоритель) крепится к шлицевому валу ротора болтом 2. От износа головка болта предохраняется круглой заглушкой, вырезаемой из транспортёрной ленты.

По периферии разгонных лопастей расположены лопатки 8, на рабочих кромках которых закреплены износостойкие элементы, выполненные из твердого сплава ВК8. Лопатки опираются на упоры 10 и фиксируются осью 11. Упоры лопаток находятся в зоне интенсивного износа и за их состоянием необходимо следить. Для повышения износостойкости упоров их обваривают твердосплавными электродами типа сормайт(.

Верхний и нижний диски ускорителя с внутренней стороны защищены высокотвердыми износостойкими подкладными листами 7 и 9, изготовленными из чугуна марки ИЧХ28Н2.

Наружная поверхность обечайки ускорителя частично обварена износостойким материалом сормайт с целью снижения износа от материала, рикошетирующего от камеры измельчения.

Внутри канала, по которому движется разгоняемый материал,  расположены уголки 12, которые обусловливают образование слоя самофутеровки на рабочей поверхности канала. Уголки имеют возможность перемещаться, что позволяет подбирать оптимальный характер залегания самофутеровки для каждого вида дробимого материала. Смещение уголков от центра ускорителя уменьшает толщину слоя самофутеровки, смещение к центру – увеличивает.

На поверхностях каналов, а иногда и на внутренних поверхностях верхнего и нижнего дисков корпуса ускорителя, в «теневой» зоне расположены приваренные шпильки 13 (М10) для крепления балансировочных грузов.

#### Подшипниковый узел (ПШУ)

Подшипниковый узел, фиксируемый при помощи шпонки на цилиндрической части шлицевого вала ротора, является элементом системы амортизации радиальных и угловых колебаний ротора, передавая радиальные, аксиальные и перекашивающие усилия с вращающегося ротора на неподвижный амортизатор через корпус 3 с фланцем 1.

Рис. 13. Подшипниковый узел.

1 – опорный фланец; 2 – болты крепления фланца; 3 – корпус;
4 – болты крепления верхней крышки; 5 – верхняя крышка; 6 – втулка;
7 – резиновое уплотнительное кольцо; 8 – болты крепления лабиринтной крышки;
9 – подшипники; 10 – верхняя лабиринтная крышка;
11 – резиновое уплотнительное кольцо; 12 – болты крепления нижней крышки;
13 – резиновое уплотнительное кольцо; 14 – нижняя крышка;
15 – нижняя лабиринтная крышка; 16 – регулировочные кольца.

Кроме того, при аварийном нарушении работы воздушной опоры (отключение или разрушение вентилятора, разрыв воздуховодов и пр.) система ПШУ + амортизатор обеспечивает аварийный выбег ротора мельницы, гарантируя наличие так называемого аварийного зазора между сферическими поверхностями статора и ротора. Оптимальные условия работы подшипников ПШУ обеспечиваются созданием предварительного осевого натяга, реализованного подбором соответствующих мерных прокладок, устанавливаемых между наружными и внутренними обоймами двух подшипников.

При этом и наружные и внутренние обоймы подшипников плотно сжаты (внешние – крышками 5 и 14 при помощи болтов 4 и 12, а внутренние – лабиринтными крышками 10 и 15, стягиваемыми болтами 8), что исключает также самопроизвольное проворачивание обойм подшипников. Герметизация соединений деталей осуществляется резиновыми кольцами 7, 11 и 13. В качестве смазки используется «Литол 24».

Подшипниковые узлы поставляются в двух исполнениях: с радиальными или радиально-упорными подшипниками. В последнем случае при сборке ПШУ реализуется схема «О», позволяющая несколько увеличить осевую базу между подшипниками, что повышает устойчивость ПШУ к перекашивающим моментам.

| Примечание: | Номера подшипников: | Номера резиновых колец: |
| --- | --- | --- |
|  | 6028 ZZ SKF 128 ГОСТ 8338-75 | 140-145-36 МБС ГОСТ 9833-75 215-225-46 МБС ГОСТ 9833-75 |

#### Карданный вал

В конструкции мельницы использован доработанный карданный вал 18 (см. рис. 4) от автомобиля «МАЗ-54341» со стандартными крестовинами 53205-2205025-01 или 4310-2205025-02. Размер по торцам крестовины – 155 мм, наружный диаметр подшипника крестовины – 50 мм. Конструкция карданного вала позволяет изменять длину хода шлицевого соединения при помощи регулировочного болта 19, что необходимо для регулировки величины подъёма ротора и ускорителя (рабочего зазора).

Рис. 14. Вал карданный.

### Электрооборудование мельницы

#### Состав оборудования

Рисунок 13 и ЦМ125.3.00.0000.00Э5 (Схема электрическая принципиальная ) или ЛИ.125.х.00.0000.00.Э5 (Схема электрическая принципиальная Линии измельчения) (прилагается).

К электрооборудованию мельницы относятся:

- электродвигатель привода ротора;

- электродвигатель вентилятора наддува;

- шкаф управления.

- датчик оборотов – бесконтактный выключатель БТП 103-24УЗ;

- датчик-реле напора воздуха MPL 503 G-E;

- вибропреобразователь ВК 310-С;

- электродвигатель вентилятора транспортной системы;

- электродвигатель привода классификатора (опция);

- другое включенное в технологическую линию оборудование (см. схему технологической линии, схему электрическую принципиальную и др.).

Вместе с мельницей поставляется шкаф управления. Если мельница поставляется в составе линии измельчения, то управляющее электрооборудование мельницы встраивается в шкаф управления линией измельчения.

#### Шкаф управления мельницей

ЦМ125.3.00.0000.00Э3 (Шкаф управления. Схема электрическая принципиальная) или ЛИ.125.х.00.0000.00.Э3 (Шкаф управления. Схема электрическая принципиальная Линии измельчения) (прилагается).

##### Общие сведения

Шкаф управления мельницей представляет собой полностью комплектное устройство для пуска и остановки мельницы, для контроля работы мельницы в нормальных режимах, для остановки мельницы в случае возникновения различных неисправностей.

Шкаф снабжен электронагревателем и терморегулятором для исключения образования конденсата на электронных компонентах шкафа.

Шкаф управления формирует сигнал разрешения на запуск системы подачи материала в мельницу после выполнения программы пуска мельницы.

##### Принципиальная электрическая схема шкафа и функции элементов схемы

Пуск вентилятора мельницы осуществляется кнопочным переключателем SB1, магнитным пускателем КМ1 по обычной схеме. После того, как напор вентилятора достигнет требуемой величины, контроллер С2010С (А5) подает напряжение на кнопочный переключатель SB3. Становится возможен пуск электродвигателя привода ротора мельницы через устройство плавного пуска PSTB370 (A1) (в дальнейшем - софтстартер) Шаги пуска мельницы сопровождаются комментариями на экране контроллера С2010С.

Автоматический выключатель QF5 защищает цепи управления шкафа. Специально для защиты цепи питания софтстартера PSTB370 служит автоматический выключатель QF4. Отключение QF4 не приводит к остановке вентилятора наддува.

Нажатие кнопки SB2 «Аварийная остановка» приводит к срабатыванию независимого расцепителя в автоматическом выключателе QF1 и отключению привода ротора.

В процессе работы мельницы ее состояние контролируется установленными на ней датчиками. Двухканальный блок питания БП12Б-Д.2.24 (А3) служит для питания  вибропреобразователя ВК-310С и для питания датчика оборотов БТП103.

Делитель  R1,R2 преобразует импульсы датчика БТП103 0-24 В в импульсы 0-4 В.

Об остановке мельницы в результате различных неполадок сигнализирует включение звукового излучателя KPI (B1).

Система плавного пуска PSTB370 (А1) выполняет все функции по пуску, работе, защите и остановке электродвигателя привода ротора. Внешняя клавиатура PSTEK (А6) облегчает пользование софтстартером.

На контакты разъема Х3 подаются сигналы для внешних устройств: контакты 1,2 –220 В на предупредительный звонок, контакты 3,4- «сухие» контакты (220 В, 5 А), замыкающиеся, когда мельница готова к подаче в нее дробимого материала.

В нижней части шкафа установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН), питающийся от автоматического выключателя QF3 через терморегулятор.

При поставке мельницы в районы с тропическим климатом, шкаф оборудуется приточным вентилятором с входным и выходным фильтрами. В этом случае шкаф обогревом не оснащается.

##### Система плавного пуска PSTB370

Этот параграф является дополнением к руководству по установке и вводу в эксплуатацию систем плавного пуска (софтстартеров) типа PST/PSTB фирмы ABB (Системы плавного пуска Тип PST/PSTB. Руководство по установке и вводу в эксплуатацию).

В зависимости от мощности электродвигателя, применяются два способа подключения. Электродвигатели мощностью 160 и 200 кВт подключаются традиционным способом «в линию», обмотки двигателя соединяются перемычками в «треугольник». Электродвигатели мощностью 250 и 315 кВт подключаются по схеме «внутри треугольника», шестью проводами, перемычки в этом случае не устанавливаются.

Софтстартер имеет большое количество параметров, значения которых могут быть изменены при настройке.

Софтстартер настроен на заводе-изготовителе мельницы, перепрограммирование его в процессе эксплуатации не требуется. Изменение некоторых параметров софтстартера приводит к невозможности пуска мельницы. Если необходимость в программировании все-таки появилась, обязательно проконсультируйтесь с производителем мельницы.

В табл. № 2 приведены все настройки софтстартера для работы с мельницей со ссылками на пункты и номера страниц раздела 10 «функции» указанного выше руководства. В случае необходимости даны пояснения назначения того или иного параметра. Параметры, значение которых безразличны, не рассматриваются.

Внимание! Софтстартер определяет способ подключения электродвигателя автоматически. На индикаторе софтстартера отображается уровень тока, потребляемого от источника питания, независимо от способа подключения.

Внимание! В меню софтстартера имеется функция «настройка приложений». Ни один предлагаемый тип нагрузки не соответствует мельнице «Титан». Выбор любого устройства в данном пункте меню приводит к невозможности пуска мельницы. Если это все-таки произошло, следует вернуть в меню «старт/стоп» в первоначальное состояние следующие параметры: характеристика разгона, начальное напряжение, ограничение тока.

Таблица № 2. Программируемые параметры софтстартера

| Пункт № | Стр. № | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 119 | Задание тока – указано на табличке электродвигателя. Для двигателей 160 или 200 кВт – это величина тока, указанная на табличке двигателя для напряжения 380 В, для двигателей 250 и 315 кВт- для напряжения 660 В. |
| 10.2 | 120 | Характеристика разгона – 30 секунд. Так как разгон двигателя происходит в режиме ограничения тока (рисунок 6 на стр. 122 руководства), то установленное время прибавляется к реальному времени разгона двигателя до оборотов холостого хода |
| 10.3 | 120 | Характеристика торможения – 0 секунд. Софтстартер не тормозит двигатель! Он может лишь плавно понизить подаваемое на двигатель напряжение. Однако мельница имеет большую инерционную массу и данная функция не работает |
| 10.4 | 121 | Исходное напряжение – 60 % |
| 10.7 | 122 | Ограничение тока – 3,5 ÷ 4,0 Iном |
| 10.8 | 123 | Резкий пуск – Нет |
| 10.11 | 124 | Диапазон характеристики разгона – 1-30 секунд |
| 10.13 | 125 | Защита двигателя от перегрузки – Двойной |
| 10.15 | 126 | Класс перегрузки, класс пуска – класс 30 |
| 10.16 | 127 | Класс перегрузки, класс работы – класс 10 |
| 10.17 | 127 | Защита от перегрузки, действие при срабатывании – Стоп P |
| 10.18 | 128 | Защита от блокировки ротора – Да |
| 10.19 | 128 | Защита от блокировки ротора, уровень срабатывания – 3,0 х Iном |
| 10.20 | 129 | Время срабатывания от блокировки ротора – 1,0 секунд |
| 10.21 | 129 | Защита от блокировки ротора, вид действия – Стоп Р |
| 10.22 | 130 | Защита от недостаточной нагрузки – Нет |
| 10.26 | 132 | Защита от дисбаланса фаз – Нет |
| 10.29 | 133 | Защита от повышенного тока – Да |
| 10.30 | 134 | Защита от повышенного тока, вид действия – Стоп Р |
| 10.31 | 134 | Защита от обратного включения фазы – Нет |
| 10.33 | 135 | Термисторная защита – Нет |
| 10.36 | 137 | Неисправность системы шунтирования, вид действия – Стоп Р |
| 10.37 | 137 | Предупреждение о повышенном токе – Да |
| 10.38 | 138 | Уровень формирования предупреждения о повышенном токе – 1.5 х Iном |
| 10.39 | 138 | Предупреждение о пониженном токе – Нет |
| 10.41 | 139 | Предупреждение о перегрузке – Да |
| 10.42 | 139 | Уровень формирования предупреждения о перегрузке – 99 % |
| 10.43 | 139 | Формирование предупреждения о перегрузке тиристора – Да |
| 10.44 | 140 | Неисправность потери фазы, вид действия – Стоп Р |
| 10. 46 | 141 | Неисправность “уход частоты ”, вид действия – Стоп Р |
| 10.47 | 141 | Неисправность “перегрев радиатора”, вид действия – Стоп Р |
| 10.48 | 142 | Короткое замыкание тиристора, вид действия – Стоп Р |
| 10.50 | 144 | Программируемые выходы реле К4, К5, К6 К4 –Работа; K5 – TOR (Конец разгона); К6 – Событие |
| 10.69 | 153 | Автоматическое отключение жидкокристаллического индикатора – 255 минут |

Контроллер SMH2010

Используемая модификация содержит 12 цифровых входов, 6 аналоговых входов, 8 цифровых выходов, часы, календарь, энергонезависимую память. Программа управления мельницей записана в контроллер на предприятии-изготовителе мельницы.

Дополнительная информация о приборах и блоках, входящих в состав электрооборудования мельницы, содержится в следующих документах, входящих в комплект поставки мельницы.

Самую подробную информацию по софтстартером PST/PSTB фирмы ABB можно найти на сайте www.abb.com, в том числе и на русском языке.

Сайт разработчика и изготовителя ВК-310 С:  http://www.vicont.ru/

Сайт разработчика и изготовителя контроллера SMH 2010: www.smode.ru

##### Датчик оборотов ротора

В качестве датчика оборотов ротора используется бесконтактный торцевой переключатель серии БТП-103.

Датчик срабатывает при прохождении мимо его торца металлической пластины-флажка, установленной на переходной втулке. Для надежного срабатывания датчика расстояние между его торцом и флажком должно составлять около 3 мм.

##### Датчик-реле напора вентилятора

В качестве датчика-реле напора вентилятора используется датчик MPL 503 G-D.

#### Установка и подключение электрооборудования мельницы

Перед подключением электрооборудования необходимо проверить сопротивление изоляции электродвигателей привода и вентилятора.

ВНИМАНИЕ! Перед измерением сопротивления изоляции кабелей и электродвигателей необходимо отключить от шкафа управления мельницей все провода и кабели, иначе шкаф будет неизбежно поврежден!

Если при температуре активной части электродвигателя привода ротора 20 градусов С, сопротивление изоляции обмоток статора менее 5 мОм, то надо просушить обмотки статора до достижения сопротивления 5 мОм. Во время сушки температура обмоток не должна превышать 130 градусов С. При сушке током короткого замыкания двигатель предварительно заземлить, напряжение должно быть 10-15% от номинала, ротор двигателя заторможен.

Шкаф управления должен быть установлен в помещении оператора мельницы. Температура окружающей среды от 0 до + 50(С. Относительная влажность воздуха от 5 до 95 % без образования конденсата.

Перед первым подключением шкафа его необходимо просушить при комнатной температуре, с открытой дверцей, в течение 24 часов. Допускается просушка встроенным нагревателем, без включения входного рубильника. На терморегуляторе подогрева шкафа следует установить температуру на 5 – 10(C большую, чем температура в помещении.

Вентилятор охлаждения (если предусмотрен) включается автоматически, одновременно с запуском электродвигателя привода ротора.

Кабели питания и управления вводятся снизу шкафа. После подключения и проверки работоспособности оборудования необходимо обязательно герметизировать место ввода кабелей монтажной пеной.

Устанавливаемые на корпусе мельницы датчики подключаются к шкафу экранированным кабелем, содержащим 7 или более проводов в общем или индивидуальных экранирующих оплетках.

ВНИМАНИЕ! Экран заземляется только со стороны шкафа!

По окончании электрического монтажа следует кратковременным пуском проверить направление вращения электродвигателей.

Направление вращения привода ротора должно быть ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ при взгляде сверху!

Внимание! Не допускается запуск  мельницы, если ее корпус не заземлен! Несмотря на то, что мельница может быть запущена, подача электрического потенциала на корпус (например, при проведении электросварочных работ) неизбежно приводит к повреждению шкафа управления!

#### Управление мельницей

После подачи питающего напряжения на шкаф, возможен пуск мельницы. Предупредительный сигнал подается нажатием кнопки F1 контроллера С2010С.

В шкафах, поставляемых на экспорт, язык отображения выбирается кнопками: F2- русский, F3- английский, F4- французский. Выбранный язык сохраняется при выключении питания.

Запустите вентилятор нажатием на кнопку «ВЕНТИЛЯТОР». После достижения необходимого напора воздуха на индикаторе контроллера С2010С появится надпись, разрешающая пуск ротора.

Нажмите кнопку «РОТОР».

Когда пуск ротора завершен, на индикаторе появляется надпись «ДРОБИЛКА РАБОТАЕТ». Сигнал со шкафа управления позволяет подать в мельницу питающий материал.

Остановка мельницы производится в обратной последовательности. Остановка вентилятора возможна после снижения частоты вращения ротора до 60 об/мин.

Аварийная остановка

При нажатии кнопки «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА»:

- происходит отключение только электродвигателя привода ротора мельниц

Рис. 15. Внешний вид пульта управления

Неисправности, диагностируемые системой управления

Работа электродвигателя привода ротора контролируется софтстартером PSTB370. Информация о срабатывании защиты заносится в меню регистрации событий, (см. стр. 60 руководства PSTB370). Необходимо выполнить ручной сброс, нажав на соответствующую кнопку пульта PSTEK.

Контроллер останавливает мельницу в следующих случаях:

Повышенная вибрация – уровень вибрации корпуса мельницы превышал 8 мм/с в течение более чем восьми секунд в режиме пуска или работы.

Падение оборотов – в режиме «Мельница работает» частота вращения ротора упала до 900 об/мин или ниже, или ротор не разогнался до этой величины в режиме «Пуск ротора».

Падение напора – в процессе работы мельницы снизился создаваемый вентилятором напор воздуха, и сработал датчик–реле напора.

Сигнал с PSTB – описан выше.

Проблемы при пуске ротора – в режиме «Пуск ротора» частота вращения ротора за 20 секунд не достигла 60 об/мин, либо неисправен датчик оборотов.

Текстовое сообщение о неисправности появляется в верхней части экрана контроллера, кроме этого, звучит звуковой сигнал.

Отключение звукового сигнала происходит после нажатия кнопки «Escape» на клавиатуре контроллера.

Контроллер содержит блок энергонезависимой памяти, в котором хранится информация о ста последних неисправностях (журнал событий).

Просмотр журнала событий осуществляется после одновременного нажатия кнопок F5 и F6 контроллера. На нижних двух строках индикатора контроллера появляется информация о дате и времени последнего события, и его код.

Расшифровка кодов:

«1»- падение напора;

«2»- повышенная вибрация;

«3»- проблемы при пуске ротора;

«4»- падение оборотов;

«5»- сигнал с софтстартера.

Просмотр событий можно произвести, нажимая кнопки ( и ( контроллера. Номер события «0»- это последняя запись, «99»- это самая старая запись.

Если никакие кнопки не были нажаты в течение 20 сек., контроллер возвращается в режим индикации параметров скорости и вибрации.

2.ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛЬНИЦЫ

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Эксплуатация мельницы должна производиться в соответствии с настоящей Инструкцией ЦМ125.3.00.0000.00ИЭ, прилагаемой к каждой мельнице.

После доставки Заказчику проводится внешний осмотр мельницы. Характер повреждений и некомплектность (при их наличии) отмечаются в Акте проверки упаковки и комплектации.

После сборки и монтажа мельницы на месте эксплуатации проводятся испытания в холостом режиме с целью проверки взаимодействия узлов и механизмов конструкции, выявления и устранения возможных неисправностей.

Для оперативности технического обслуживания (ТО) мельницы место ее установки рекомендуется оборудовать подъемным устройством грузоподъемностью не менее 3,2 т.

Подающий конвейер обязательно должен быть оборудован металлоуловителем, устраняющим ферромагнитные материалы.

Для защиты от содержащихся в измельчаемом материале маломагнитных марганцовистых металлических включений (отломанные зубья экскаваторов и т.п.) рекомендуется устанавливать на питающем конвейере в дополнение к металлоуловителю также металлодетектор, реагирующий на металлические предметы с невыраженными магнитными свойствами.

Опоры либо фундамент, на котором монтируется оборудование, должны выдерживать вес мельницы и вибрации, которые могут возникнуть в процессе ее эксплуатации.

Выполнение технического обслуживания в установленные сроки является обязательным.

В техническое обслуживание не включены операции, потребность в которых возникает при появлении отклонений в работе. Например, такие операции технического обслуживания, как подтяжка резьбовых соединений, не регламентируются и должны выполняться по мере необходимости.

С документацией на мельницу поставляется «Журнал эксплуатации» ЦМ160.3.00.0000.00ЖЭ» (далее – Журнал), обязательный для ведения. При этом следует иметь в виду, что записи в Журнале по смыслу и используемым терминам должны соответствовать настоящей Инструкции.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо соблюдать все меры предосторожности и руководствоваться указаниями, содержащимися в настоящей инструкции. Поскольку в состав данного оборудования входят вращающиеся узлы, то требуется соблюдать те же меры предосторожности, что и в отношении любого механизма/машины данного типа, где невнимательность в эксплуатации или техническом обслуживании представляют опасность для персонала.

Конструкция мельницы соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91.

Эксплуатация мельницы должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 и "Единых правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов".

При монтаже и эксплуатации электрооборудования необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75, "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

К работе с мельницей допускаются лица, изучившие данную Инструкцию  и прошедшие инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в имеющемся Журнале по ТБ.

При обслуживании электрооборудования мельницы необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для персонала обслуживающего электроустановки данной группы. К обслуживанию электрооборудования должен допускаться персонал, прошедший специальную подготовку. Все работы с электрическими аппаратами, установленными на составных частях мельницы, производить при полном отсутствии напряжения на всех электрических аппаратах.

Лица, вынужденные по производственной необходимости находиться в непосредственной близости от мельницы, должны иметь индивидуальные средства защиты от шума согласно ГОСТ 12.1.029-80, обеспечивающие защитные свойства против шумов по ГОСТ 12.4.051-87.

Для уменьшения уровня запыленности воздуха зоны загрузки и разгрузки мельницы должны быть изолированы от зоны обслуживания и соединены с системой вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75. Изоляция зоны разгрузки обеспечивается потребителем.

Эргономические требования к рабочему месту оператора устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 и обеспечиваются потребителем на месте эксплуатации.

При эксплуатации мельницы запрещается:

    - включение привода мельницы при снятой верхней крышке;

    - присутствие посторонних лиц при работающем оборудовании.

Во время работы необходимо:

- исключать попадание посторонних предметов на измельчение, а также исходного материала крупностью более 70 мм;

- следить за тем, чтобы никакие инструменты, детали и материалы не оставались после ремонта в мельнице, а также на питающем и отводящем конвейерах.

ВНИМАНИЕ! При появлении посторонних шумов, повышенной вибрации и ударов внутри мельницы немедленно прекратить работу.

Строго выполнять требования по осмотру, ремонту и замене изнашивающихся частей мельницы при периодических проверках и техническом обслуживании и ремонте.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ МЕЛЬНИЦЫ

Мельница устанавливается на жесткое горизонтальное основание и закрепляется на нем при помощи четырех анкеров под гайку М36 с обязательной установкой контргаек (см. рис. 16).

Основание должно удовлетворять следующим требованиям:

- места анкерного крепления должны лежать в одной плоскости с точностью не хуже 1 мм и отклонением от горизонтальности не более 2 мм;

- выдерживать статическую нагрузку не менее 150000 Н без появления деформаций и перекосов в течение всего срока эксплуатации мельницы;

- допускать постоянные виброперегрузки до 5 м/c2 (0.5 g);

- выдерживать кратковременные (при возникновении аварийных ситуаций) горизонтальные и вертикальные виброперегрузки до 2 g;

- иметь конструкцию, исключающую возникновение резонансов при работе, разгоне и торможении мельницы (динамическая система, образуемая основанием и закрепленной на нем мельницей, не должна иметь резонансов в диапазоне частот 2 – 20 Гц).

Мельница должна располагаться с учетом подведения питающих и отводящих устройств и обеспечения доступа для ее обслуживания, в том числе для снятия крышки камеры измельчения при замене ускорителей.

Рабочее место оператора выбирается потребителем, желательно не далее 20 м от мельницы в зоне прямой видимости.

а)						б)

в)					          г)

# Рис. 17. Схема строповки сборочных единиц мельницы М-125.

а) – мельница; б) – ящик ЗИП;
 в) – классификатор мельницы; г) – связка ускорителей.

Такелажные и погрузо-разгрузочные работы при монтаже и эксплуатации мельницы должны проводиться в соответствии с действующими на предприятии Заказчика нормативными документами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала. Подъем мельницы осуществляется за специальные проушины, расположенные в верхней части камеры измельчения. При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать осторожность, не допускать механических повреждений мельницы и нарушения антикоррозионных и изоляционных покрытий.

Схемы строповки сборочных единиц представлены на рис. 17.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Электропитание мельницы должно быть организовано в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), и с учетом нижеследующих требований и рекомендаций.

Центробежная мельница является механизмом, имеющим тяжелые условия пуска. Прямой пуск электродвигателя привода ротора требует использования источника электропитания с большой перегрузочной способностью. Часто (особенно при использовании дизель-генератора) такой источник питания отсутствует.

Нормальный запуск двигателя обеспечивается при полном напряжении сети и при напряжении сети не менее 80% от номинала с учетом падения напряжения от пускового тока. Электродвигатель привода ротора допускает два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния. Последующие пуски производить только через три часа, независимо от того, работал двигатель эти три часа или был остановлен. Состояние двигателя считать горячим, если температура любой из активных частей двигателя больше температуры окружающей среды на 10 градусов С.

Для облегчения пуска двигателя и снижения нагрузки на питающую сеть, в схеме пуска мельницы используется устройство плавного пуска (софтстартер) фирмы АВВ. Софтстартер позволяет уменьшить пусковой ток электродвигателя до приемлемых величин.

Для электродвигателя мощностью 250 кВт при расчетах следует ориентироваться на следующие величины:

1. Номинальный ток электродвигателя Iном – 445А (это значение указано на табличке двигателя для напряжения 380В).

2. Пусковой ток электродвигателя при прямом пуске   -   6,0-7,0×Iном=2670-3115А (информация для справки).

3. Рекомендуемый изготовителем мельницы пусковой ток  3,5×Iном =1550А. При этом токе двигатель разгоняется до номинальной частоты вращения за 12-15 сек.

4. Минимальный пусковой ток, при котором мельница еще может быть пущена в ход –  2,5×Iном = 1125А. Время пуска в этом случае может увеличиться до 40-60 сек.

5. Если установлен пусковой ток менее 2,5×Iном, пуск мельницы чрезмерно затягивается, это приводит к перегреву двигателя, к срабатыванию защиты от перегрузки в софтстартере.

При установке мельницы на небольшом расстоянии от источника электропитания (до 30-ти метров), при выборе подводящих кабелей необходимо руководствоваться пунктом 1.3.10 ПУЭ «Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией».

Если мельница установлена на значительном расстоянии от источника электропитания, следует учитывать падение напряжения на питающей линии. Если напряжение питания, измеренное на входе в шкаф управления, становится при пуске ниже 185В, пуск мельницы может оказаться невозможен.

Обязательно надо учесть другие нагрузки, если они  питаются от общего с мельницей кабеля: конвейеры, грохот, обогрев помещений, освещение и т.д.

Рекомендуемые провода для подачи питания на шкаф управления мельницей:

4 х КГ1х185 - при длине до 30 м.

4 х КГ1х240 – при длине более 30 м.

Допускается прокладывать каждую фазу проводниками меньшего сечения, соединенными параллельно, с сохранением суммарного сечения не ниже указанного.

При подключении электродвигателя привода ротора к шкафу управления  следует использовать:

- для мельниц с двигателями 160 и 200 кВт, подключенными «в линию» провода такие же, как для питания шкафа;

- для мельниц с двигателями 250 и 315 кВт, подключенными «внутри треугольника»  - 6 х КГ1х95 кв.мм.

Опытным путем установлено, что применение алюминиевых проводов и кабелей дает неудовлетворительные  результаты.

Разумеется, что источник электропитания должен быть рассчитан на вышеописанный режим пуска мельницы. Для мельницы с двигателем 250 кВт перегрузочная способность должна составлять 1500 А в течение 15 сек.

Обязательно заземлите корпус мельницы. Мельница может запуститься и без заземления, однако при подаче электрического потенциала на корпус мельницы (например, при электросварочных работах) шкаф управления будет поврежден.

## ПОРЯДОК СБОРКИ И ПОДГОТОВКА МЕЛЬНИЦЫ К РАБОТЕ

Перед отправкой Заказчику мельница собирается полностью на заводе и демонстрируется представителю Заказчика в режиме холостого хода (с включением двигателя вентилятора наддува и двигателя привода, но без подачи питания).

Для дальнейшей транспортировки к месту установки железнодорожным или автомобильным (либо речным/морским) транспортом с мельницы снимается ускоритель, а ротор и электродвигатель привода фиксируются транспортировочными приспособлениями. В ряде случаев из-за габаритных ограничений также демонтируется и вентилятор наддува.

Все снятые части, а также сама мельница и запасные части, входящие в ее комплектацию, крепятся к авто- или железнодорожной платформе Перевозчика (см. рис. 18).

Рис. 18. Отправка мельницы «Титан М-160».

Подготовка мельницы к работе осуществляется специалистами, допущенными к работе с дробильным оборудованием и электроустановками с напряжением до 1000В и изучившими данную «Инструкцию по эксплуатации».

Подготовка мельницы к работе проводится в следующем порядке:

- Установить мельницу на штатное рабочее место и закрепить ее, предварительно убедившись в отсутствии замечаний к фундаменту.

- Если при транспортировке вентилятор был демонтирован, то установить его на место (см. рис. 3 и 16).

- Провести внешний осмотр мельницы, проверить и, в случае необходимости, подтянуть все резьбовые соединения.

- Открыть доступ к ротору и статору мельницы, сняв классификатор.

- Удалить транспортировочные элементы крепления ротора, предварительно обеспечив к ним доступ:

- снять мембрану 9 , закрывающую амортизатор 10;

- выкрутить шесть болтов крепления верхнего опорного фланца ПШУ 11 и снять его;

- выкрутить болты крепления амортизатора к опорной (воздушной) крышке 8 и аккуратно извлечь амортизатор;

- отпустить и вывести из зацепления с обечайкой корпуса болты-стяжки крепления воздушной крышки;

- снять воздушную крышку, ввернув рымы в имеющиеся на ней отверстия, заглушенные пробками;

- удалить транспортировочные элементы крепления ротора;

- вернуть воздушную крышку на место и закрепить ее болтами-стяжками.

- Подключить электрооборудование согласно разделу п.2.3.4 «Установка и подключение электрооборудования мельницы».

- Проверить величину рабочего и аварийного зазора ротора согласно методике, описанной в разделе п.3.6.4 «Периодический контроль технического состояния подвижных узлов мельницы, для чего (при необходимости регулировки) обеспечить доступ к регулировочному болту карданного вала:

- открыть смотровые лючки в нижней части конического стакана;

- отвинтить и опустить текстолитовое кольцо 17;

- поднять и зафиксировать в верхнем положении стакан 16.

После окончания регулировки:

- законтрить регулировочный болт 15 при помощи проволоки;

- опустить на место и закрепить болтами стакан 16;

- установить на место текстолитовое кольцо 17;

- закрыть смотровые лючки;

- установить на место мембрану 9 и закрепить ее. Болты законтрить.

Полученные значения рабочего и аварийного зазоров занести в Журнал.

- В случае выявления в ходе подготовки мельницы к работе, каких-либо замечаний, занести их в Журнал и оформить соответствующим Актом.

- Установить классификатор на место.

- Включить мельницу без ускорителя согласно указаниям раздела п.2.3.4.4 «Управление мельницей». Наблюдая за показаниями вибродатчика, убедиться в том, что уровень виброскорости не превышает 1,5-2 мм/с, а видимая прецессия ротора отсутствует (направление вращения вала электродвигателя – по часовой стрелке при виде сверху).

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электродвигатель привода мельницы при снятой крышке камеры измельчения (без установленного на место классификатора).

- Подготовить ускоритель к работе, для чего:

–	при необходимости провести статическую балансировку ускорителя (см. раздел п.3.6.3 «Статическая балансировка ускорителя»);

- снять классификатор;

- установить ускоритель и затянуть его болтом крепления 5;

- установить на место классификатор.

ВНИМАНИЕ! Установка ускорителя самодельной конструкции не допускается.

- Включить мельницу. Проконтролировать уровень вибрации и отсутствие прецессии на «холостом ходу».

- Провести начальную футеровку ускорителя мелкой (0 ÷ 5 мм) фракцией дробимого материала, равномерно подавая его на вход мельницы (около 1000 кг). В процессе работы наблюдать за изменениями показаний вибродатчика до момента выхода показаний на установившийся режим.

Примечание:	1. Повышенный уровень вибрации на корпусе мельницы при проведении футеровки свидетельствует о том, что камера измельчения еще не полностью заполнена футерующим материалом.

2. Футеровка производится также при первом запуске вновь установленного или отремонтированного ускорителя. В этом случае достаточно пропустить через мельницу 200 - 300 кг мелкой фракции материала.

- Выключить мельницу. Полученные результаты измерения виброскорости во всех режимах занести в Журнал.

- Установить все лопатки 5 классификатора (рис. 5) в нужное рабочее положение, руководствуясь принципом, чем больше угол относительно вертикального положения (начальное положение 15°), тем большую закрутку (скорость вращения относительно вертикальной оси) получает поток пылевоздушной смеси, и тем большая центробежная сила будет действовать на частицы материала, а значит, граница отделения недоизмельченного продукта будет ниже. Регулировка положения лопатки производится следующим образом:

–	частично выкрутить болт 7, выведя его из отверстия сектора 8;

–	повернуть рычаг 6 против часовой стрелки от вертикального положения на угол 15-60°, в зависимости от условий работы, ориентируясь на отверстия в секторе 8 (шаг отверстий соответствует 7,5°);

─	закрутить болт 7 , совместив его с отверстием сектора 8, соответствующим углу наклона лопатки 5.

Мельница готова к работе.

Примечание. Установку положения лопаток классификатора можно проводить во время работы мельницы, для получения нужных показателей крупности готового продукта.

ВНИМАНИЕ! В условиях эксплуатации мельницы в технологической цепочке необходимо обеспечить правильную последовательность включения и выключения механизмов, осуществляющих питание мельницы исходным материалом и отводящих готовый продукт, чтобы гарантировать невозможность возникновения завалов на входе и выходе мельницы.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) МЕЛЬНИЦЫ

ТО мельницы производится в соответствии с требованиями:

- Инструкции мельницы;

- правил технической эксплуатации электроустановок;

- инструкций заводов-поставщиков комплектующих изделий.

Обслуживающий персонал обязан ежедневно в течение рабочей смены:

- контролировать режим работы электродвигателей, сохранность питающих кабелей;

- визуально проверять техническое состояние мельницы;

- следить за уровнем вибрации электродвигателей и мельницы, при увеличении уровня вибрации остановить мельницу, выяснить причину и устранить.

Необходимым условием безаварийной работы мельницы является, кроме строгого соблюдения технологических требований, проведение своевременных периодических проверок технического состояния всех ее узлов. Необходимость таких профилактических проверок обусловлена с одной стороны тем, что в состав мельницы входят быстроизнашивающиеся элементы, требующие замены при степени износа, еще не приводящей к их разрушению, а с другой стороны тем, что динамика работы мельницы определяется техническим состоянием ее подвижных узлов (состоянием подшипников ПШУ, электродвигателя привода) и элементов воздушной опоры (ротора и статора).

Основными причинами нарушения работоспособности мельницы является:

- интенсивный износ рабочих органов и элементов конструкции ускорителя в процессе дробления;

- попадание на вход мельницы посторонних предметов или кусков породы, превышающих допустимый размер (в т.ч. крупногабаритных конгломератов слипшейся породы);

- кратковременные (или постоянные) превышения допустимого объема материала, подаваемого в единицу времени на вход мельницы;

- подача запыленного (содержащего абразивные фракции) воздуха в рабочий зазор воздушной опоры.

Все названные причины приводят к резкому возрастанию уровня вибрации и возникновению прецессии, что может повлечь за собой аварийные ситуации и, как следствие, выход мельницы из строя. Во избежание аварийных ситуаций необходимо постоянно следить за качеством и количеством подаваемого материала, а при резком возрастании уровня вибрации моментально прекратить его подачу и выключить мельницу.

### Периодические проверки быстроизнашивающихся элементов мельницы

Следствием высокой производительности мельницы является значительный износ рабочих элементов конструкции. Их своевременный профилактический осмотр является гарантией надежной и продолжительной работы мельницы.

Поскольку абразивный износ, а значит и срок службы быстроизнашивающихся элементов, в первую очередь определяется свойствами измельчаемого материала и фактической производительностью мельницы, то периодичность проведения таких проверок, могущая колебаться от одного дня до нескольких недель, определяется эксплуатирующей организацией на основании критериев настоящего раздела и с учетом опытных данных.

Быстроизнашивающиеся части изделия: амортизатор, мембрана, ускоритель и его детали

Конкретное количество необходимых запасных частей для замены пришедших в негодность элементов, выявленных в результате проверок, также определяется потребителем самостоятельно на основании опыта, получаемого в процессе эксплуатации мельницы

Результаты проведения проверок быстроизнашивающихся элементов и предпринятые действия по замене элементов должны отражаться в Журнале.

### Техническое обслуживание ускорителя

Рис. 10. Ускоритель.

1 – конус; 2 – болт; 3 – верхнее кольцо; 4 – корпус ускорителя;
5 – нижнее кольцо; 6 – втулка; 7 – лист нижний; 8 – лопатка; 9 – лист верхний
10 – упор; 11 – ось; 12 – уголки; 13 – места крепления балансировочных грузов;
14 – разгонная лопасть.

#### Корпус ускорителя

При осмотре корпуса ускорителя проверяются:

- состояние ребер (лопастей) нижнего диска ускорителя. При высоте менее 15 мм произвести их наплавку сормайтом;

- состояние концевых лопаток и их упоров. Высота упора должна быть 25 мм, износ упоров по боковой поверхности не должен превышать 20 % исходной толщины. При большем износе упоров произвести их наплавку сормайтом;

- состояние поверхности обечайки ускорителя. При полном истирании износостойкого слоя произвести его восстановление наплавкой сормайтом;

- состояние упоров подкладных листов, при необходимости подварить их или заменить упоры;

- износ верхнего и нижнего дисков ускорителя. При уменьшении толщины дисков более чем на 2/3 от первоначальной, корпус ускорителя подлежит замене. Не допускается износ дисков в центральной и средней частях.

При необходимости технологию восстановительных работ ЗАО «Новые технологии» может передать Покупателю при отдельном запросе.

#### Лопатки (концевые)

Лопатки подлежат замене при полном (сквозном) износе вставок. Поломка одного из «усов» вставки не является основанием для замены лопатки. Для трехканального ускорителя необходима замена всех трех лопаток, а в случае четырехканального ускорителя допускается замена двух лопаток в противоположных друг другу каналах.

Для замены лопаток ускорителя необходимо:

- с помощью выколотки и молотка выбить оси крепления лопаток;

- вынуть лопатки через окно ускорителя;

- вставить новые лопатки;

- вставить оси крепления лопаток.

#### Верхнее кольцо

Верхнее кольцо подлежит замене при наличии трещин и сколов на его поверхности, а также при износе нижней боковой поверхности кольца на 1/2 его исходной толщины.

Для замены кольца необходимо отвернуть болты его крепления.

#### Конус

Конус подлежит замене при износе стенок углубления под центральный болт или наличии трещин и сколов. При замене конуса контролируйте плотность посадки конуса на нижнее кольцо.

#### Кольцо нижнее

При локальном   износе верхней поверхности кольца на 2/3 его первоначальной толщины нижнее кольцо поворачивается на 45° вокруг оси на другой паз при трёхканальном ускорителе, и на 60° вокруг оси при четырёхканальном ускорителе.

#### Листы подкладные верхние и нижние

Подкладные листы подлежат замене при износе рабочей поверхности в любом месте на глубину 90% первоначальной толщины.

Для замены листов необходимо:

- снять кольцо входное;

- снять конус;

- снять кольцо подкладное;

- снять лопатки (концевые);

- с помощью выколотки и молотка выбить листы подкладные с упоров к центру ускорителя;

- вынуть листы подкладные через центральное отверстие верхнего диска;

- вставить новые (восстановленные) листы подкладные в карманы ускорителя и завести их под упоры;

- установить снятые ранее детали.

Перед установкой листов подкладных убедиться в отсутствии трещин, сколов и коробления, а также наплывов на нижней поверхности и по боковым поверхностям в зоне упоров.

Примечание:	Конкретное количество необходимых запасных частей определяется потребителем самостоятельно на основании опыта, получаемого в процессе эксплуатации мельницы. Факторы, влияющие на потребность в запасных  частях, следующие:

- характеристика измельчаемого материала. В первую очередь  его абразивность и ударная вязкость;

- культура производства и квалификация персонала. Степень следования рекомендациям настоящей Инструкции.

Кроме вставок для концевых лопаток все сменные детали выполнены из износостойкого чугуна ИЧХ28Н2. Вставки концевых лопаток выполнены из твердого сплава ВК-8.

На  чугунные детали могут быть выданы рабочие чертежи для изготовления их на местном литейном производстве. Чугунные детали, поставляемые ЗАО «Новые технологии», проходят специальную процедуру закалки и выдерживают износ (по времени)  примерно в 1,5-2 раза дольше незакаленных.

ЗАО «Новые технологии» поставляет также сменные концевые лопатки.

Определенные рекомендации по составу и количеству запасных частей дает инженер-наладчик Поставщика в процессе и после проведения пуско-наладочных работ.

### Статическая балансировка ускорителя

Поставляемые с завода-изготовителя в комплекте с мельницей ускорители динамически сбалансированы  и не подлежат статической балансировке, поскольку последняя не обеспечивает равноценных с динамической балансировкой характеристик.

Проводить статическую балансировку необходимо, если:

- проводился ремонт ускорителя, связанный с заменой быстроизнашивающихся элементов или восстановлением (наплавкой твердым сплавом) изнашивающихся поверхностей;

- повысился уровень вибрации мельницы, или возникла видимая прецессия, при том условии, что при работе мельницы без ускорителя уровень вибрации мал и прецессия отсутствует.

Статическая балансировка производится на балансировочном устройстве путем введения корректирующих масс (закреплением балансировочных грузов).

Приспособление для статической балансировки поставляется в комплекте запасных частей и принадлежностей.

Рис. 19. Статическая балансировка ускорителя.

1 – корпус; 2 – игла; 3 – подставка; 4 и 5 – болты крепления.

Чтобы произвести статическую балансировку ускорителя:

- установить в центральное отверстие втулки ускорителя корпус 1 балансировочного приспособления и закрепить его четырьмя болтами 4;

- в корпус 1 вкрутить иглу 2;

- установить ускоритель на балансировочное приспособление таким образом, чтобы центр тяжести был заведомо ниже точки опоры (шарика);

- с помощью винта установить центр тяжести в положение близкое к «безразличному»;

- вывернуть винт на 10 – 15 мм, при этом точка опоры иглы должна быть на 15…20 мм выше центра тяжести ускорителя;

- произвести балансировку путем установки балансировочных грузов на предусмотренные для этого места, контролируя отклонения верхней пластины ускорителя от горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.

Допустимый остаточный дисбаланс составляет 1,0 Нм (отклонения ускорителя от горизонтали около 1 мм).

### Периодический контроль технического состояния подвижных    узлов мельницы

Работоспособность мельницы определяется в основном состоянием воздушной опоры и подшипников. Наличие в воздухе абразивной пыли, возникающей в процессе дробления, неизбежно приводит к тому, что определенное ее количество попадает на вход вентилятора и под давлением проникает в рабочий зазор воздушной опоры. Это может привести, наряду с обычными процессами износа быстродвижущихся частей, к сокращению срока службы и потере работоспособности всех подвижных узлов мельницы. Для поддержания мельницы в рабочем состоянии необходимо проводить проверку всех ее подвижных узлов не реже одного раза в три месяца (возможность изменения периодичности отдельных видов проверки оговорена в соответствующих разделах). Результаты проведения проверки и, в случае изменения предписанной периодичности, сам факт такого изменения, должны быть отражены в Журнале.

Проверка состояния подшипникового узла

Рис. 20. Проверка состояния подшипникового узла.

1 – опорный фланец ПШУ; 2 – кронштейн; 3 – индикатор.

#### При снятом ускорителе демонтировать мембрану и верхний опорный фланец ПШУ. Извлечь резиновый амортизатор и установить фланец на место, затянув болты его крепления. Установить на опорном фланце ПШУ кронштейн (магнитную стойку) 1 с индикатором 2 таким образом, чтобы измерительный наконечник индикатора упирался сверху во вставку опорной (воздушной) крышки 3. Приложить к краю фланца ПШУ нагрузку F вертикально вниз и плавно довести ее значение до ( 100 Н (( 10кг), наблюдая за показаниями индикатора.

#### При снятии нагрузки стрелка индикатора должна вернуться в исходное положение с точностью не хуже 0.03 мм. Если в процессе измерений наблюдались резкие скачки показаний индикатора, или стрелка не вернулась в исходное положение с указанной точностью, то необходимо проверить осевой люфт ПШУ

#### Проверка состояния карданного вала

Рис. 14. Вал карданный.

При демонтированном роторе проверить легкость хода скользящей вилки по шлицам карданного вала. Она должна перемещаться плавно, без рывков, под действием усилия не более 200 Н.

Проверить состояние крестовин карданных соединений. Убедиться в отсутствии люфтов и выработки в игольчатых подшипниках крестовин, обращая при этом внимание на легкость взаимного поворота вилок карданных соединений.

#### Проверка геометрических параметров ротора

а)

б)

Рис. 21. Проверка геометрических параметров ротора.

а) – измерение торцевого биения ротора;
 б) – измерение радиального биения ротора;
Здесь 1 – кронштейн; 2 – индикатор; 3 – ротор.

Осуществление этой проверки требует снятия ротора с мельницы, для чего необходимо, кроме ускорителя, демонтировать мембрану, верхний опорный фланец ПШУ, амортизатор и опорную (воздушную) крышку, после чего отпустить восемь болтов крепления карданного вала к центробежной муфте. Отсоединенный ротор с карданным валом и закрепленным на нем ПШУ вынимается через вверх мельницы и устанавливается на подставку таким образом, чтобы ось вращения ротора была расположена вертикально, а карданный вал оставался свободным.

Установить фланец ПШУ на место, затянув болты его крепления. Используя одно из отверстий М10 на фланце, предназначенных для крепления мембраны, установить горизонтально на фланец технологический кронштейн 1 с индикатором 2 таким образом, чтобы измерительный наконечник индикатора упирался в торец ротора 3 (см. рис. 21 а).

Определить торцевое биение ротора  относительно оси вращения ПШУ, для чего, плавно вращая корпус ПШУ с технологическим кронштейном и индикатором и контролируя отсутствие резких изменений момента сопротивления, зафиксировать показания индикатора не менее, чем при восьми различных значениях угла поворота ПШУ.

Аналогично определить радиальное биение сферической поверхности ротора, установив индикатор таким образом, чтобы его измерительный наконечник был направлен к центру сферы (см. рис. 21 б).

Разность максимальных и минимальных значений в обоих случаях не должна превышать 0.8 мм. В случае, если определенное таким образом торцевое или радиальное биение превышает допустимое значение, то возможность дальнейшей эксплуатации ротора без доработок определяется по результатам дополнительного анализа, проводимого специалистом-наладчиком (в некоторых случаях допускается юстировка положения оси шлицевого вала ротора путем установки регулировочных прокладок толщиной не более 0.4 мм).

#### Проверка геометрических параметров статора и погрешностей взаимного расположения неподвижных элементов центрального модуля мельницы

а)

б)

Рис. 22. Проверка геометрических параметров статора и погрешностей взаимного расположения неподвижных элементов центрального модуля дробилки.

а) – измерение радиального биения сферической поверхности статора;
б) – измерение неперпендикулярности торца статора оси вращения двигателя;
Здесь 1 – стойка; 2 – кронштейн; 3 – индикатор.

При демонтированном роторе определить радиальное биение (а) сферической поверхности статора и неперпендикулярность его торца оси вращения двигателя (б) по методике, аналогичной описанной в предыдущем разделе, установив технологическую стойку 1 со штангой 2 и индикатором 3 на верхний фланец переходной втулки и проворачивая ее вручную.

Величины радиального биения статора и неперпендикулярность статора относительно оси вращения двигателя не должны превышать 0.5 мм (Разность максимальных и минимальных значений в обоих случаях не должна превышать 1.0 мм).

В случае, если полученные погрешности превышают допустимые значения, то возможность дальнейшей эксплуатации мельницы без юстировки определяется по результатам дополнительного анализа, проводимого специалистом-наладчиком (в некоторых случаях допускается юстировка положения оси вращения электродвигателя привода путем установки на его несущем фланце регулировочных прокладок толщиной не более 0.2 мм).

Произвести сборку мельницы и установить на место амортизатор, не закрывая его верхним опорным фланцем ПШУ. Включить вентилятор и при помощи набора щупов измерить радиальные зазоры по всему внешнему и внутреннему периметру боковой цилиндрической поверхности амортизатора. Зазоры должны допускать свободное проникновение щупа 0.4 или 0.5 мм. Отсутствие зазора указывает на недопустимую несоосность ПШУ и центрального отверстия амортизатора. Допускается устранение несоосности соответствующей доработкой внутреннего отверстия или внешнего диаметра амортизатора.

#### Проверка и настройка величин рабочего и аварийного зазора воздушной опоры, регулировка взаимного положения подшипникового узла и амортизатора

Одним из основных параметров, определяющих режим работы вращающихся элементов мельницы, является рабочий зазор (рабочее всплытие).

Рабочим зазором называется расстояние вдоль вертикальной оси между статором и ротором при включении вентилятора и создании избыточного давления в камере наддува.

Рис. 12. Подшипниковый узел с резиновым амортизатором.

1 – опора амортизатора; 2 – шлицевой вал; 3 – подшипниковый узел;
4 – резиновый амортизатор с фторопластовой прокладкой; 5 – гайка;
6 – стопорная шайба; 7 – регулировочные кольца;
8 – мембрана защитная; 9 – кольцо; 10 – болты; 11 – стопорные шайбы;
12 – опорная крышка; 13 – регулировочные кольца.

Оптимальный режим работы воздушной опоры (аксиальная и радиальная жесткости, значения резонансных частот и т.п.) достигается при величине рабочего зазора 5.5 ( 0.5 мм.

Для измерения величины рабочего зазора необходимо лишить подшипниковый узел (ПШУ) возможности опираться на резиновый амортизатор 4, для чего необходимо при снятом ускорителе демонтировать полиуретановую мембрану 8 и снять верхний опорный фланец 13 подшипникового узла 3, открутив болты фиксации 14. При отсутствии опоры на амортизатор ротор с закрепленным на нем подшипниковым узлом опускается до соприкосновения со статором.

Если теперь при помощи штангенциркуля с глубиномером измерить разницу высот верхней плоскости амортизатора и буртика ПШУ, на который опирался снятый фланец, до и после включения вентилятора, то разность этих значений и будет величиной рабочего зазора, или величиной «всплытия» ротора. Величина рабочего зазора регулируется при помощи болта 19 (см. рис. 4), определяющего длину хода шлицевого соединения карданного вала. Откручивание болта приводит к увеличению рабочего зазор, шаг резьбы составляет 1.5 мм.

Для предотвращения воздействия гироскопических моментов на амортизатор и подшипники ПШУ с целью обеспечения наиболее благоприятных условий их работы необходимо, кроме того, отрегулировать положение ПШУ по отношению к амортизатору. Оптимальным является такое положение ПШУ, при котором его верхний опорный фланец, после затяжки крепящих его болтов, не создает давления на амортизатор при включенном вентиляторе. Наиболее простым способом определения правильности его установки является следующий.

При включенном вентиляторе надеть фланец на подшипниковый узел, не затягивая фиксирующие болты. Поскольку после затяжки болтов верх фланца будет находиться заподлицо с верхней плоскостью ПШУ, то величина превышения высоты верха фланца над ПШУ при незатянутых болтах фактически равна деформации сжатия, которое испытывал бы амортизатор после затяжки болтов.

Отсюда следует, что для устранения деформации амортизатора при затяжке болтов положение ПШУ должно быть отрегулировано таким образом, чтобы верх фланца оказался на той же высоте, что и верхняя плоскость ПШУ (т.е. находился на своем посадочном месте), при этом между амортизатором и нижней плоскостью фланца должен остаться хотя бы минимальный зазор в несколько десятых миллиметра, контролируемый при помощи щупа.

Особое внимание при этом следует обращать на неодинаковость величины зазора, измеренного в различных местах вдоль окружности фланца, которая является следствием возможной разнотолщинности (клиновидности) резинового амортизатора. В случае если различие толщины амортизатора в диаметрально противоположных точках превышает 0.5 мм, его следует заменить (или выровнять по толщине).

Регулировка положения ПШУ осуществляется либо при помощи болта ограничения хода карданного вала (если в результате требуемой корректировки значение рабочего зазора не выйдет за пределы указанных выше допустимых значений), либо подбором высоты шлифованных (!) прокладок, устанавливаемых на шлицевой вал ротора под ПШУ.

При выключении вентилятора избыточное давление воздуха в рабочем зазоре более не удерживает ротор с ускорителем во взвешенном состоянии, и вся вращающаяся система удерживается от падения на статор лишь фланцем ПШУ, опирающимся на амортизатор. При этом последний деформируется под действием приложенной к нему силы давления, и зазор между ротором и статором уменьшается.

Оставшееся расстояние называется аварийным зазором и должно быть не менее трех миллиметров. Процедура измерения величины аварийного зазора аналогична описанной выше для измерения рабочего зазора с той лишь разницей, что определяется разница ( между положением ротора при включенном и выключенном вентиляторе при полностью затянутых болтах крепления верхнего фланца ПШУ. Величиной аварийного зазора будет являться разность между величиной рабочего зазора и полученным значением (.

Примечание:		Необходимость проверки величины рабочего зазора и взаимного положения ПШУ и амортизатора возникает при первоначальной установке мельнице и при возникновении нарушений в ее работе. В случае если производилась разборка подвижной части мельницы, в том числе не связанная с заменой узлов, проведение этой операции обязательно.

#### Оценка величины вибрации на основных узлах и элементах конструкции мельницы

Данная проверка проводится в рамках гарантийного обслуживания специалистами ООО «Новые Технологии» с использованием специальной аппаратуры в режимах измерения суммарных среднеквадратических значений виброскорости в диапазоне от 5 до 2000 Гц и в режиме контроля спектральной составляющей виброскорости вблизи рабочей частоты мельницы (16.5 Гц).

Как при установленном, так  и при снятом ускорителе, проводятся измерения радиальных и осевых составляющих виброскорости  на корпусе ПШУ, на опорной (воздушной) крышке и в месте расположения штатного вибродатчика.

На основании анализа полученных результатов принимается решение о продолжении дальнейшей эксплуатации без дополнительных проверок и доработок.

### Техническое обслуживание узлов мельницы

#### Подшипниковый узел

Рис. 13. Подшипниковый узел.

1 – опорный фланец; 2 – болты крепления фланца; 3 – корпус;
4 – болты крепления верхней крышки; 5 – верхняя крышка; 6 – втулка;
7 – резиновое уплотнительное кольцо; 8 – болты крепления лабиринтной крышки;
9 – подшипники; 10 – верхняя лабиринтная крышка;
11 – резиновое уплотнительное кольцо; 12 – болты крепления нижней крышки;
13 – резиновое уплотнительное кольцо; 14 – нижняя крышка;
15 – нижняя лабиринтная крышка; 16 – регулировочные кольца.

Для проведения технического обслуживания ПШУ необходимо:

    - Снять верхнюю крышку 10 с лабиринтным уплотнением и крышку 5, запирающую внешние обоймы подшипников;

    - Выпрессовать внутреннюю втулку 6;

    - Снять нижнюю крышку 15 с лабиринтным уплотнением;

    - Выпрессовать подшипники 9, тщательно промыть их и все детали узла керосином, удалив старую смазку и следы герметика;

    - Убедиться в отсутствии задиров на обоймах и телах качения подшипников. При необходимости заменить подшипники;

    - Смазать подшипники и заполнить лабиринтные уплотнения смазкой ЦИАТИМ-201 или «Литол-24»;

    - Собрать узел согласно рис. 11 (радиально-упорные подшипники собираются по схеме «О»);

    - Перед установкой крышек поставить уплотнительные резиновые кольца 7, 11 и 13, в случае их отсутствия в угол между посадочными диаметрами и торцами крышек нанести валики из силиконового герметика в количестве, достаточном для уплотнения соединений;

    - Плотно затянуть болты и застопорить их контровочной проволокой или шайбами;

    - Проверить плавность вращения ПШУ и убедиться в отсутствии осевого люфта.

#### Электрооборудование

С целью контроля технического состояния электрооборудования необходимо периодически проводить профилактические осмотры.

Необходимо проводить визуальную проверку качества лакокрасочных покрытий, монтажа, надежности контактных соединений в шкафу управления и на мельнице, контролировать чистоту воздуха (содержание токопроводящей пыли не должно превышать 0.5 мг/м3).

Не реже одного раза в полгода удалять пыль из шкафа управления и мельницы продувкой сжатым воздухом, осуществлять затяжку контактных электрических соединений, при необходимости заменить поврежденные детали, проверять состояние подшипников электродвигателей и при необходимости  заменять смазку, измерять сопротивление изоляции.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

В данном разделе излагаются возможные причины возникновения неисправностей, связанных с нарушениями режимов эксплуатации мельницы, износом элементов ускорителя, нарушениями допусков и регулировок основных узлов центрального модуля, т.е. таких неисправностей, правильное и своевременное диагностирование которых помогает избежать возникновения аварийных ситуаций и увеличить сроки нормального функционирования мельницы.

Система управления мельницей обеспечивает контроль давления воздуха в воздушной опоре, уровня вибрации на корпусе и частоты вращения ротора мельницы. Практически любое нарушение нормальной работы мельницы вызывает изменения в значениях этих параметров, что позволяет использовать их в качестве диагностирующих. На практике это означает, что для каждого из контролируемых параметров программно (или аппаратно) установлен диапазон допустимых значений, соответствующих нормальному режиму работы мельницы.

Выход значений хотя бы одного из этих параметров за пределы соответствующего диапазона указывает на недопустимые условия работы мельницы и инициирует последовательность команд, приводящих к аварийной остановке мельницы(.

Мельница будет вовремя остановлена автоматикой системы управления, если происходит резкое и практически неограниченное изменение значений контролируемых параметров в результате «катастрофических» нарушений в ее работе.

Однако в случае, если в мельнице происходят какие-либо медленные процессы, связанные с постепенным износом элементов ускорителя или другими накапливаемыми дефектами, изменение контролируемых параметров может быть недостаточно сильным, чтобы привести к остановке мельницы, и в то же время достаточным для того, чтобы можно было говорить о появлении значимых отклонений в работе мельницы.

Поэтому при эксплуатации мельницы оператору рекомендуется постоянно следить за фактическими значениями уровня вибрации и частоты вращения ротора, индицируемыми на лицевой панели шкафа управления, чтобы иметь возможность самостоятельно принять решение об остановке мельницы в случае, если эти значения находятся вблизи установленных пороговых значений в течение достаточно длительного времени или имеют явную тенденцию к изменению в нежелательном направлении. Это может способствовать более раннему обнаружению причин, вызвавших нарушения работы мельницы, и, следовательно, позволит увеличить срок ее безаварийной работы.

Ниже приведен перечень возможных неисправностей с указанием причин их возникновения, способов диагностики и устранения(.

«Падение напора» (снизился создаваемый вентилятором напор воздуха и сработал датчик-реле напора):

- Разрыв воздуховода, улиты вентилятора или иные повреждения системы подвода воздуха: повреждения локализуются по струям выходящего под давлением воздуха.

- Повреждение рабочего колеса вентилятора вследствие попадания инородных тел или абразивного износа: определяется по наличию сильной вибрации на корпусе электродвигателя и улиты вентилятора, устраняется путем замены или ремонта рабочего колеса с последующей его балансировкой.

«Проблемы при пуске ротора» (в режиме «Пуск ротора» частота вращения ротора за 20 секунд не достигла 60 об/мин):

- Неисправен датчик оборотов ротора: проверить срабатывание датчика во время прохождения мимо него закрепленного на переходной втулке «флажка», расстояние до которого должно быть около 3 мм, в случае выхода из строя заменить.

- Сильная прецессия системы ротор + ускоритель: бóльшая часть подводимой от двигателя энергии тратится на возбуждение нутационных колебаний (см. ниже).

«Падение оборотов» (в рабочем режиме упала частота вращения ротора мельницы):

- Чрезмерная скорость подачи материала на вход мельницы (перегрузка по питанию): необходимо уменьшить количество исходного материала, подаваемого на вход мельницы в единицу времени.

- Находящийся в камере измельчения материал препятствует вращению ускорителя в результате «завала» мельницы сверху: переполнены и забиты каналы ускорителя или карманы камеры измельчения. Причиной этого могут являться:

  - чрезмерно высокая влажность или недопустимо высокое содержание глинистой фракции в исходном дробимом материале;

  - неправильно отрегулированное положение уголков 12 в ускорителе (см. рис. 11), приводящее к излишнему накоплению материала в каналах ускорителя с последующей их закупоркой.

Следует произвести очистку каналов ускорителя и камеры измельчения от налипшего материала, отрегулировать положение уголков, не допускать эксплуатацию мельницы с переувлажненным или излишне глинистым материалом.

- Вращение ускорителя затруднено из-за «завала» мельницы снизу: переполнены разгрузочные патрубки камеры измельчения. Это может происходить в результате:

  - чрезмерно высокой влажности или недопустимо высокого содержания глинистой фракции в исходном дробимом материале;

  - отключения или переполнения конвейера, отводящего измельченный продукт.

Следует произвести очистку мельницы, обеспечить работу отводящего конвейера, снизить скорость подачи материала в мельницу, не допускать эксплуатацию мельницы с переувлажненным или излишне глинистым материалом.

- Сильная прецессия системы ротор + ускоритель: бóльшая часть подводимой от двигателя энергии тратится на возбуждение нутационных колебаний. Падение скорости вращения ротора по этой причине сопровождается, как правило, резким увеличением уровня вибрации и может диагностироваться системой автоматики мельницы как «повышенная вибрация» (см. ниже).

«Повышенная вибрация» (в случае, если уровень вибрации корпуса мельницы превышал значение 8 мм/с в течение более восьми секунд в режиме «Мельница работает», происходит аварийная остановка мельницы).

Рост уровня вибрации (а иногда и вызванные прецессией нутационные колебания вращающейся системы) может вызываться любым из перечисленных ранее возмущений (см. раздел 1.3.2.2. «Принципы, лежащие в основе использования воздушной опоры»), однако, чаще всего возникновение повышенной вибрации бывает связано с нарушениями балансировки и (или) несовпадением (смещением или перекосом) оси шлицевого вала и главной оси инерции ускорителя, а именно:

- В одном из каналов ускорителя застрял крупный кусок материала или посторонний предмет (возможно попадание инструмента, кусков кабеля, остатков сварочных электродов, ветоши и т.п.);

- Неравномерно залег футерующий материал в каналах ускорителя с последующей их закупоркой.

В обоих случаях необходимо очистить каналы ускорителя и заново произвести начальную футеровку. Толщина залегания футеровки в каналах ускорителя регулируется положением и формой уголков 12 (см. рис. 11).

- Неравномерный износ или повреждение лопаток ускорителя: необходимо провести замену лопаток, причем для трехканального ускорителя необходима замена всех трех лопаток, а в случае четырехканального ускорителя допускается замена двух лопаток в противоположных друг другу каналах.

- Несимметричный износ или повреждение подкладных листов, элементов корпуса ускорителя: требуется ремонт и (или) замена поврежденных элементов.

Во всех случаях замены элементов ускорителя необходимо проведение статической балансировки и начальной футеровки ускорителя.

- Не затянут центральный болт крепления ускорителя, или имеется перекос установки ускорителя относительно оси шлицевого вала: проверить качество сопрягаемых поверхностей и затянуть центральный болт.

В случае если возникают сомнения в том, является ли источником возмущений ускоритель, необходимо запустить мельницу на холостом ходу без ускорителя и проконтролировать уровень вибрации. Если он близок к обычно регистрируемому, а видимые глазом нутационные колебания (регулярная прецессия) оси шлицевого вала отсутствуют(, то причиной возникновения вибрации является ускоритель (или правильность его установки) даже в случае, когда он не имеет видимых дефектов и повреждений.

Если при работе мельницы без ускорителя наблюдается повышенный уровень вибрации и (или) нутационные колебания оси шлицевого вала ротора, то это свидетельствует о наличии отклонений в значениях геометрических или динамических параметров центрального модуля мельницы.

Процедура поиска конкретной причины возникших нарушений состоит в выполнении последовательности проверок, изложенных в разделе п.3.6.4 «Периодический контроль технического состояния подвижных узлов мельницы», проведении описанных регулировок и устранении обнаруженных дефектов.

# МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

## МАРКИРОВКА

Рис. 23. Табличка на дробилку (приведена в качестве примера).

На корпусе мельницы крепится табличка, содержащая следующие данные:

    - товарный знак и наименование предприятия изготовителя;

    - наименование мельницы;

    - дата выпуска;

    - масса;

    - характеристики эл. двигателей привода и вентилятора;

    - заводской номер мельницы.

## УПАКОВКА

Крупногабаритные составные части мельницы поставляются без упаковки.

Прилагаемые к мельнице эксплуатационные документы, завернутые в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-89, помещаются в упаковочный ящик по ГОСТ 2991-85 вместе с мелкими деталями и ЗИП.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

На ящике расположена надпись "Документация здесь".

## МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ

Маркировочные знаки наносятся на упаковку и мельницу согласно ГОСТ 1419-96.

В качестве примера на рис. 23 изображена табличка, предусмотренная для установки на дробилку «Титан Д», заводской номер «Д160-1/16».

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящую Инструкцию в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Инструкции.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода бесплатно устраняются путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

- недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в настоящей Инструкции, в т.ч.:

  - повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (п.2.1 Инструкции),

  - повреждения, вызванные нарушением технических характеристик (п.2.2 Инструкции);

  - повреждения, вызванные неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

  - повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

  - механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

- износ быстроизнашивающихся частей изделия;

- недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи изделия покупателю.

В случае выхода из строя электрооборудования изделия из-за нарушений Покупателем правил настоящей Инструкции и документации на электрооборудование, небрежного технического обслуживания, несанкционированного изменения электросхемы Поставщик не несет ответственность по настоящим гарантийным обязательствам за исправное состояние электрооборудования изделия.

# Footnotes

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий “Титан” производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию, не описанные в данной инструкции, не снижающие потребительских качеств и не влияющих на технические характеристики изделий, без уведомления покупателя.

( Свободным гироскопом называется тело, обладающее осевой симметрией и вращающееся вокруг неподвижной точки таким образом, что ориентация его оси вращения ничем не ограничена (имеет три степени свободы).

( Для любого тела можно указать три взаимно перпендикулярных оси, проходящих через его центр масс и обладающих тем свойством, что при вращении тела вокруг любой из этих осей сумма моментов всех возникающих при этом центробежных сил равна нулю. Иными словами, при попытке вращать тело вокруг такой оси, называемой главной осью инерции, тело не испытывает воздействия опрокидывающих моментов и, следовательно, его ось вращения остается неизменной.

(( угол ( определяется из уравнения:

,

где:	Jz и J( – основной и экваториальный моменты инерции гироскопа соответственно,

и  – модули вертикальной и горизонтальной составляющих угловой скорости гироскопа соответственно.

((( Модуль угловой скорости прецессии равен:

.

( Следует обратить особое внимание на тот факт, что допустимые отклонения геометрических параметров (соосности, сферичности) составляют, как правило, доли миллиметра, и это заставляет отнести центробежные дробилки с воздушной опорой к разряду прецизионного высокотехнологичного оборудования, требующего соответствующего уровня эксплуатации.

( Здесь и далее термин «Сормайт» используется лишь как определение высокохромистых и высокоуглеродистых твердых сплавов на основе Fe, содержащих также Ni, Si. Применяются для наплавки на быстроизнашивающиеся поверхности деталей и инструментов. Впервые сплав типа сормайт получен в 30-х гг. 20 в. на Сормовском заводе (отсюда название).

( Необходимо заметить, что, как и во всех случаях, когда выполнение тех или иных действий зависит от сравнения непрерывно меняющихся значений параметра с некоторым пороговым значением, задание такого порогового значения весьма условно, и принятие решения не может считаться вполне однозначным. В нашем случае это означает, что, например, падение частоты вращения ротора на 5 %, приводящее к аварийной остановке дробилки, в действительности мало чем отличается по уровню вызвавших его воздействий от падения частоты вращения на 4.9 %, при котором дробилка продолжает работать.

( Не рассматриваются неисправности, к возникновению которых приводят такие очевидные причины, как нарушения в подаче электропитания, механические поломки, выход из строя электродвигателей и т.п.

( О наличии прецессии вращающейся системы, приводящей к нутационным колебаниям, свидетельствуют также следы попыток резинового амортизатора вращаться в направлении, противоположном направлению вращения ротора: деформация резины вблизи отверстий под болты фиксации амортизатора, наличие глубокой выработки на верхней плоскости амортизатора в результате трения об опорный фланец ПШУ, искривление болтов крепления опорного фланца ПШУ и т.п.