Камнеотделительные машины

От редакции сайта:

В 80-е годы 20 века СССР занимал первое место по разработкам техники и технологий измельчения любых материалов. Сейчас большинство порошков мы импортируем (не считая цемента, какао-порошка и кофе). Об импортозамещении пока только говорят. Без знаний технологии восстановить производство невозможно. В производстве порошков из растительного сырья процесс начинается с его очистки. Растения растут из земли. Вот с очистки от земли и камней все и начинается. Компания «Новые технологии» использует такую машину в своем производстве пищевых порошков из какао-веллы и различных растительных зерен и семян.

Содержание:

1.Разделение зерновой смеси в псевдоожиженном состоянии

2.Концентраторы

3.Камнеотделительные машины

4.Устройство камнеотделительной машины РЗ-БКТ.

5.Особенности камнеотделительных машин РЗ-БКТ-100 и РЗ-БКТ-150

6.Основные технические данные камнеотделительных машин

1.Разделение зерновой смеси в псевдоожиженном состоянии

Некоторые примеси выделяют из зерновой смеси по комплексу характеризующих их параметров. Так, например, линейные размеры и скорость витания минеральных примесей и основного зерна могут быть одинаковыми, но различаться по плотности и коэффициенту трения о ситовую или другую поверхность. Для усиления этих различий наряду с использованием воздушного сепарирования применяют разделение зерновой смеси при помощи вибрации в псевдоожиженном состоянии.

Разделение компонентов зерновой смеси на вибрирующей ситовой поверхности при помощи восходящего потока воздуха реализуется в концентраторах и камнеотделительных машинах.

2.Концентраторы

Концентраторы предназначены для выделения из зерновой смеси примесей, отличающихся от зерна по плотности. К ним относятся низконатурные компоненты зерна, овсюг и легкие примеси.

Ситовой корпус концентратора состоит из двух ситовых рам. Первая от приема рама обычно снабжена ситом с отверстиями диаметром 2 мм, вторая — ситом с отверстиями диаметром 9 мм. В зависимости от очищаемой культуры размеры отверстий сит могут иметь разные значения.

Технологический процесс в концентраторах типа А1-БЗК осуществляется следующим образом. Зерно через приемное устройство 1 (рис. 1) поступает на первую ситовую раму 2. Под действием колебаний ситового корпуса 3 и воздуха, проходящего через сито первой рамы 2, зерно переходит в псевдоожиженное состояние. При этом тяжелая фракция опускается в нижнюю часть зернового слоя, а легкая всплывает.

Рис. 1. Технологическая схема концентратора типа А1-БЗК:

1 — приемное устройство; 2— первая ситовая рама; 3 — ситовой корпус; 4 — вторая ситовая рама; 5— клапан; 1 — исходное зерно; II — воздух; III — тяжелая фракция; IV — легкая фракция; V— сходовая фракция; VI — подсев

Через сито первой рамы 2 проходом получают песок и битые зерна. Путем установки во второй раме 4 сит с соответствующими размерами круглых отверстий можно регулировать количество тяжелой фракции /// (полноценное зерно), которая практически не содержит длинных и посторонних примесей и может быть направлена непосредственно на обработку в триер-куколе- отборник.

Количество фракции /// составляет 65...70 %. В следующих частях слоя зерновой смеси, которая поступает на оставшуюся часть ситовой поверхности рамы 4, концентрируются зерна, имеющие меньшую по сравнению с фракцией III плотность, а также зерно проросшее, изъеденное и поврежденное при сушке. Эта фракция IV, составляющая 30...35 % от общего количества обрабатываемого зерна, направляется в обоечную машину для интенсивной очистки своей поверхности. Соотношение фракций III и IV регулируется специальным клапаном 5. Сходовая фракция V содержит в основном овсюг, ячмень, семена сорных растений, легкие посторонние примеси, а также зерна основной культуры с пустотами, изъеденные и поврежденные.

3.Камнеотделительные машины

В камнеотделительных машинах одним из рабочих органов является также сито, однако процесс отделения минеральных примесей в них осуществляется без просеивания.

Рис. 2. Схема разделения зерна и минеральных примесей:

I	— приемное устройство; 2 — распределитель; 3 — ситовая дека; 4 — пружина; I — исходное зерно;

II	— очищенное зерно; III — минеральные примеси; IV— воздух

.

Технологический процесс в таких машинах выполняется в такой последовательности. Зерно из приемного устройства 1 (рис. 2) распределителем 2 подается на ситовую деку 3, расположенную с уклоном 5...10°. Верхняя часть деки совершает только возвратно-поступательное движение, а нижняя часть благодаря пружинам 4 перемещается также в вертикальной плоскости.

Зерновая смесь, поступающая на деку 3 под действием вибраций и восходящего потока воздуха, псевдоожижается. При этом минеральные примеси осаждаются на ситовую поверхность, а зерно приобретает текучесть и выводится в нижней части деки 3 за пределы машины. Минеральные примеси из-за высокого коэффициента трения о ситовую поверхность и направленных колебаний верхней части деки поднимаются по ней и выводятся в ее верхней части.

При отсутствии воздушного потока псевдоожижения зерновой смеси не происходит и большая часть зерна вместе с минеральными примесями выходит из камнеотделительной машины в верхней части деки.

4.Устройство камнеотделительной машины РЗ-БКТ.

Камнеотделительная машина РЗ-БКТ состоит из станины, приемного устройства, вибростола, выпускного устройства, аспирационной системы и привода вибростола.

Рис. 4. Камнеотделительная машина РЗ-БКТ:

1 — аспирационный патрубок; 2 — дроссельная заслонка; 3 — манометр; 4 — питатель; 5 — приемник; 6— крышка вибростола; 7— пружина клапана; 8 — корпус вибростола; 9 — выпускной патрубок; 10– резиновый рукав для отвода примесей; 11 — виброрегулятор; 12 — вибратор; 13 — распределитель; 14 — воздуховыравнивающее днище; 15 — сортирующая поверхность; 16 — регулировочный диск; 17— опорная плита; 18— пружина-амортизатор; 19— окно обслуживания сетки; 20— рама; 21 — шкала; 22— стойка вибростола; 23 — штурвал; 24 – резиновый рукав для отвода примесей; 25— несущая рама; 26— пластина; 27— регулировочный винт; 28 — делитель; 29 — аспирационный рукав; 30 — стойка станины

Два окна в деке предназначены для крепления к ней двух выпускных устройств очищенного зерна.

Станина камнеотделительной машины представляет собой сварную конструкцию, состоящую из опорной плиты 17 (рис. 4) и укрепленных на ней стоек 30 с конусами для установки пружин 18. К углам станины приварены четыре скобы для подъема и монтажа машины.

Приемное устройство включает в себя питатель 4, приемник 5 и распределитель 13. К корпусу питателя при помощи хомута прикреплена конус-воронка. Нижняя часть питателя 4 соединена гибким рукавом с приемником, а верхняя — с подводящей самотечной трубой.

Приемник 5 обеспечивает постоянство нагрузки и герметичность вакуумной системы в узле поступления зерна. Он состоит из двух прозрачных боковин, соединенных между собой металлическими стенками, крышки, питающего клапана, рычага с пружиной и уголком для крепления к корпусу вибростола.

Распределитель 13 служит для предварительной аэрации и распределения исходной смеси зерна по сортирующей поверхности 15 и состоит из двух боковых стенок, между которыми наклонно установлена металлотканая сетка. Он установлен в корпусе машины под приемником, непосредственно над сортирующей поверхностью деки.

Основной рабочий орган машины — вибростол. Он состоит из несущей сварной рамы 25, в которой смонтирована дека, закрытая сверху корпусом 8 и прикрепленная к раме болтовым соединением.

Дека состоит из трех частей: сортирующей поверхности 15 из металлотканой сетки, алюминиевой рамы 20 с поперечными и продольными планками, образующими квадраты размером 55 х 55 мм, и воздуховыравнивающего днища 14. Размер отверстий в сетке 1,5x1,5 мм, в воздуховыравнивающем днище —3,2 мм.

Два окна в деке предназначены для крепления к ней двух выпускных устройств очищенного зерна.

На продольных боковых поверхностях корпуса сделаны по два круглых окна 19 с крышками, обеспечивающих удобный доступ к сетке деки. Рядом с окнами смонтированы четыре регулировочных диска 16 со шкалами для контроля амплитуды и направления колебаний деки.

В корпусе машины со стороны выхода очищенного зерна над декой установлены штампованный распределитель 13, а напротив выходных окон для минеральных примесей — механизмы регулирования выпуска минеральных примесей. Каждый механизм представляет собой пластину (рис. 5) из оргстекла, которая фиксируется пружиной 3 и болтом 4 с гайкой. Положение пластины изменяют регулировочными винтами 2.

Рис. 5. Механизмы регулирования выпуска минеральных примесей в машине РЗ-БКТ:

1 — пластина; 2 — регулировочный винт; 3 — пружина; 4 — болт с гайкой; 5 — сетка деки; 6— воздухораспределительная решетка; I— минеральные примеси

В крышке 6 вибростола смонтирован штуцер, соединенный гибкой трубкой с манометром 3 (см. рис. 4). Внутри корпуса под декой закреплена люминесцентная лампа, которую включают по мере необходимости.

Вибростол установлен на трех опорах. Со стороны выхода очищенного зерна нижняя его часть опирается на четыре пружины- амортизатора 18. Они расположены попарно под углом 90° одна к другой. С противоположной стороны вибростол опирается на вертикальную стойку 22 с шарниром и механизмом регулирования угла наклона.

При вращении штурвала 23 край вибростола со стороны выхода минеральных примесей перемещается. Значение угла наклона деки в градусах указано на шкале 21.

Вертикальная стойка связана с подвижной рамой 25 деки уголками и сайлент-блоками, а с опорной плитой 17—через кронштейны, сайлент-блоки и корпус механизма подъема.

Сайлент-блок представляет собой две концентрично расположенные короткие трубки с запрессованной между ними резиновой массой. Их применяют для соединения подвижной и неподвижной частей или двух частей, перемещающихся по различным законам.

Выпускное устройство камнеотделительной машины служит для выпуска очищенного зерна и отвода минеральных примесей. Для выпуска очищенного зерна предусмотрено два патрубка 9, расположенных на нижнем конце вибростола, а для отвода минеральных примесей — два резиновых рукава 24, находящихся на противоположном конце машины.

Устройство для выпуска очищенного зерна состоит из металлического патрубка 9, жестко связанного с рамой 25 вибростола. К патрубку хомутами присоединены два резиновых рукава 10, по которым очищенное зерно выпускают в воронки, связанные с самотечными трубками. Минеральные примеси удаляются из машины в переносной накопительный бункер по двум рукавам 24.

Аспирационная система камнеотделительной машины включает в себя гибкий аспирационный рукав 29 из прорезиненной ткани, соединенный хомутами в нижней части с крышкой корпуса вибростола, а в верхней — с аспирационным патрубком 1. В патрубке установлен регулятор воздуха, выполненный в виде дроссельной заслонки 3, поворачивающейся вокруг оси 2 при помощи маховичка 5 (рис. 6, а). В горизонтальном положении заслонка 3 перекрывает сечение патрубка 4, а в вертикальном — обеспечивает максимальный расход воздуха. Положение заслонки указывает верхняя кромка рычага 1 на шкале 7.

Привод вибростола включает в себя вибратор и виброрегулятор. Возвратно-поступательное движение вибростолу придает инерционный вибратор, представляющий собой электродвигатель, на обоих концах вала 1 которого (рис. 6, б) установлены регулировочные грузы 2 и 3. При изменении положения грузов друг относительно друга амплитуда колебаний вибростола также меняется. При этом расстояние е между двумя точками грузов фиксируется.

Вибратор 12 (см. рис. 6) установлен в центральной части трубы виброрегулятора 11 при помощи фиксатора, хомутов, сай- лент-блоков и кронштейнов. Виброрегулятор служит для регулирования направления колебаний и установки на нем колеблющихся масс камнеотделительной машины и вибратора. Он состоит из горизонтального полого вала с приваренными к нему опорами, которые в свою очередь прикреплены к несущей раме 25 деки.

Рис. 6. Узлы камнеотделительной машины РЗ-БКТ:

а — регулятор воздуха: 1 — рычаг; 2 — ось; 3 — заслонка дроссельная; 4 — патрубок аспирационный; 5— маховичок; 6— винт; 7— шкала;

б — вибратор: 1 — вал вибратора; 2, 3 — грузы- дебалансы машины; е — смещение грузов-дебалансов

Вал установлен на четырех пружинах-амортизаторах 18, фиксируемых снизу конусами стоек опорной плиты 17, а сверху конусами вала виброрегулятора.

5.Особенности камнеотделительных машин РЗ-БКТ-100 и РЗ-БКТ-150

В мукомольном производстве наряду с базовой моделью камнеотделительной машины РЗ-БКТ применяются две ее модификации: РЗ-БКТ-100 и РЗ-БКТ-150, которые имеют одинаковый принцип действия и в конструктивном плане несущественно отличаются друг от друга. Все эти машины отличаются высокой эффективностью работы (98...99 %) и обеспечивают минимальное содержание зерна в отходах (до 0,05 %).

Камнеотделительная машина РЗ-БКТ-100 состоит из таких же узлов, что и машина РЗ-БКТ. Эти машины не имеют принципиальных различий в кинематической схеме, в конструкции приемного устройства, вибростола, привода и основных регулировочных механизмов.

К конструктивным отличиям можно отнести следующие: станина изготовлена в виде сварной Т-образной безопорной конструкции из труб; изменены форма и исполнение корпуса; установлен один выпускной патрубок для вывода минеральных примесей вместо двух; изменена конструкция задней стойки и механизма регулирования угла подъема вибростола. Перечисленные отличия оказали влияние на габаритные размеры машин.

Камнеотделительная машина РЗ-БКТ-150 по конструкции аналогична машине РЗ-БКТ-100 и отличается площадью деки и соответственно шириной.

Во время работы камнеотделительной машины регулируют следующие параметры: нагрузку, амплитуду и направление колебаний, расход воздуха, угол наклона деки и выходное сечение для выпуска минеральных примесей. Для выполнения этих регулировок в машине предусмотрены соответствующие механизмы и указатели.

Перед пуском машины деку устанавливают в рабочее положение под углом 7° к горизонтали поворотом штурвала 23 (см. рис. 4) до соответствующей отметки на вертикальной шкале 21.

Угол направления колебаний корректируют следующим образом. Ослабляют крепежные скобы виброрегулятора и перемещают (поворачивают) вибратор в вертикальном направлении. При перемещении вибратора вниз угол направления колебаний со стороны выхода очищенного зерна увеличивается, а с противоположной уменьшается. Смещение вибратора вверх приводит к обратному явлению — уменьшению угла со стороны выхода очищенного зерна и увеличению угла с противоположной стороны.

Амплитуду колебаний регулируют перемещением грузов вокруг вала вибратора. При отклонении грузов относительно друг друга амплитуда уменьшается, а при сближении увеличивается. Смещение грузов 2 (см. рис. 6, б), установленных в верхней и нижней частях вибратора, должно быть примерно одинаковым и составлять 150...160 мм. При работе машины возникает визуальный эффект пересечения на диске линий хода (см. рис. 6, а) с линией шкалы. Точка пересечения указывает значение амплитуды колебаний, которое при нормальной работе должно находиться между отметками 4 и 5, что соответствует амплитуде колебаний вибратора 2,0...2,5 мм.

Заслонку 2 регулятора воздуха устанавливают в положение, при котором давление в манометре 3 (см. рис. 1.4) соответствует 750 Па при работе машины без нагрузки. Направляющую пластину 26 в механизме регулирования выходного сечения патрубка выхода минеральных примесей необходимо установить на расстоянии 25 мм над сортирующей поверхностью 15 со стороны выхода минеральных примесей. Перегибая пластину, можно добиться повышения эффективности выделения минеральных примесей.

При работе машины под нагрузкой необходимо отрегулировать пружину 7 питающего клапана 4, смещая ее на нужную засечку рычага, чтобы небольшое количество зерна находилось на слегка прижатом клапане. Если в рабочем режиме слой зерна «не кипит» при открытой заслонке регулятора воздуха, необходимо очистить сортирующую поверхность 15 проволочной щеткой. Для этого полотно сетки снимают, предварительно освободив ее от крепежных деталей.

6.Основные технические данные камнеотделительных машин

приведены в табл. 2.

| Таблица 2. Основные технические данные камнеотделительных машин |
| --- |
| Показатель | РЗ-БКТ | РЗ-БКТ-100 | РЗ-БКТ-150 |
| Производительность, т/ч | 9 | 9 | 12 |
| Площадь ситовой поверх | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| ности, м2 |  |  |  |
| Угол наклона деки, град | 6...7 | 6...7 | 6...7 |
| Частота колебаний деки, мин-1 |  |  |  |
| Амплитуда колебаний деки, мм | 2-2,5 | 2...2,5 | 2...2,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 4800 | 4800 | 7200 |
| Мощность электровибратора, кВт | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| длина | 1700 | 1750 | 1750 |
| ширина | 1410 | 1420 | 2020 |
| высота | 1960 | 1530 | 1530 |
| Масса, кг | 500 | 275 | 400 |

Один из путей совершенствования оборудования для очистки зерна от примесей — разработка комбинированных машин, которые позволяют в одном агрегате совместить функции нескольких машин.