Центробежная мельница «Титан М-036»

ПАСПОРТ

ЦМ050.01.00.000ПС

Зав. № _______

Уважаемый покупатель !

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», объединяющей дробилки (Титан Д), мельницы (Титан М), мельницы-диспергаторы (Титан МД).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Помните, что Ваши неправильные действия при использовании изделия могут привести к потере работоспособности и прекращению гарантии.

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя		ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное

название изделия			«Титан»

Наименование изделия		Центробежная мельница Титан М (М – Мельница)

Модель				Титан М036

Срок службы			10 лет

Адрес производителя		199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс			(812) 449-21-28, 449-21-29

E-mail					office@ntds.ru

Сайт в «Интернете»		www.ntds.ru

Контактное лицо производителя:

Зам. начальника сервисной службы		Ёршик Владимир Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	4

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	4

1.2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7

3.1	ТРАНСПОРТИРОВКА	7

3.2	ХРАНЕНИЕ	7

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9

7.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10

8.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

8.1	ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	16

8.2	СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	17

9.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	18

10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	19

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Мельница предназначена для измельчения хрупких рудных и нерудных НЕВЗРЫВООПАСНЫХ материалов всухую крупностью не более 5 мм (наибольший геометрический размер).

Рис. 1. Схема компоновки основных узлов мельницы «Титан М-036».

1 – загрузочная воронка; 2 – корпус камеры измельчения;
3 – корпус измельчительного модуля; 4 – выгрузной патрубок; 
5 – патрубок подачи воздуха; 6 – классификационный модуль;
 7 – патрубок готового продукта; 8 – лючок; 9 – рама; 10 – крепежный болт; 
11 – электродвигатель; 12 – плита двигателя; 13 – крепежный болт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики мельницы приведены в табл. № 1.

Таблица № 1. Основные технические характеристики.

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по питанию, т/ч | до 0,5 | уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала (наибольший линейный размер), мм, не более | 5 |  |
| Влажность исходного материала в %, не более | 1 |  |
| Установленная мощность электродвигателей мельницы, кВт | 11 | А132М2 |
| Частота вращения вала электродвигателя мельницы, об/мин | 3000 |  |
| Потребляемый ток, А | 22 |  |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1940 1650 3180 | в сборе |
| Масса, т | 1,3 |  |

По условиям эксплуатации изделие соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45(С и относительной влажности 75% при плюс 15(С на высоте до 1000 м).

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%;

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект мельницы входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Вид упаковки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦМ050.01.00.000 | Мельница «Титан М-036» | 1 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Ускоритель | 2 шт. | без упаковки | 1 |
|  | Упругие элементы | 8 шт. | ящик | 1 |
|  | Балансировочное приспособление | 1 шт. |  |  |
|  | Мембрана | 1 шт. |  |  |
|  | Шкаф управления с пультом управления | 1 шт. |  |  |
| ЦМ050.01.00.000ПС | Паспорт мельницы | 1 шт. | в конверте | – |
| ЦМ050.01.00.000ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |  |
| ЦМ050.01.00.000ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 3 |

# РТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## ТРАНСПОРТИРОВКА

1.Транспортирование оборудования изделия производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

2.Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения её при транспортировании.

3.С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

4.Условия транспортирования электродвигателя – согласно паспорту на этот электродвигатель.

5.Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

## ХРАНЕНИЕ

1.Когда изделие не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и технического обслуживания для обеспечения сохранности и гарантии сохранения срока службы, а также прекрасного состояния оборудования при последующем использовании.

2.Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

3.При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться вредному воздействию окружающей среды.

4.В зимнее время при отсутствии эксплуатации изделия необходимо обеспечить защиту вращающихся систем (подшипниковые узлы) от попадания в них воды и последующего замерзания. Простое решение: закрыть входное отверстие загрузочной воронки изделия листом железа или фанеры.

5.Условия хранения электродвигателя (если установлен) – согласно паспорту на этот электродвигатель. Подшипники двигателя и подшипниковых узлов должны быть смазаны в соответствие с инструкцией техобслуживания перед запуском.

6.Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется компанией ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки изделия, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (п.1.1 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) износ быстроизнашивающихся частей изделия (упругих элементов);

в) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи дробилки покупателю.

Поставщик: ООО «Новые технологии».

Адрес:  Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д. 2.

Тел./Факс: (+7 812) 449-21-28, (+7 812) 449-21-29.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мельница «Титан М-036», заводской номер №_________, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Мельница не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица № 3

| Элемент | Срок службы | Причина замены | Замена (каким элементом) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 4

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Таблица № 5

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 6

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица № 8

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица № 9

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № доку-мента | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | но-вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |