«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Новые технологии»

_____________ Игнатов В.И.

"___" ________ 2006 г.

Мельница Титан М-125

Зав. № 13

ПАСПОРТ

ЦМ.125.1.00.0000.00ПС

«СОГЛАСОВАНО»

Главный конструктор

_____________ Лисица В.И.

Главный инженер

_________ Верхоглядов С. А.

Начальник отдела
пуско-наладочных работ

_____________ Сотник А. В.

Санкт-Петербург

2006

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	3

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	3

1.2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	7

7.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	8

8.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13

8.1. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	14

8.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

9.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	16

10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	17

# 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

| Мельница (рис.1) предназначена для измельчения рудных и нерудных материалов всухую крупностью не более 2,5 мм. |  |
| --- | --- |

Рис 1 Схема компоновки основных узлов мельницы «Титан М125»

1 – отбойная плита; 2 – ротор; 3 – статор; 4 – рама; 5 – цилиндрический стакан; 6 – диффузор;

7 – электродвигатель привода; 8 – разгрузочный патрубок; 9 – патрубок вывода готового продукта;

10 – крышка классификатора; 11 – корпус классификатора; 12 – загрузочный патрубок;

13 – загрузочное окно камеры измельчения; 14 – крышка камеры измельчения; 15 – корпус камеры измельчения; 16 – ускоритель; 17 – подшипниковый узел; 18 – вал карданный; 19 – муфта центробежная; 20 – вентилятор

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики мельницы приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование основных параметров и размеров | Величина параметра | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Производительность по готовому продукту (– 0,1 мм), т/ч, не более | 5 | Уточняется при натурных испытаниях |
| Крупность исходного материала (наибольший линейный размер), мм, не более | 2,5 |  |
| Влажность исходного материала, %, не более | 2 | Уточняется для каждого материала, зависит от %-го содержания глины |
| Установленная мощность электродвигателя привода мельницы, кВт | 200 | Основной двигатель: AИР315М4У3 IM3031 № 243242 |
| Номинальный ток, потребляемый мельницей, А | 547 |  |
| Частота вращения вала электродвигателя привода мельницы, об/мин | 1470 |  |
| Установленная мощность электродвигателя вентилятора наддува, кВт | 37 | Вентилятор:ВР 130-28 №8 НТ № 0407063 |
| Частота вращения вала электродвигателя вентилятора наддува, об/мин | 2950 | Двигатель вентилятора: 5А200М2У2 №105 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Число фаз | 3 |  |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2870 2670 5800 | В сборе с рамой |
| Масса, т | 12 |  |

Мельница изготавливается в климатическом исполнении ГОСТ 15150-73 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от – 30°С до + 40°С и относительной влажности от 5 % до 95 % при + 20°С без образования конденсата на высоте над уровнем моря до 1000 м).

Требования к параметрам электрической сети для питания мельницы следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения – (– 15 ÷ + 10) %;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более +/–2 %.

Окружающая среда не пожароопасная, не взрывоопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект мельницы входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Вид упаковки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦД.125.4.00.0000.00 | Мельница «Титан М125» (зав. № 13) | 1 шт. | без упаковки | 2 |
| ЦД.125.4.00.0200.00 | Запасной ускоритель в сборе | 1 шт. | без упаковки | 1 |
| ЦД.125.1.00.0000.14 | Запасной амортизатор | 1 шт. | ящик | 1 |
| ЦД.125.1.00.0000.03 | Запасная мембрана | 1 шт. |  |  |
|  | Звонок | 1 шт. |  |  |
|  | Стойка для проверки соосности | 1 шт. |  |  |
| ПР.160.0.01.0000.00 | Балансировочное приспособление | 1 шт. |  |  |
|  | Комплект для установки и снятия муфты | 1шт. |  |  |
| ЦД.125.3.00.0000.01 | Кольцо текстолитовое | 1 шт. |  |  |
| ЦД.125.1.00.0000.18 | Шайба регулировочная | 4 шт. |  |  |
|  | Стопорная шайба | 2 шт. |  |  |
|  | Система автоматики | 1 шт. | ящик | 1 |
| ЦМ.125.1.00.0000.00ПС | Паспорт мельницы | 1 шт. | в конверте | - |
| ЦМ.125.1.00.0000.00ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |  |  |
| ЦМ.125.1.00.0000.00ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 шт. |  |  |
|  | Рекомендации по использованию | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 5 |

Следствием высокой производительности дробилки является значительный износ рабочих элементов конструкции.  Перечень изнашиваемых деталей, замена которых необходима в процессе эксплуатации дробилки с обозначением изделия для удобного заказа ЗИПа, указаны в  таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование | Обозначение изделия |
| --- | --- |
| ЦД.125.4.00.0200.00 Ускоритель |
| ДЕТАЛИ |
| Ротор | ЦД.125.3.00.0000.06 |
| Статор | ЦД.125.3.00.0000.05 |
| Мембрана | ЦД.160.1.00.0000.03 |
| Вал | ЦД.125.4.00.0000.01 |
| Амортизатор | ЦД.160.1.00.4200.14 |
| Муфта центробежная | ЦД.125.3.00.0700.00 |
| Вал карданный | ЦД.160.1.00.3800.00 |
| Опора | ЦД.160.1.00.4200.00 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

- Транспортирование оборудования мельницы производится автомобильным или  железнодорожным транспортом.

- Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения ее при транспортировании.

- С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

- Условия транспортирования электродвигателей – согласно паспортам на эти электродвигатели.

- Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Хранение

- Когда мельница не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и технического обслуживания для обеспечения сохранности и гарантии сохранения срока службы, а также прекрасного состояния оборудования при последующем использовании.

- Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

- При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться  вредному воздействию окружающей среды.

- В зимнее время при отсутствии эксплуатации мельницы  необходимо обеспечить защиту вращающихся систем (зазор между статором и  ротором, подшипниковый узел) от попадания в них воды и последующего замерзания.

- Условия хранения электродвигателей – согласно паспортам на эти электродвигатели. Подшипники двигателя и ротора должны в быть смазаны в соответствие с инструкцией техобслуживания перед запуском.

- Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой ЗАО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею  для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию мельницы, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (стр. 3 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные  неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) износ быстроизнашивающихся частей изделия: амортизатора, мембраны, ускорителя и его деталей;

в) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи мельницы покупателю.

Поставщик: ЗАО «Новые технологии».

Офис:  Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23 линия В.О., д.2

Тел./Факс: (+7 812) 449-21-28, 449-21-29.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мельница ЦМ.125.1.00.0000.00, заводской номер № 13, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Мельница не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.