Международные стандарты на какао-бобы

От редакции сайта: Наша компания имеет собственное производство дешевого (в 3 раза)  какао-порошка из экспеллерного шрота (шрота, получаемого на косметических фабриках путем отжатия какао-масла без обжарки какао-бобов и без отделения какао-веллы). Такой шрот (к сожалению, сплошь импортный) можно заменить на переработку некондиционных какао-бобов, которые в настоящее время из-за сложности переработки выбрасываются.

А таких бобов на каждой шоколадной фабрике образуется порядка 1%.

И мы готовы такие бобы закупать. Вопросу отличия качественных какао-бобов от нестандарта посвящена данная статья.

Содержание:

1.Введение

2.Основные положения

2.1.Определения

2.2.Какао-бобы торгового качества

2.3.Сортовые стандарты

2.4.Нестандартные какао-бобы

2.5.Маркировка и пломбировка

2.6.Повторная проверка в порту отгрузки

2.7.Применение Основных положений

3.Свод правил

А.Осмотр

Б.Отбор проб

В.Проба на срез

Г.Упаковка в мешки

Д.Пломбирование и маркировка

Е.Хранение

Ж.Зараженность насекомыми

4.Комментарии к определениям

Сланцевые какао-бобы.

Пурпурные какао-бобы.

Дымные какао-бобы.

Плесневелые какао-бобы.

1.Введение

Стандарты, принятые всеми африканскими странами-поставщиками какао-бобов, приведены ниже и состоят из Основных положений и Свода правил. Они были разработаны в результате встреч производителей и потребителей какао-бобов под патронатом ФАО (Организации по вопросам сельского хозяйства и продовольствия ООН). Существуют и другие стандарты на мировом рынке.  Там же трактуются понятия «сланцевый», «пурпурные бобы», «дымный» и «заплесневелый».

2.Основные положения

2.1. Определения

Какао-боб: семя дерева какао (по Линнею — Theobroma cacao);

в коммерческом контексте и в рамках данных основных положений этот термин применяют к целому семени, ферментированному и высушенному.

Поврежденный какао-боб: какао-боб, в котором отсутствует доля, составляющая половину или менее половины боба.

Доля: часть какао-боба, составляющая половину и менее половины целого

какао-боба.

Часть оболочки: часть оболочки какао-боба без сердцевины.

Подмешивание: любое изменение состава сортового какао-боба таким образом, что конечная смесь или сочетание не соответствует указанному сорту и негативным образом влияет на качество или вкусо-ароматические свойства, объем или массу продукта.

Плоский какао-боб: какао-боб, семядоли которого слишком тонки, чтобы при надрезе можно было обнаружить их поверхность.

Инородное тело: любая субстанция, отличная от какао-бобов, поврежденных какао-бобов, долей и частей оболочки.

Проросший какао-боб: какао-боб, оболочка которого повреждена вследствие прорастания семени.

Какао-боб, пораженный насекомыми: какао-боб, внутри которого обнаружено присутствие насекомых в любой стадии развития или в котором присутствуют признаки поражения ими, заметные невооруженным глазом.

Плесневелый какао-боб: какао-боб, на внутренних частях которого невооруженным глазом заметна плесень.

Сланцевый какао-боб: какао-боб, половина или большая часть поверхности которого имеет в разрезе синевато-серый цвет.

Дымный какао-боб: какао-боб с дымным запахом или привкусом, а также проявляющий признаки загрязнения дымом (как правило это следствие сушки после ферментации).

Тщательно высушенный какао-боб: равномерно высушенный какао-боб. Содержание влаги не должно превышать 7,5%.

Примечание: Это максимальное значение содержания влаги по отношению к какао-бобам, находящимся в торговом обороте за пределами страны-производителя. Оно определяется по прибытии в порт назначения или в промежуточных портах. Рабочая группа проанализировала методику определения содержания влаги, предложенную Международной организацией по стандартизации (ISO), и утвердила ее как практический аналог.

2.2. Какао-бобы торгового качества

•	Какао-бобы торгового качества должны быть ферментированы, тщательно высушены, освобождены от дымных какао-бобов, лишены неестественных и чужеродных запахов, а также любых признаков подмешивания.

•	В какао-бобах не должны присутствовать живые насекомые.

•	Какао-бобы должны быть одинаковыми по размеру, очищены от поврежденных какао-бобов, долей, частей оболочки, а также инородных тел. Примечание: Считается, что отклонение от среднего веса на 1\3 как в большую, так и в меньшую сторону могут иметь не больше 12% какао-бобов.

Тем не менее некоторые гибридные сорта могут не соответствовать этому стандарту, но в то же время быть пригодными для торговли.

2.3. Сортовые стандарты

Какао-бобы относят к сортам по количеству дефектных какао-бобов, выявленных в ходе пробы на срез. Количество дефектных какао-бобов не должно превышать следующих значений:

Сорт I

•	заплесневелые какао-бобы — не более 3% от общего числа;

•	сланцевые какао-бобы — не более 3% от общего числа;

•	Это максимальное значение содержания влаги применяется по отношению к какао- бобам, находящимся в торговом обороте за пределами страны-производителя; оно определяется по прибытии в порт назначения или в промежуточных портах. Рабочая группа проанализировала методику определения содержания влаги, предложенную Международной организацией по стандартизации (ISO), и утвердила ее как практический эталон.

•	пораженные насекомыми, проросшие или плоские какао-бобы — не более 3% от общего числа по всем признакам.

Сорт II

•	заплесневелые какао-бобы — не более 4% от общего числа;

•	сланцевые какао-бобы — не более 8% от общего числа;

•	пораженные насекомыми, проросшие или плоские какао-бобы — не более 6% от общего числа по всем признакам.

Примечание. При наличии у какао-боба более чем одного признака дефектности он попадает только в одну категорию сортности, самую низкую из возможных.

Признаки дефектности можно расположить в следующем порядке по степени приемлемости:

•	заплесневелые какао-бобы;

•	сланцевые какао-бобы;

•	пораженные насекомыми, проросшие, плоские какао-бобы.

2.4.Нестандартные какао-бобы

Высушенные какао-бобы, не достигающие стандарта сорта II, считают нестандартными какао-бобами, которые разрешено продавать только по специальному контракту. Партии таких какао-бобов маркируют как SS (substandard).

2.5.Маркировка и пломбировка

а)	все отсортированные какао-бобы должны быть упакованы в мешки и официально запломбированы. Мешок или пломба должны нести на себе следующую информацию: страна-изготовитель, сорт или обозначение SS, обозначение урожая и иную маркировку, принятую в данной стране.

Примечание: Отсутствие маркировки об урожае означает основной урожай.

б)	срок сортовой принадлежности определяется властями в соответствии с климатическими условиями и условиям хранения.

2.6.Повторная проверка в порту отгрузки

Несмотря на приведенный выше параграф 2.5 (б), все отсортированные какао-бобы в течение семи дней должны пройти повторную проверку в порту отгрузки.

2.7. Применение Основных положений

Методы отбора проб, анализа, упаковки, пломбирования и хранения какао-бобов, применимые ко всем коммерческим партиям, проданным согласно вышеупомянутым международным стандартам, изложены в нижеприведенном Своде правил.

3.Свод правил

А. Осмотр

1.	Какао-бобы проверяют партиями, не превышающими 25 т.

2.	После проведения пробы на срез и определения сорта какао-бобов инспектор проставляет на каждом мешке соответствующую маркировку (см. ниже параграф В). Отметки о сорте проставляют на мешках с использованием трафарета или штампа по действующим (то есть по национальным) правилам (см. ниже также параграф Д).

Б. Отбор проб

1.	Пробы для осмотра и анализа берут:

(a)	Из партии какао-бобов навалом — путем случайного отбора при поступлении какао-бобов в приемную воронку или сверху, из середины или снизу кучи, если они разложены на брезенте или другой чистой, непыльной поверхности после тщательного перемешивания.

(b)	Из партии какао-бобов в мешках — случайным отбором сверху, из середины или снизу мешка с использованием острого пробника, позволяющего проникнуть сквозь ячейки мешков или незакрытые мешки сверху.

2.	Количество проб должно составлять не менее 300 какао-бобов на каждую тонну какао-бобов или ее часть. При условной поставке одного мешка или его части проба должна составлять не менее 100 какао-бобов.

3.	Количество проверяемых какао-бобов, упакованных в мешки, должно составлять не менее 30%, то есть проверяется каждый третий мешок.

4.	Из каждой партии какао-бобов берут не менее пяти проб с тонны или ее части.

5.	В импортирующих странах пробы следует проверять не меньше 30% каждой партии весом 200 тонн и менее, то есть каждый третий мешок. Пробы берут сверху, из середины или внизу мешка.

В. Проба на срез

1.	Пробу какао-бобов тщательно перемешивают, затем насыпают кучу из чуть более 300 бобов. Затем отбирают 300 какао-бобов невзирая на их размер, форму и состояние.

2.	Делается продольный надрез по середине 300 какао-бобов и производят осмотр.

3.	Отдельно рассматривают дефектные какао-бобы, то есть заплесневелые, сланцевые, пораженные насекомыми, проросшие или плоские.

Если какао- боб имеет более чем один признак дефектности, то оценку производят по признаку, который идет первым в списке признаков дефектности.

4.	Осмотр проводят при хорошем дневном освещении или равносильном ему электрическом; результат должен выражаться в процентном отношении от общего количества какао-бобов (300).

Г. Упаковка в мешки

1. Мешки должны быть чистыми, неповрежденными, достаточно прочными и хорошо прошитыми. Какао-бобы следует отгружать только в новых мешках.

Д. Пломбирование и маркировка

1. После сортировки каждый мешок должен быть запломбирован индивидуальной пломбой инспектора. Сорт должен быть проставлен на каждом мешке. На мешке также должен быть указан сортировочный пункт и период действия сортировки (неделя, месяц). Для этого должны быть выполнены следующие мероприятия:

•	следует принять необходимые меры предосторожности при распределении печатей, чтобы они не попали в руки неуполномоченных лиц;

•	инспектор проставляет на каждой упаковке порядковый номер партии с начала месяца. Номер упаковки или партии проставляется на каждом мешке упаковки в углу, ближайшем к пломбе, по трафарету;

•	маркировку сорта проставляют вблизи места открывания мешка.

Е. Хранение

1.	Какао-бобы должны храниться в помещениях, специально сконструирован-ных и сооруженных для обеспечения достаточно низкого (по местным условиям) содержания влаги в какао-бобах. Хранение осуществляют на решетках или настилах, установленных на расстоянии не менее 7 см от пола.

2.	Должны предприниматься меры по предотвращению заражения и повреждения какао-бобов насекомыми, грызунами и другими вредителями.

3.	Мешки располагают следующим образом:

a)	все маркировки сортности и пометки грузоотправителей должны быть четкими и не превышать 60 см по ширине; между мешками следует оставлять проходы шириной не менее 60 см; такое же расстояние следует оставлять между мешками и стеной;

b)	разрешены дезинфекция и фумигация (например, метилбромидом) и/или разумное использование соответствующих аэрозолей (например, на основе пиретрина);

c)	загрязнение посторонними запахами или пылью от других пищевых или промышленных товаров (керосин, цемент, смола) не допускается.

4.	В ходе хранения и непосредственно перед транспортировкой проверяется содержание влаги в каждой партии. Плесень образуется на какао-бобах при влажности, превышающей 8%. В связи с этим важно, чтобы в процессе сушки содержание влаги в какао-бобах стало ниже 8% и сохранялось на среднем уровне в 6-7%. При уровне влаги в 6-8% какао-бобы становятся ломкими.

Ж. Зараженность насекомыми

1.	Какао-бобы могут быть заражены насекомыми, чье присутствие может быть не выявлено в ходе применяемой для сортировки пробы на срез. Насекомые могут проникать в какао-бобы или стать причиной заражения других партий.

2.	Следовательно, когда какао-бобы повторно проверяются в порту перед отгрузкой (см. Общие положения, пункт 6), они должно быть осмотрены и на предмет обнаружения основных вредителей. Если выявляется зараженность, необходимо произвести фумигацию или иную обработку для ликвидации насекомых. Следует принять меры против возможного заражения на судах или складах от других товаров или предыдущих партий.

3.	В случае применения инсектицидов и фумигантов во избежание попадания токсичных веществ в какао-бобы следует проявлять осторожность в их выборе и использовании. Суммарное остаточное количество таких веществ не должно превышать установленные нормы, утвержденные ФАО/ВОЗ и правительством страны-импортера.

4.	Проникновение грызунов на склады какао-бобов должно быть по возможности предотвращено за счет конструкции помещений, а применение ядов должно осуществляться так, чтобы ядовитые вещества не попали на какао-бобы.

4.Комментарии к определениям

Сланцевые какао-бобы.

Их распознают по характерному синевато-серому цвету и «творожистой» текстуре. Для изготовленного из таких какао-бобов шоколада характерен серый цвет, горький и вяжущий вкус, а также недостаточный шоколадный аромат. Такие какао-бобы были высушены еще до начала процессов ферментации. Сланцевые какао-бобы получаются в результате недостаточного перемешивания, когда высыхают какао-бобы, лежавшие на поверхности. Данный дефект имеет место чаще всего при ферментации «кучами», когда обрабатывается небольшое количество какао-бобов, кучи не переворачивают и какао-бобы высыхают до окончания ферментации. Данный дефект в условиях крупномасштабной ферментации проявляется редко.

Пурпурные какао-бобы.

Пурпурные какао-бобы являются нежелательными, так как у них тоже горький и вяжущий вкус, но их обычно не считают дефектными, так как существуют различные оттенки пурпурного цвета и практически невозможно выделить его отдельные категории.

Полностью пурпурные какао-бобы характеризуются ярким пурпурным цветом и сходны по текстуре со сланцевыми какао-бобами. Такие какао-бобы недостаточно ферментированы и редко встречаются при крупномасштабной ферментации достаточного количества какао-бобов.

Тем не менее, при обычной ферментации образуется определенное количество «частично коричневых и частично пурпурных» какао-бобов. К этой группе принадлежат какао-бобы с различным уровнем ферментации —от недостаточно ферментированных «полностью пурпурных» какао-бобов до ферментированных коричневых. Они не являются дефектными, но желательно, чтобы количество какао-бобов этой категории в пробе не превышало 20%.

Как только их количество становится больше, начинает преобладать горький и вяжущий вкус; предельно допустимым количеством какао-бобов этого класса считается 50%.

Чрезмерно ферментированные какао-бобы также нежелательны, поскольку они не дают шоколадного аромата и способствуют появлению посторонних привкусов. Их не классифицируют как дефектные из-за трудности обнаружения. Такие какао-бобы бывают темно-коричневого или бледного желто-коричневого цвета.

Дымные какао-бобы.

У испорченных дымом какао-бобов самые нежелательные вкусо-ароматические характеристики, которые практически невозможно удалить из шоколада. Загрязнение может произойти от неправильной сушки или дефекта сушилки, из-за которого дым достигает какао-бобов. Следует помнить и о профилактических мерах.

Плесневелые какао-бобы.

Образование плесени внутри какао-бобов является . наиболее серьезным дефектом, так как даже небольшое количество заплесневелых какао-бобов придает шоколаду привкус плесени. Кроме того, известно, что некоторые виды плесени приводят к образованию микотоксинов.

Плесень часто образуется на внешней стороне какао-бобов во время сушки (если процесс происходит слишком медленно) или в ходе хранения (если бобы недостаточно сухие).