От редакции сайта:

Для наглядности в качестве примеров работы центробежно-ударных дробилок Титан-Д приведем работу конкретных дробилок, как на производстве кубовидного щебня (с сокращением крупности или в качестве кубизатора) и на горно-обогатительных комбинатах.

Из-за малого допустимого объема размещения файлов на сайте только часть примеров снабжена фотографиями. Другие фото см. в разделах «Фото»  по каждой модели дробилки (левый столбец страницы сайта).

Дата составления списка – 2006 год.

Примеры расположены по 1 на каждой странице.

Наименование предприятия           Карьер «Аксай»

Местонахождение                           г. Алма-Ата, Казахстан

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 120  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-50мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Дробилка Титан Д-160.3 была одной из первых отгруженных дробилок. 2002 год.

Наименование предприятия           Зун-Хада

Местонахождение                           Бурятия

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Дробление золотосодержащих руд до –5 мм

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     22 квт

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 40  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                5,5 квт/т с учетом цикла (-5мм)

Материал питания                           золотосодержащие руды

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     5-40 мм

Гран.состав готового продукта      -5 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл.

Дробилка установлена для снижения крупности питания

перед шаровыми мельницами.

Наименование предприятия           Хаканджа

Местонахождение                           Охотск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием) – 3 шт.

Место установки  оборудования    Дробление золотосодержащих руд до –5 мм

Двигатель основного привода        315 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 55  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                5,3 квт/т с учетом цикла (-5мм)

Материал питания                           золотосодержащие руды

Влажность                                        до 10-12 %

Гран.состав исходного питания     5-60 мм

Гран.состав готового продукта      -5 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл.

Дробилка установлена для снижения крупности питания

перед шаровыми мельницами. Исходный материал

характеризуется повышенной склонностью к слипанию (угол

естественного откоса доходит до 85о).

Наименование предприятия           Селижаровский карьер

Местонахождение                           г. Тверь

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Особенность ПГС – высокая глинистость.

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 80  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-50мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Особенность – высокая глинистость исходного ПГС

Наименование предприятия           Дорстройпроект

Местонахождение                           г. Санкт-Петербург

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту (цикл 200%)

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-4, 4-8, 8-12, 12-18 мм)

Материал питания                           Габродиабаз

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-4, 4-8, 8-12, 12-18

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 8% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Дорстройпроект

Местонахождение                           г. Санкт-Петербург

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием, в мобильном

исполнении – на автомобильной платформе)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту (цикл 150%)

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 3% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Южноуральское управление строительства

Местонахождение                           г. Озерск, Челябинская обл.

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту (цикл 200%)

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 5-6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-20 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 3-7% по всем

фракциям. Исходный материал характеризуется очень

высокой прочностью (до 2400 кгс/см2)

Наименование предприятия           Солдато-Александровский карьер

Местонахождение                           Ставропольский край

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-60мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           Базальт-Коми

Местонахождение                           г. Сыктывкар

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160/2 (с двойным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня железнодорожных фракций

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-20, 20-40, 40-70 мм)

Материал питания                           Базальт

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     5-110 мм (20-70 мм на ускоритель, 70-110 мм на рудный

карман)

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-20, 20-40, 40-70 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Схема

линии интересна тем, что является двухстадиальной. На

первой стадии установлена дробилка DCJ 900х600 (с 500 мм

до 110 мм)

Наименование предприятия           Су-6 и К

Местонахождение                           г. Санкт-Петербург (дробилка установлена по Новгородом)

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,2 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 3% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Камдорстрой

Местонахождение                           г. Набережные Челны

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     45 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-60мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 3% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Минспецдорстрой

Местонахождение                           г. Магнитогорск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        250 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 100  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранодиорит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-60мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 3% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           ЗСУ

Местонахождение                           Воронцовка

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием) – 3 шт.

Место установки  оборудования    Дробление золотосодержащих руд до –5 мм

Двигатель основного привода        315 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт

Диаметр ускорителя                        1250 мм

Скорость вылета куска                    64 м/сек

Производительность                        до 50,7  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                5,5 квт/т с учетом цикла (-5мм)

Материал питания                           золотосодержащие руды

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     5-60 мм

Гран.состав готового продукта      -5 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл.

Дробилка установлена для снижения крупности питания

перед мельницами. Руда характеризуется высоким

содержанием глинистых фракций

Наименование предприятия           Артель старателей «Чукотка»

Местонахождение                           Чукотка

Модель дробилки Титан                 Титан Д-160 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Дробление золотосодержащих руд до –2,5 мм

Двигатель основного привода        315 квт, 380в, 1500об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    85 м/сек

Производительность                        до 35  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                8,5 квт/т с учетом цикла (-2,5мм)

Материал питания                           золотосодержащие руды

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     5-60 мм

Гран.состав готового продукта      -2,5 мм

Технологические параметры          Замкнутый цикл.

Дробилка установлена для снижения крупности питания

перед мельницами.

Наименование предприятия           Тюменьавтодор

Местонахождение                           г. Тюмень

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-60мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 6% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Иркутский завод нерудных материалов

Местонахождение                           г. Иркутск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           Восточносибирское речное пароходство

Местонахождение                           г. Иркутск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           Пятигорское карьероуправление

Местонахождение                           г. Пятигорск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        200 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 70  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           ООО «Асфальт»

Местонахождение                           г. Кемерово

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 6% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Чеховский автодор

Местонахождение                           г. Чехов (Московская обл.)

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня мелких фракций

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000 об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 кВт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 мм)

Материал питания                           Гранит

Влажность                                        до 6 %

Гран.состав исходного питания     20-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15, 15-20

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал получается с лещадностью не больше 6-7% по всем

фракциям.

Наименование предприятия           Петриш

Местонахождение                           г. Кишенев

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           Кулонстрой

Местонахождение                           г. Казань

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Наименование предприятия           УСТ№9

Местонахождение                           г. Красноярск

Модель дробилки Титан                 Титан Д-125 (с одинарным питанием)

Место установки  оборудования    Производство щебня и песка из песчано-гравийных смесей

Двигатель основного привода        160 квт, 380в, 1000об/мин, асинхронный, вертикальный

Двигатель вентилятора наддува     37 квт (с запасом)

Диаметр ускорителя                        1100 мм

Скорость вылета куска                    56 м/сек

Производительность                        до 60  т/час – по готовому продукту

Удельные энергозатраты                1,0 квт/т в открытом цикле (0-5, 5-10, 10-15мм)

Материал питания                           ПГС

Влажность                                        до 6-8 %

Гран.состав исходного питания     15-40мм

Гран.состав готового продукта      0-5, 5-10, 10-15

Технологические параметры          Замкнутый цикл. Благодаря ударному дроблению готовый

материал полностью соответствует требованиям ГОСТа.