Первые простые и дешевые решения

по обеспечению чистоты производства пищевых порошков

Автор: Игнатов Владимир Иванович

Дата статьи: 2011 год

От редакции сайта:

Плесень и другие микроорганизмы присутствуют везде на нашей планете. Но общеизвестна их способность накапливаться в ограниченных пространствах производственных помещений (стены, потолок, пол), а также внутри оборудовани.я Везде, где появляются их любимые условия существования: повышенная влажность, температура, слабое движение воздуха. Игнорирование практик очистки от них производственных помещений всегда раньше или позже приводит не только к заражению готовых продуктов, но и к абсолютной невозможности продолжать работать в таком помещении. И здесь необходимо  отметить следующее.

Есть регламенты, есть практика, есть рекомендации по созданию и поддержанию чистоты в помещениях пищевых производств. Вся эта информация в виде статей размещена в подразделах «Какао» и «Пищевые порошки». В ней есть дорогие и сложные решения, а есть дешевые и простые. При отсутствие значительных инвестиций отказ от следования таким рекомендациям приведет вас к очередному финансовому краху. Что же делать, если у вас небольшое производство и ограниченность в финансах?  То есть когда вы концентрируетесь сначала на объеме продаж, а потом уже переходите на инвестиции в цех. При этом ваш готовый продукт  выходит за рамки допустимого по микробиологии. Вернуть продукт в требуемые параметры можно и не слишком большими тратами, выполняя как раз дешевые и простые рекомендации. Рекомендации были применены в свое время в компании «Новые технологии» для собственного небольшого предприятия по переработке косметического какао-шрота в какао-порошок. Очевидно, что рекомендации действуют и для производства какао-порошка из какао-веллы.

Перечень простых и дешевых мероприятий

1). Серьезно чистить и обеззараживать воздух и готовый продукт можно, но это делается не быстро и не дешево. Но реальное улучшение экологии может дать простая очистка его от основного % пыли (снижение концентрации пыли в воздухе производственного помещения). Ведь та же плесень попадает в готовый продукт и на все поверхности помещения и оборудования из воздуха. В первую очередь при загрузке исходного и при фасовке готового продукта. А пыли в производственном  цехе всегда достаточно. И от помола, и от транспортировки (перевалки) и хранения готовой и исходной продукции (например, обсемененных мешков с исходной веллой).

2.Необходимо разделить помещения хранения исходной веллы и какао-шрота и цеха помола и фасовки. И велла и косметический шрот не воспринимаются предприятиями, в которых они получаются (шоколадные и косметические фабрики), как продукт. А только как отход. Отсюда и низкие требования к его хранению, вплоть до хранения на улице при высокой влажности, в мешках, в которых приходят на шоколадные фабрики какао-бобы. Эти мешки всегда обсеменены по причине технологии сбора какао-бобов и  их первичной переработке (ферментизации)  в местах произрастания какао.

3).Надо предусмотреть в штате уборщицу на полный рабочий день. Сэкономить можно будет на том, что тогда в плановые генеральные уборки можно будет ограничиться мытьем только внутренних поверхностей оборудования, без помещений цеха. И никаких подметаний, которые только поднимают пыль. Только пылесосы и влажная протирка оборудования. Мытье пола можно делать только в момент генеральной уборки, чтобы не было постоянной повышенной влажности в помещениях. Влажность – лучший друг микроорганизмов. За влажностью в помещении можно следить с помощью простого и дешевого гигрометра.

4).Надо снижать содержание пыли в  воздухе. Есть путь организационный (аккуратность операторов оборудования) и технологический (специальное оборудование по очистке воздуха, а также использование оборудования, закрытого от утечек продукта в помещение цеха).

5).Надо локализовать места просыпки и образования пыли. Их всего четыре: зона хранения и транспортировки мешков, смешивания веллы и шрота (усреднение жирности), засыпка в измельчительную линию и фасовка.  Желательно выделить мельницы и места пыления в разные секции. Это может быть лучшим решением. Чтобы пыль не разносилась по всему помещению, самое эффективное средство - ее локализовать.  Место подачи веллы в конус мельницы - очень пылящая зона. Необходимо использовать питатели закрытого типа или установить на них кожухи.

6).Главное место попадания плесени в готовый продукт - место фасовки мешков. Мешки должны фасоваться сразу же после заполнения на фасовочной машине, а не храниться в открытом виде некоторое время.

7).Гигиена операторов определяется не просто поддержанием бытовой культуры (мыть руки после туалета), но и ежедневной стиркой спецодежды (при этом влага, выделяющаяся при сушке одежды, не должна попадать в производственный цех).

8).Радикально снижает вторичную зараженность  (зараженность после помола) - чистка воздуха от пыли, которая в воздух уже попала. Ничего лучшего, чем пылесос пока не придумано. Но пылесос нужно делать слаботочный с хорошей (плотной) фильтротканью для задержки мельчайших частиц пыли. Типа производственного фильтра, но с медленным протоком воздуха и не забывать про периодическую чистку. Такой пылесос может иметь вид цилиндра с сеточной обечайкой и фильтротканью внутри него, с собственным вентилятором, нагнетающим воздух из цеха внутрь цилиндра. Воздух, очищенный фильтротканью, будет выходить через стенки цилиндра обратно в цех. Поставить такой фильтр можно в середине производственного зала (может быть в районе прохода между складом м и производственной зоной) и пусть «медленно и печально» снижает запыленность.  При этом не надо рассчитывать на быстрое снижение запыленности в случае, если она уже случилась. На снижение до эффективного уровня может уйти несколько дней, а то и недель. И работа такого фильтра должна стать постоянным фактором. Окончательное обеззараживание воздуха возможно только после прохода его через озонатор или через ультрафиолетовое облучение.  Но эффективность такого обеззараживания требует использования очень качественной (плотной) фильтроткани. Но от основной массы пыли (99%) может задержать простая фильтровальная ткань. .