Уважаемые господа!

Предлагаем вашему вниманию информацию о работах компании Kroosh Technologies Ltd по фракционированию мелкого щебня и отсевов дробления горных пород.

Компания Kroosh Technologies Ltd  разрабатывает, производит и продает многочастотные вибрационные машины торговой марки ULSTM  для грохочения влажных, залипающих и других проблемных сыпучих материалов, тонкодисперсных порошков, а также для классификации и обезвоживания пульп.

Многочастотные грохоты, выпускаемые компанией, позволяют решить сложные задачи разделения по крупности сыпучих материалов и пульп, которые трудно или невозможно осуществить на обычных виброгрохотах.

В табл. 1 приведена рекомендуемая область эффективного применения грохотов ULSTM  для просеивания сыпучих материалов. Возможность просеивания конкретного материала в том или ином диапазоне приведенных в таблице размеров ячеек рабочих сеток зависит от его крупности, типа, наличия примесей, влажности и её вида (внутренняя или наружная).

Рекомендуемая область эффективного применения многочастотных грохотов ULS компании Kroosh Technologies Ltd.

Таблица 1

| Влажность материала, % | Размеры ячеек рабочих сеток, мм |
| --- | --- |
| 0 – 0.2 | 0.015 – 0.7 |
| 0.2 - 0.5 | 0.1 – 1.0 |
| 0.5 – 1.0 | 0.25 – 2.0 |
| 1.0 – 3.0 | 0.5 – 3.0 |
| 3.0 - 6.0 | 1.5 - 5.0 |
| 6.0 – 10.0 | 4.0 – 12.0 |

Отличительным конструктивным элементом грохотов ULSTM  является оригинальная  механическая система преобразования одночастотных колебаний корпуса грохота в многочастотные колебания просеивающей поверхности с широким спектром частот и пиками ускорений в десятки и сотни g. В результате обеспечивается непрерывная самоочистка сеток, высокая удельная производительность и качество продукта, при сравнительно небольших размерах грохота и энергозатратах.

В области переработки дроблёных горных пород многочастотные грохоты находят применение для сухого просеивания влажного мелкого щебня на сетках 10мм и ниже, и для сухого просеивания влажных отсевов дробления (песков) на сетках от 5мм до 1.5мм.  Примеры крупности продуктов грохочения дроблёных горных пород, получаемых по заданным исходным требованиям покупателями нашего оборудования, приведены в табл.2-4.

Характеристика песков, полученных при сухом просеивании  влажных отсевов дробления гранита на многочастотных грохотах ULS компании

Kroosh Technologies Ltd.

Таблица 2

| Показатель | Группа песка |
| --- | --- |
|  | Повышенной крупности и очень крупный | Очень крупный | Крупный | Средний |
| Тип дробилки | КМД | Hydrocone | Hydrocone | КМД |
| Модуль крупности | 3.0-4.2 | 4.6 | 2.3-3.0 | 2-2.2 |
| Полные остатки на сите 0.63мм, в % к массе | 65-90 | 98 | 42-55 | 30-32 |
| Содержание зёрен размером свыше 10мм, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание зёрен размером свыше 5мм, % | 0.25-4.0 | 4.9 | 0.2 | 0-0.2 |
| Содержание зёрен, проходящих через сито 0.16мм, % | 5-10 | 0.5 | <15 | 40 |
| Грансостав продукта, мм | -5+0.16 | -5+0.63 | -2.5+0.16 | -1.8+0 |
| Влажность продукта, % | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 4.1 |

Характеристика  щебня, полученного при сухом просеивании  влажных продуктов дробления гранита на многочастотных грохотах ULS компании

Kroosh Technologies Ltd.

Таблица 3

| Тип дробилки | КМД | Hydrocone |
| --- | --- | --- |
| Грансостав продукта, мм | -8+2.5 | -20+5 |
| Содержание мелкого класса, мм | 4-12 | 2-9 |
| Влажность продукта, средняя, % | 1.0 | 1.5 |
| Влажность исходного продукта до грохочения, средняя, % | 2.0 | 3.5 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, %: в исходном продукте до грохочения в продукте | нет | 10.8 4.4 |

Характеристика песков, полученных при сухом просеивании  влажных отсевов дробления доломита на многочастотных грохотах ULS компании

Kroosh Technologies Ltd.

Таблица 4

| Показатель | Группа песка |
| --- | --- |
|  | Очень крупный | Крупный | Средний |
| Модуль крупности | >3.5 | >3.5 | 2.5-3.0 | 2-2.5 |
| Полные остатки на сите 0.63мм, в % к массе | 86 | 90 | 54 | 41 |
| Содержание зёрен размером свыше 10мм, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание зёрен размером свыше 6мм, % | 4.4 | 5.0 | 0 | 0 |
| Содержание зёрен, проходящих через сито 0.16мм, % | 9.6 | 7.4 | 24 | 31 |
| Грансостав продукта, мм | -6+0.16 | -6+0.63 | -2.2+0 | -1.4+0 |
| Влажность продукта, % | 3.34 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |

Для получения подобных продуктов в условиях гранитных и известняковых карьеров и камне-дробильных заводов нами разработаны и производятся средне- и многотоннажные однодечные и двухдечные грохоты. Среднетоннажные грохоты выпускаются в однодечном исполнении и рассчитаны на производительность до 50 т/ч, в зависимости от размера ячейки сетки и влажности исходного материала. Многотоннажные грохоты выпускаются в однодечном и двухдечном исполнении и рассчитаны на производительность до 130 т/ч, в зависимости от исполнения, размера ячейки сеток и влажности продуктов грохочения.

Для «мокрого» обогащения отсевов дробления мы предлагаем специальное оборудование, включающее многочастотные грохоты для мокрого просеивания зернистых материалов с дополнительным орошением и многочастотные модульные установки для обесшламливания пульп.

Иллюстрации и характеристики перечисленных выше аппаратов приведены в приложениях к данному письму.

Надеемся, что вас заинтересует наше высокотехнологичное оборудование для решения проблемных задач просеивания, если такие задачи являются актуальными для вашего предприятия. При наличии заинтересованности мы готовы направить нашего представителя для ознакомления на месте с конкретными задачами и проведения переговоров.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Д-р-инж.  Давид Борохович,

руководитель проектов Kroosh Technologies Ltd

Тел. моб.: +972 544 656776,

Email: david@kroosh.com

Приложение 1

ULS 2.3x1Int

Техническая  характеристика

LxBxH            2900х1600х1700 мм

M                  	1600 кг

RPM              1500 мин-1

N                    2.4 кВт

S                    2.3 м²

Материал      сталь углеродистая

Назначение: среднетоннажное просеивание тонкодисперсных,   зернистых и крупнозернистых «трудных» сыпучих материалов

ULS 2.3x1Ext

Техническая  характеристика

LxBxH	            2900х1900х1700 мм

M                   1800 кг                                                         	 RPM              1500 мин-1

N                     3.4 кВт

S                     2.3 м²

Материал       сталь углеродистая

Назначение: среднетоннажное просеивание тонкодисперсных,  зернистых  и крупнозернистых

«трудных» сыпучих материалов

Приложение 2

СЕРИЯ ГРОХОТОВ ULS ДЛЯ МНОГОТОННАЖНОГО ПРОСЕИВАНИЯ ЗЕРНИСТЫХ, КРУПНОЗЕРНИСТЫХ И МЕЛКОКУСКОВЫХ «ТРУДНЫХ» СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ULS 2.8x1.25Ext

Техническая  характеристика

LxBxH    3600х1900х1150 мм

M            2800 кг

RPM       1500 мин-1

N             6.8 кВт

S             3.2 м²

Материал        сталь

углеродистая

ULS 2.8x1Ext-1

Техническая  характеристика

LxBxH    3000х1700х900 мм

M            2000 кг

RPM       1000(1500) мин-1

N             3.1(5.7) кВт

S              2.6 м²

Материал       сталь

углеродистая

Техническая  характеристика

ULS 2.8x1Ext-2                                           	LxBxH     3300х1700х900 мм

M            2300 кг

RPM       1000 (1500) мин-1

N             3.1(5.7) кВт

S             2x2.6 м²

Материал       сталь

углеродистая

Приложение3

Грохот ULS-W 2x1 для мокрого просеивания зернистых материалов

Техническая  характеристика

LxBxH    2350х1660х1640 мм

M            1200 кг

RPM       1500 мин-1

N             2.6 кВт

S             1.9 м²

Материал        сталь

углеродистая

Приложение 4

Модульная установка ULS-WS  для обесшламливания пульп

Техническая характеристика

Модуль ULS-WS 2x1:

L x B x H                                             2500x1658x735 мм,

M                                                        870 кг

RPM                                                    1500 мин-1

N                                                          2.2 кВт

S                                                         1.7 м2

Трехмодульная установка ULS-WS:

L x W x H                                             2800x1850 x5000 мм,

M                                                          3500 кг

N                                                          6.6 кВт

S                                                           5.1 м2