Охлаждение рабочих органов мельниц и перерабатываемых продуктов воздухом

(на примере охлаждения валковой мельницы для размола зерна).

От редакции сайта:

В машинах с механической обработкой продуктов, например в мельницах, механическая энергия, передаваемая от электродвигателя к измельчаемому материалу, в значительной мере превращается в теплоту. При этом другие виды энергии, например звуковая и электрическая, незначительны. Теплота, образующаяся в мельницах, нагревает рабочие органы и продукты измельчения, что может привести к ухудшению качества продуктов, конденсации водяных паров  и уменьшению производительности.

Одним из способов удаления избыточной теплоты является аспирация (проток аспирационного воздуха через мельницу). Приведенный в данной статье пример дает способ расчета количества аспирационного воздуха, необходимого для охлаждения продукта до безопасной для него температуры.

Также его можно взять за основу при построении линии, работающей  с циклом по газовой среде. То есть когда часть тепла удаляется из зоны помола аспирацией, с последующим охлаждением газа и возвратом его в процесс измельчения.

Задача охлаждения запыленного газа является не тривиальной именно из-за зарастания систем охлаждения, построенных на теплопередаче.

Тепловой поток (кВт), который обусловлен преобразованием в машине механической энергии в теплоту,

Ф = N                                                                   	(1)

где N — мощность, необходимая для привода машины, кВт.

Количество теплоты, которое необходимо удалять воздухом при аспирации машины, меньше общего количества теплоты, вычисленного в соответствии с формулой (1), так как часть этой теплоты теряется станиной, а часть идет на нагрев перерабатываемых продуктов и уходит из машины с этим продуктом. Эти потери теплоты определяют экспериментальным путем, составляя энерготепловой баланс. Схема аспирации вальцового станка для размола зерна через самотек показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема аспирации вальцового станка через самотек:

1 — быстрый рабочий валец; 2— медленный рабочий валец; 3 — самотек

Продукт поступает в пространство между вращающимися рабочими вальцами 1 и 2, измельчается и нагревается при измельчении до 38°С. Быстро вращающийся валец 1 нагревается до 70°С, медленный — до 60°С.

Количество теплоты, которое теряется станиной в помещение, составляет 10% (0,1), уносится с продуктом 59% (0,59). Остальную теплоту в количестве 31 % (0,31) необходимо удалять воздухом при аспирации. Воздух для аспирации входит в вальцовый станок через специальные щели в верхней дверке станины, частично омывает вальцы и пересекает слой измельченного продукта, охлаждает продукт и вальцы и уходит через самотек 3 в аспирационную сеть или пневмоприемник.

В некоторых конструкциях вальцовых станков применяют, кроме воздушного охлаждения, и водяное.

Объемный расход воздуха Q (м3/с) при аспирации мельницы с целью удаления теплоты можно рассчитать в соответствии с основным дифференциальным уравнением вентиляции. Подставляя в формулу соответствующие значения, получим:

,                                                                     (2)

где  Ф – общий тепловой поток, образуемый в мельнице, кВт, находят его по формуле (1)

0,31 – коэффициент, показывающий, какая часть общего количества теплоты должна удаляться воздухом при аспирации вальцовых станков, где

i1, i2 -  начальная и конечная удельные энтальпии воздуха на входе в мельницу и на выходе из нее, кДж/кг.

Находят  i1, i2 из диаграммы или таблицы i – d  при учете

t –температуры,

φ -относительной влажности,

ρ – плотность воздуха, кг/м3

Температуру и относительную влажность воздуха при входе в мельницу принимают равными температуре и влажности воздуха в помещении. Транспортирование в аспирационных воздуховодах теплого воздуха, например удаляемого из вальцовых станков, может при определенных условиях привести к конденсации водяных паров внутри воздуховодов.

Условие недопущения конденсации водяных паров внутри воздуховодов состоит в следующем. При перемещении теплого воздуха в воздуховоде возможна конденсация водяных паров из-за охлаждения воздуха и повышения его относительной влажности. Конденсация водяных паров в воздуховодах недопустима, потому что капли воды и пыли образуют тестовую корку, которая повышает сопротивление и создает антисанитарные условия. Чтобы предотвратить конденсацию водяных паров в воздуховодах, необходимо соблюдать условие, выраженное неравенством (3),

(3)

которое получают следующим образом.

Поток теплоты (кВт), которую теряет воздух через поверхность воздуховода (рис. 2) диаметром D (м) на длине l (м) при начальной температуре t1, которая больше температуры наружного воздуха tн, находят по формуле

,                                                                                                    (4)

где

k - коэффициент теплопередачи, кВт/(м2∙К);

S- площадь поверхности воздуховода, м2;

S = пDt, Δtср - средняя разность температур воздуха в воздуховоде

,                                                                             (5)

где

ti — конечная температура воздуха

Рис. 2. Расчетная схема предотвращения конденсации водяных паров в воздуховоде:

1 - аспирируемая мельница с теплым воздухом; 2 — воздуховод

Удельные  потери теплоты  на  1 кг проходящего воздуха (кДж/кг)

,

где т — массовый расход проходящего воздуха, кг/с, т = ρQ.

Выражая объемный расход воздуха Q (м3/ч) через диаметр D (м) и скорость v(m/c),

смотри формулу (1), после сокращения получим

,                                                                (6)

где l — длина воздуховода, м

Удельные потери теплоты Δiп.т представляют собой изменение энтальпии за время прохождения воздухом длины  l(м), т.е.

Δiп.т = i1 - i2,

где i1 и i2 — начальная и конечная удельная энтальпия воздуха, кДж/кг.

В момент конденсации водяных паров конечная удельная энтальпия i2 будет минимальной: i2 = imin, так как температура понизится до температуры точки росы, а относительная влажность будет максимальной (φ = 100 %). Предельные потери энтальпии  Δiп.т =  i1 - imin.

Чтобы водяные пары не конденсировались в воздуховоде, действительные потери Δiп.т должны быть меньше предельных Δiпр  , т. е. Δiп.т< Δiпр .

Подставляя в это неравенство значения Δiп.т и Δiпр, получим условие предотвращения конденсации водяных паров в воздуховоде в окончательном виде:

.                                                            (3)

Из выражения (3) видно, что конденсация водяных паров в воздуховоде зависит от температуры наружного воздуха, скорости воздуха, диаметра, длины и теплопроводности воздуховода. Более опасна конденсация водяных паров в воздуховодах малого диаметра в холодных помещениях. Устранить   конденсацию    водяных паров в воздуховоде можно повышением температуры наружного воздуха, а также с помощью теплоизоляции воздуховода шлаковатой, стекловатой или другим материалом.

Конденсация водяных паров в воздуховоде возможна также при смешении холодного и теплого воздуха, когда объединяют в одной аспирационной сети мельницы или другие устройства с различными температурами воздуха. При этом теплый воздух охлаждается, а его относительная влажность повышается до максимального значения φ = 100 %.

Возможность смешения теплого и холодного воздуха без конденсации водяных паров проверяют по  i – d - диаграмме (рис. 3, см. ниже).

Рис. 3. Схема процесса смешения теплого и холодного воздуха на i – d  - диаграмме

Например, теплый воздух температурой t1 = 25°С и относительной влажностью φ1= 80 % смешивается с холодным воздухом температурой t2 = 2°C; (φ 2 = 80 %). На рис. 3 находят точку А, характеризующую состояние теплого воздуха, и точку Б — состояние холодного воздуха. Соединяют эти точки прямой AБ. Состояние смеси характеризуется точкой В, лежащей на этой прямой и делящей ее на отрезки, обратно пропорциональные массам сухих частей смешиваемых объемов воздуха.

Обозначив массы сухих частей теплого воздуха mА и холодного mБ, определяют положение точки В из соотношения

.                                                                             (7)

Например, при соотношении масс сухих частей теплого и холодного воздуха 1:2 положение точки В определится отрезками АВ и БВ, показанными на рис. 3.

Если точка В, характеризующая состояние смеси, будет находиться ниже кривой φ = 100 %, то при смешении будет происходить конденсация и, следовательно, смешение недопустимо.

Пример.

Определить возможность смешения теплого воздуха (t1 = 30 °С; φ = 70 %) аспирируемой машины 1 с холодным воздухом (t2 = 5°С; φ2 = 95%) аспирируемой машины 2.

Объемный расход воздуха на аспирацию машины 1 составляет 450 м3/ч, машины 2 ~ 1500 м3/ч.

Определяем массовый расход сухих частей воздуха (кг/ч) по зависимости

где γс.в.— содержание сухого воздуха во влажном, кг на 1 м3 влажного воздуха.

Определяем γ с.в  по таблице приложения 1.

Для машины 1

,

Для машины 2

Определяем массовые расходы сухих частей для вымольной машины  mА

и для автоматических весов mБ

Далее находим положение точек на i-d-диаграмме (рис.3).

Измеряем длину прямой АБ.

Положение точки В находим из соотношения (15)

Тогда

Точка В находится в области конденсации ниже кривой φ = 100 %.

Поэтому смешивать эти потоки нельзя.