Примеры решения сложных задач размерной классификации

на базе многочастотной технологии KROOSH

1. Грохочение по классу 3 мм песчано-глинистой смеси влажностью до 6%  с одновременным отделением мусора растительного происхождения.

Продукт грохочения: песок для отделочных стройматериалов.

Заказчик: “Ackerstein”, Israel.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int.

Тип просеивающей поверхности: VIBRO ELASTIC 3000 –  сетка тросовая с полиуретановым покрытием тросов, ячейка 6х6 мм.

Заменённое оборудование: грохот MOGENSEN.

Причина замены: грохот MOGENSEN работал с чистым от растительного мусора  исходным песком на сетке 5х100 мм. Переход предприятия на использование исходного грязного влажного песка с глинистыми и растительными включениями привёл к забиванию и залипанию сетки грохота и к прохождению растительных волокон в готовый подрешётный продукт.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.3x1Int позволило заказчику получить из дешёвого грязного сырья чистый от растительных включений строительный песок крупностью 0-3 мм. Производительность по готовому продукту составила от 6 т/ч до 20 т/ч (в зависимости от влажности), удельная производительность – 2.6-8.7 т/м²хч.

2. Грохочение по классу 1.4 мм отсевов дробления доломита влажностью до 5%.

Продукт грохочения: доломит для производства бетонных и штукатурных растворов.

Заказчик: “Shafir”, Israel.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int.

Тип просеивающей поверхности: сетка тросовая KROOSH, ячейка 1.6х60 мм.

Заменённое оборудование: грохот MOGENSEN.

Причина замены:  низкая производительность грохота MOGENSEN ( 2 т/ч ) по продукту 0-1.4 мм, забивание и залипание сетки.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.3x1Int позволило заказчику существенно увеличить производительность технологической линии и избавиться от забивания и залипания сетки. Производительность грохота по продукту 0-1.4 мм составила 22-25 т/ч при круглосуточной работе, удельная производительность – 9.5-10.8 т/м²хч. Срок службы сетки – 6 месяцев.

3. Грохочение по классу 1.4 мм отсевов дробления доломита влажностью до 5%.

Продукт грохочения: доломит для производства бетонных и штукатурных растворов.

Заказчик: “VERED-Shafir”, Israel.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int – 2 единицы.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная, ячейка 2х2 мм.

Заменённое оборудование: новая линия.

Цель закупки:  увеличение объёма выпуска продукции.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS 2.3x1Int позволило заказчику  увеличить выпуск карьерного песка классов крупности 6-1.4 мм и 0-1.4 мм. Производительность грохота по продукту 0-1.4 мм составила 8-10 т/ч при круглосуточной работе, удельная производительность – 3.5-4.7 т/м²хч. Срок службы сетки – 2-3 недели.

4. Грохочение по классам 2.5 мм и 0.8 мм продукта дробления влажного доломита.

Продукты грохочения: доломитовая крупка 0.8-2.5 мм и доломитовая мука 0-0.8 мм – компоненты кормов домашних животных и птицы.

Предприятие: “Castle Hill”, Англия.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int – 2 единицы, ULS 2x1L – 1 единица.

Типы просеивающей поверхности: сетка стальная плетённая, ячейка 2.5х2.5 мм; сетка полиамидная, ячейка 0.8х0.8 мм.

Заменённое оборудование: новая линия.

Цель закупки:  получение нового товарного продукта с жёсткими требованиями к качеству.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS позволило заказчику получить строго регламентированный по границам разделения товарный продукт 0.8-2.5 мм с минимальными (не более 1.5% от исходного) потерями. Производительность грохота ULS 2x1L по питанию составила 30 т/ч, удельная производительность – 16, 7 т/м²хч; производительность линии из двух грохотов ULS 2.3x1Int по питанию составила 24 т/ч, удельная производительность – 5.2 т/м²хч.

5. Контрольное грохочение агроруды (фосфат) влажностью до 20% с целью отделения камней размером более 15 мм.

Продукт грохочения: фосфат для производства фосфорной кислоты.

Заказчик: “Rotem”, Israel.

Тип грохота: ULS 2.8x1.25 – 2 единицы.

Тип просеивающей поверхности: колосниковая решётка с ячейкой 15х180 мм. Заменённое оборудование: грохот “Grizzly”.

Причина замены:  пропускание больших камней в технологическую линию производства кислоты, забивание и залипание просеивающей поверхности грохота.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.3x1Int позволило заказчику существенно улучшить качество сырья для производства фосфорной кислоты, избавиться от забивания и залипания просеивающей поверхности грохота и уменьшить затраты на ремонт основного технологического оборудования. Производительность грохота 250 т/ч при круглосуточной работе, удельная производительность – 75 т/м²хч. Срок службы решётки – 6 месяцев.

6. Тонкая классификация танталовых порошков по классам 0.04, 0.1, 0.3,...1.0 мм.

Продукт грохочения: танталовые порошки разных сортов и крупности.

Заказчик: “ Ulba Metallurgical Plant JSC ”, Kazakhstan.

Тип грохота: SXE 950, SXE 950/2, ULS 1.5x0.6 – всего 12 единиц.

Тип просеивающей поверхности: сетки плетённые из нержавеющей стали.

Заменённое оборудование: новое производство.

Цель закупки:  увеличение объёма выпуска, номенклатуры и повышение качества продукции танталового производства.

Достигнутый результат: получен широкий спектр тонких танталовых порошков гарантированного качества на специальном просеивающем оборудовании высокой эксплуатационной надёжности.

7. Фильтрация пульпы (сорбент в разбавленном растворе серной кислоты) с одновременным удалением мелких частиц и посторонних механических взвесей (глинистые и песчаные частицы) менее 0.3 мм.

Продукт грохочения: сорбент в урановом производстве,  крупностью +0.3 мм в соотношении Т:Ж=1:1.

Заказчик: JV “KATKO” Ltd, Kazakhstan.

Тип грохота: ULS 2x1 – всего 4 единицы.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиэстеровая РЕТ, ячейка 0.3 мм.

Заменённое оборудование: грохот SINEX UW800x2000MV 15/2410 A.

Причина замены:  низкая производительность грохота SINEX по продукту, неудовлетворительная фильтрация раствора из-за забивания сетки, потеря продукта из-за необходимости работы на более крупной сетке.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2x1 позволило заказчику существенно увеличить производительность технологической линии, обеспечить стабильное обезвоживание сорбента до заданного соотношения и выше и избавиться от забивания и залипания сетки. Производительность грохота: по исходному питанию – до 50 м³/ч; по продукту – до 20 м³/ч; удельная производительность по продукту – до         15,4 м³/м²хч.

8. Уменьшение грохочением крупности дроблённой медно-цинковой руды влажностью до 10% в замкнутых циклах дробления обогатительных фабрик.

Продукт грохочения: руда класса крупности -8+0мм перед подачей на мельницы первой стадии измельчения.

Заказчик: горно-обогатительные предприятия.

Тип грохота: ULS 2.8x1.25, ULS 2.8x1.5/2 (в разработке).

Тип просеивающей поверхности: VIBRO ELASTIC 3000 –  сетка тросовая с квадратной ячейкой с полиуретановым покрытием тросов, сетка тросовая KROOSH с прямоугольной ячейкой.

Заменённое оборудование: новая технология.

Эффект от внедрения технологии Kroosh: снижение класса крупности дроблёной руды до -8+0мм на грохотах Ultimate Screener обеспечивает увеличение производительности измельчительного оборудования на 15-20% и значительно уменьшает удельный расход электроэнергии на измельчение руды, составляющий 40% всей электроэнергии на обогатительных фабриках, что имеет стратегическое значение.

Достигнутый результат: производительность по исходному питанию грохотов Ultimate Screener на данной операции составляет: однодечный грохот ULS 2.8x1.25 – 120-150 т/ч, удельная производительность – 40-50 т/м²хч; двухдечный грохот ULS 2.8x1.5/2 – 250-300 т/ч, удельная производительность – 60-70 т/м²хч.

9. Грохочение по классу 5 мм флюсового известняка влажностью до 5% в тяжёлых условиях эксплуатации.

Продукт грохочения: известняк класса крупности 5-20 мм для использования в металлургическом переделе.

Заказчик: “Белорецкий металлургический комбинат (Мечел)”, Россия.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int – 2 единицы.

Тип просеивающей поверхности: сетки стальные плетённые.

Заменённое оборудование: новая технология.

Цель закупки:  повышение качества сырья для металлургического передела. Раньше в передел шёл известняк крупностью 0-20 мм.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS 2.3x1Int позволило заказчику извлечь из процесса мелкую фракцию 0-5 мм, что существенно улучшило условия проведения и качество технологических операций. Производительность по питанию линии из двух грохотов ULS 2.3x1Int составила 100 т/ч при круглосуточной работе, удельная производительность – 22 т/м²хч. Срок службы сетки – 1.5 месяца.

10. Грохочение сухого кварцевого песка по классу 0.3 мм.

Продукт грохочения: песок класса крупности 0-3 мм для использования в сухих строительных смесях.

Заказчик: “FORWARD-New Age”, Россия.

Тип грохота: ULS 2.3x1Ext.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная, ячейка 0.4 мм.

Заменённое оборудование: дополнительно к уже работающему грохоту ULS 2x1.

Цель закупки:  увеличение объёма выпуска продукции.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.3x1Ext наряду с грохотом ULS 2x1 позволило заказчику более чем в 2 раза увеличить выпуск тонкого песка. Производительность по питанию грохота ULS 2.3x1Ext – до 6-7 т/ч, удельная производительность – 2.6-3 т/м²хч.

11. Контрольное грохочение гипса по классу 0.2 мм.

Продукт грохочения: гипс класса крупности 0-0.2 мм для использования в сухих строительных смесях.

Заказчик: “FORWARD-New Age”, Россия.

Тип грохота: ULS 2.3x1Ext.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная, ячейка 0.25 мм.

Заменённое оборудование: новая технология.

Цель закупки:  выпуск продукции высокого качества и соответствия действующим стандартам.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.3x1Ext обеспечило гарантированный выпуск чистого гипса класса 0-0.2. Производительность по питанию грохота ULS 2.3x1Ext – до 4 т/ч, удельная производительность – 1.75 т/м²хч.

12. Грохочение отсевов дробления гранита влажностью до 5%.

Продукт грохочения: мелкий щебень и песок классов крупности 8-2.5 мм, 2.5-0.63 мм, 0-0.63 мм.

Заказчик: ООО“Труд”, Ukraine.

Тип грохота: ULS 2.3x1Eхt – 2 единицы.

Тип просеивающей поверхности: сетка тросовая KROOSH с прямоугольными  ячейками 3.3х60 мм и 1.7х60 мм.

Заменённое оборудование: новая линия.

Цель закупки:  организация энергосберегающего производства новой ликвидной продукции из отходов дробления гранита.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS 2.3x1Ext открыло путь для «сухой» переработки непосредственно в карьере влажных отсевов дробления гранита класса крупности 0-5 мм, которые ранее отправлялись в отвалы, а также для преработки самих отвалов.   Производительность линии грохочения по питанию – 30 т/ч при круглосуточной работе; удельная производительность на сетке 3.3х60 мм – 13 т/м²хч; удельная производительность на сетке 1.7х60 мм – 6 т/м²хч.

13.  Грохочение сухого кварцевого песка по классам 0.6 мм и 0.4 мм.

Продукт грохочения: песок класса крупности 0.6-1.2 мм, 0.4-0.6 мм, 0-0.4 мм для использования в сухих строительных смесях.

Заказчик: “SARMAT”, Беларусь.

Тип грохота: ULS 2.8x1/2 - двухдечный.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная, ячейки 0.67 мм и 0.46 мм.

Заменённое оборудование: грохот двухдечный ГИЛ.

Причина замены:  низкая производительность грохота ГИЛ (не более 4 т/ч) и низкое качество продукта, большой расход сеток из-за их короткого срока службы и большой площади дек, сложность обслуживания.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.8x1/2 вместо грохота ГИЛ позволило заказчику более чем в 2 раза увеличить выпуск высококачественного тонкого песка, существенно уменьшить расходы на замену сеток и обслуживание грохота. Производительность грохота ULS 2.8x1/2 –  до 12 т/ч, удельная производительность по верхней деке – 4.8 т/м²хч. Срок службы сеток – 1 неделя.

14.  Грохочение в карьере сухого кварцевого песка по классам 0.42 мм и 0.18 мм.

Продукт грохочения: песок класса крупности 0.18-0.42 мм для производства бутылочного стекла.

Заказчик: “Engel”, Israel.

Тип грохота: ULS 2x1 – 6 машин в технологии двухстадийного просеивания.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная: ячейка 0.5 мм на первой стадии грохочения по классу 0.42 мм; 0.25 мм на второй стадии грохочения по классу 0.18 мм.

Заменённое оборудование: новая линия.

Цель закупки:  повышение качества сырья для производства стекла.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS 2x1 позволило заказчику наладить выпуск высококачественного тонкого песка. Удельная производительность грохота ULS 2x1: по питанию на первой стадии грохочения по классу 0.42 мм –  3.5-4.0 т/ м²хч; по питанию  на второй стадии грохочения по классу 0.18 мм – 2.1-2.4 т/м²хч. Срок службы сеток – 3-6 недель.

15. Грохочение обеспыленного сухого кварцевого песка исходной крупности 0.16-0.7 мм по классу 0.42 мм.

Продукт грохочения: песок класса крупности 0.16-0.42 мм.

Заказчик: производители песка для получения высококачественных оконных и облицовочных стёкол.

Тип грохота: грохота с рабочей площадью просеивающей поверхности от 1.7 м² до 3.5 м², в зависимости от заданной производительности.

Тип просеивающей поверхности: сетки полиамидные, полиэстеровые.

Заменённое оборудование: новая технология.

Эффект от внедрения технологии Kroosh: закрупнение продукта посторонними фракциями не превышает 3-4%, что позволяет существенно сократить расходы и удовлетворить высокие требования к качеству сырья при изготовлении крупнопанельных оконных и облицовочных стёкол.

Достигнутый результат:  удельная производительность грохота по продукту на данной операции составляет 2-2.3 т/м²хч.

16. Контрольное грохочение сырьевых материалов в стекольном производстве.

Продукты грохочения: мел, доломит, полевой шпат, каменный уголь.

Заказчик: ОАО “Gomel Glass”, Беларусь.

Тип грохота: ULS 2.3x1Int, ULS 1.5x0.6, ULS 1x0.6 – всего 6 единиц.

Типы просеивающих поверхностей: сетки полиэстеровые, полиамидные, металлические с квадратными ячейками на грохочение по классам 1.6 мм, 0.9 мм, 0.7 мм.

Заменённое оборудование: новое производство.

Цель закупки:  высокопроизводительный выпуск продукции высокого качества и соответствия действующим стандартам.

Достигнутый результат: получен широкий спектр чистых сырьевых материалов для производства стекла на современном просеивающем оборудовании высокой эксплуатационной надёжности.  Благодаря гибкости размерного ряда грохотов, производительность по операциям варьируется в диапазоне 0.25 – 20 т/ч на грохот с высоким коэффициентом использования площади просеивающей поверхности.

17. Мелкое «сухое» грохочение гранитного щебня влажностью до 5%, с содержанием глинистой и пылевидной составляющей до 10%, по классу 5 мм.

Продукт грохочения: щебень класса крупности 5-20 мм.

Заказчик: гранитные карьеры и камне-дробильные заводы.

Тип грохота: ULS 2.8x1.25.

Тип просеивающей поверхности: VIBRO ELASTIC 3000 –  сетка тросовая с квадратной ячейкой с полиуретановым покрытием тросов, сетка тросовая KROOSH с прямоугольной ячейкой.

Заменённое оборудование: новая технология.

Эфект от внедрения технологии Kroosh: переход на сухую технологию очистки мелких продуктивных фракций щебня от глины и пылевидной составляющей обеспечивает существенную экономию и сохранность водных ресурсов, исключает необходимость строительства очистительных сооружений, позволяет вернуть в призводство щебень из отвалов горных пород.

Достигнутый результат: производительность по исходному питанию грохота ULS 2.8x1.25 на данной операции составляет 45-85 т/ч, удельная производительность – 14-26 т/м²хч.

18. Грохочение гранулята мела по классу 1.25 мм.

Продукт грохочения: мел классов крупности +1.25 мм и 0-1.25 мм.

Заказчик: “VKD”, Germany.

Тип грохота: ULS 2x1.

Тип просеивающей поверхности: сетка полиамидная, ячейка 1.25х1.25 мм.

Заменённое оборудование: грохот HONERT.

Причина замены:  забивание сетки с ячейкой 2х6 мм, недопустимое замельчение O.S. (до 10%) и закрупнение U.S (до 35%).

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2x1 позволило достигнуть эффективности грохочения 98-99% и избавиться от забивания сетки. Производительность грохота по питанию составила 16 т/ч при круглосуточной работе, удельная производительность – 8.5 т/м²хч.

19. Грохочение сухого топливного кокса по классу 3,0 мм в линиях загрузки печей.

Продукт грохочения: обеспыленный кокс (коксовый орешек) класса крупности +3-25 мм, для использования в производстве фосфора.

Заказчик: ТОО «Казфосфат», Казахстан.

Тип грохота: ULS 2x1- 4 единицы.

Тип просеивающей поверхности: сетка плетённая металлическая с ячейкой 3 мм.

Заменённое оборудование: грохот двухдечный ГИЛ 42.

Причина замены:  низкая эффективность грохочения, быстрый износ и большой расход просеивающих поверхностей.

Достигнутый результат: применение грохотов ULS 2x1 вместо грохотов ГИЛ позволило заказчику:

●      уменьшить содержание класса -3мм и особенно его пылевой состовляющей в печном коксе до 1% (допустимое — 3%, получаемое	на ГИЛ — 6-8%);

●      сократить потери кокса от доизмельчения в процессе грохочения: ULS – не более 1,3%; ГИЛ — не менне 6%;

●      увеличить срок службы и  уменьшить расход сеток:  ULS –4 недели, ГИЛ  3 - 5 дней; площадь просеивающей пов-ти : ULS – 1,8 м², ГИЛ 42 — 8,1 м² ;

- заменить 4 грохота ГИЛ 42 с общей площадью просеивающей пов-ти 32.4 м² на 4 грохота ULS 2x1 с общей площадью просеивающей пов-ти 7.2 м² при одинаковой производительности на грохот – 12 т/ч.

20. Грохочение по классам 2.2 мм и 1.2 мм отсевов дробления доломита влажностью до 5%.

Продукты грохочения: мелкий щебень и песок классов крупности 2.2-6 мм, 1.2-2.2 мм, 0-1.2 мм для производства ЖБИ и стройматериалов.

Предприятие: “Henson”, Израиль.

Тип грохота: ULS 2.8x1/2 – двухярусный.

Типы просеивающей поверхности: высокопроизводительная сетка тросовая KROOSH с прямоугольными  ячейками 2.2х60 мм и 1.6х60 мм.

Заменённое оборудование: новая линия.

Цель закупки:  повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Достигнутый результат: применение грохота ULS 2.8x1/2 позволило заказчику  получить из отсевов дробления высококачественный тонкий песок крупностью 0-1.2 мм и дополнительно выделить новую фракцию – высококачественный мелкий щебень крупностью 2.2-6 мм. Производительность грохота ULS 2.8x1/2 по питанию составила 50 т/ч, удельная производительность по питанию верхней деки – 20 т/м²хч, удельная производительность по питанию нижней деки – 14 т/м²хч.