Перечень оборудования,  входящего в линию

по измельчению шунгита с 20мм до 80мкм

и последующей классификации его на фракции 0-20, 20-40, 40-80мкм.

От редакции сайта: Этот проект (включая разработку и поставку оборудования) был первым реализованным компанией «Новые технологии» через 6 месяцев после ее создания в 2001 году. Невысокая высота производственного здания и неопределенность в требованиях к крупности готового продукта (шунгитовые порошки только начинали выходить на рынок) вылились в довольно сложную схему линии с получением 3-х продуктов (0-20, 20-40 и 40-80мкм). Дополнительные материалы по Проекту см.в статье «Измельчительно-классифицирующий комплекс по получению тонкого порошка из шунгита производительностью 1 т/ч. Технологическая часть проекта».

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Произво- дительность | Мощность, кВт | Изготовитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование основное технологическое |
| 1 | Барабан сушильный | 1 | 2 т/ч |  | Закупает Заказчик |  |
| 2 | Элеватор ЭЛК-3,2-1671 Н транспортировки = 4700 мм | 1 | до 3,2 м3/ч | 0,55 | "Консита-А", г. Москва | 350 |
| 3 | Классификатор гравитационный | 1 | 2 т/ч | - | Ламел 777, г. Минск | 400 |
| 4 | Циклон СЦН-40-800 | 1 | 2,2 м3/ч | - | "Новые технологии", СПб | - |
| 5 | Шлюзовый питатель Ш5-15-ЭНУ-01 | 4 | до 2,3 м3/ч | 0,55 | Горьковская обл. «Димитровградхиммаш» | 114 |
| 6 | Вентилятор ВР6-13-6.3ПВ1-01 | 1 | до 3000 м3/ч | 11 | «Мовен» г.Москва | 290 |
| 7 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=5000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 487 |
| 8 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=6000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 523 |
| 9 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=9000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 652 |
| 10 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=9000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 652 |
| 11 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=7000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 579 |
| 12 | Винтовой конвейер Г1-20-16П L=8000 | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 618 |
| 13 | Питатель электровибрационный 295 ПТ | 1 | 1,2м3/ч |  | Санкт-Петербург «Механобр-техника» | 40 |
| 14 | Элеватор ЛМ-160.00.000-02 (ковши мелкие, привод левый) ННОМ =6,3 м | 1 | 12 м3/ч | 3 | Караганда ЗАО КМЗ им.Пархоменко | 1400 |
| 15 | Центробежно-ударная мельница со встроенным динамическим классификатором | 1 | 1т/ч | 75+7,5+5,5 | "Новые технологии", СПб | 2400 |
| 16 | Классификатор центробежный 1 ВЦК-5 | 1 | 5 т/ч | 5,5 | «Ламел 777» г.Минск | 750 |
| 17 | Циклон 1 СЦН-800х2 | 1 | 5000 м3/ч | - | "Новые технологии", СПб | 200+200 |
| 18 | Вентилятор 1 ВР6-28-6.3ПВ1-01 (правого вращения ПР 90°) | 1 | 6500 м3/ч | 18,5 3000 мин-1 | «Мовен» г.Москва | 380 |
| 19 | Винтовой конвейер Г1-20-16П (привод правый со стороны выгрузки L=11000мм) | 2 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск- строммаш» г.Брянск | 750 |
| 20 | Классификатор цен- тробежный 2 ВЦК-1 | 1 | 1т/ч | 2,2 | «Ламел 777» г.Минск | 350 |
| 21 | Циклон 2 СЦН-40-500 | 1 | 1000 м3/ч | - | "Новые технологии", СПб | 80 |
| 22 | Вентилятор 2 ВР6-13-6.3ПВ1-01 | 1 | 1500 м3/ч | 11 | «Мовен» г.Москва | 290 |
| 23 | Фильтр рукавный ФРКН-30 | 1 | 3060 м3/ч | - | Кемеровский з-д «Химмаш» | 1109 |
| 24 | Вентилятор 3 ВР- 132-30-5,2-01 | 1 | 2500-4500 м3/ч | 7,5 | «Мовен» г.Москва | 148 |
| 25 | Шлюзовой питатель Ш5-15-ЭНУ-01 | 8 | до 2,3 м3/ч | 0,55 | Горьковская обл. «Димитровградхиммаш» | 114 |
| 26 | Винтовой конвейер Г1-20-16П (привод правый со стороны выгрузки L=9000 мм) | 1 | 4м3/ч | 2,2 1500 мин-1 | «Брянск-стром-маш» г.Брянск | 652 |
| Оборудование нестандартное |
| 27 | Бункер приемный Vr=2,3 м3 | 1 | - | - | "Новые технологии", СПб | 110 |
| 28 | Рама с площадкой на отм. +2.600 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 29 | Воздуховод L=1000 мм, D=370 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 9 |
| 30 | Воздуховод L=2000 мм, D=300 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 15 |
| 31 | Воздуховод L=6300 мм, D=250 мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 39 |
| 32 | Бункер Vr=1 м3 | 4 |  |  | "Новые технологии", СПб | 110 |
| 33 | Затвор перекидной | 2 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 34 | Рама с площадкой на отм. +2.250 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 35 | Рама с площадкой на отм. +1.400 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 36 | Бункер Vr=1,2 м3 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 120 |
| 37 | Воздуховод L=2700 мм, D=300 мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 20 |
| 38 | Воздуховод L=9000 мм, D=175 мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 40 |
| 39 | Воздуховод L=4500 мм, короб 252x200 мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 32 |
| 40 | Рама с площадкой на отм. +4.100 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 41 | Устройство пересыпное | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 42 | Воздуховод L=2500 мм, D=300 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 19 |
| 43 | Бункер V=0,7 м3 | 2 |  |  | "Новые технологии", СПб | 85 |
| 44 | Воздуховод L=2000 мм, D=270 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 14 |
| 45 | Воздуховод L=2000 мм, D=170 | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб | 9 |
| 46 | Бункер Vr=0,7 м3 | 2 |  |  | "Новые технологии", СПб | 85 |
| 47 | Бункер | 1 |  |  | Заказчик |  |
| 48 | Питатель | 1 |  |  | Заказчик |  |
| 49 | Конвейер ленточный В=400 | 1 |  |  | Заказчик |  |
| 50 | Рама и площадка под сушильный барабан | 1 |  |  | Заказчик |  |
| 51 | Затвор перекидной ручной | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 52 | Устройство пересыпное | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 53 | Устройство пересыпное | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 54 | Рама под классификатор | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 55 | Бункер | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 56 | Бункер | 2 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 57 | Воздухопровод (270х110) мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 58 | Воздухопровод (200х230) мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 59 | Рама с площадкой на отм. +2.300 с ограждением | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 60 | Тележка под мешок | 10 |  |  | Заказчик |  |
| 61 | Воздухопровод (140х315) мм | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 62 | Воздухопровод | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |
| 63 | Площадка с рамой на отм. +2.100 с ограждением | 1 |  |  | "Новые технологии", СПб |  |