Проект установки центробежно-ударной мельницы Титан М-160

на ЗИФ «Барун-Холба»

для получения класса -250мкм из исходной крупности 40мм

Содержание:

1.Обоснование использования центробежно-ударной мельницы Титан М-160

2.Технические характеристики дробилки Титан Д-160 и Титан М-160

3.Схема рудоподготовки фабрики (фрагмент).

4.Схема использования Титан М-160

со встроенным воздушным центробежным статическим классификатором ВСК-80

5.Планировка размещения оборудования

6.Удельные затраты на быстроизнашиваемые элементы (ориентировочно)

7.Удельные затраты на электроэнергию на тонну измельченной руды.

8.Схема измельчительной линии

1.Обоснование использования центробежно-ударной мельницы Титан М-160

В настоящее время на месторождении Барун-Холба ведутся работы по установке дробилки Титан Д-160. Согласно проекту планируется дополнительная установка помимо дробилки четырех конвейеров. В тоже время, желательно провести дополнительные исследования по получению более тонких продуктов, чем на дробилке. При этом желательно провести данные исследования с наименьшими затратами.

Возможно с этой целью максимально полно использовать имеющееся оборудование. На фабрику в комплекте с дробилкой Титан Д-160 поставлены две камеры измельчения – с самофутеровкой и с отбойными плитами. При переходе с дробления на измельчение потребуется замена камеры измельчения и установка воздушного классификатора вместо крышки. Однако при этом потребуется небольшая перепланировка подачи материала. Т.е. другое расположение конвейеров. Кроме того, потребуется снять с грохота нижнее сито и направить весь подрешетный продукт на конвейер подачи материала на мельницу.

2.Технические характеристики дробилки Титан Д-160 и Титан М-160

| Параметры | Титан Д-160 | Титан М-160 |
| --- | --- | --- |
| Производительность по готовому продукту, т/ч | 21 | 8-10 |
| Производительность в открытом цикле (через ускоритель), т/ч | 78 | 100 |
| Крупность питания, мм | -60 | -40 |
| Крупность готового продукта (замкнутый цикл), мм | 5 | 0,25 |
| Установленная мощность с учетом наддува, кВт | 272 (1000 об/мин) с этим двигателем дробилка поставлена на фабрику | 362 (1500 об/мин) данный двигатель есть в наличии на БЗ и может быть поставлен вместе с встроенным классификатором |
| Потребляемая мощность, кВт | 115-120 | 280-290 |

3.Схема рудоподготовки фабрики

показана на следующей схеме

(фрагмент)

4.Схема использования Титан М-160 со встроенным

воздушным центробежным статическим классификатором ВСК-80

показана ниже.

На схемах цветом выделено оборудование вновь устанавливаемое (красным цветом – по существующему проекту, синим цветом – оборудование, которое будет установлено при исследовании варианта мельницы Титан М-160).

5.Планировка размещения оборудования следующая

(красным цветом показано планируемое расположение вновь встраиваемого оборудования, синим цветом – перепланировка, которая потребуется при испытаниях дробилки в варианте мельницы Титан М-160).

6.Удельные затраты на быстроизнашиваемые элементы (ориентировочно)

приведены в следующей таблице.

7.Удельные затраты на электроэнергию – 28-29 кВт

на тонну измельченной руды.

В наличии на фабрике имеется:

- Дробилка Титан Д-160 с самофутеровкой (двигатель 250 кВт, 1000 об/мин);

- Камера измельчения с отбойными плитами;

- Конвейера;

- Запасные ускорители и быстроизнашиваемые элементы;

- Пульт управления.

Требуется поставить на испытания:

- Встроенный классификатор (документация имеется, срок изготовления 2-3 месяца);

- Двигатель 250 кВт на 1500 об/мин (имеется в наличии на БЗ);

- Группа циклонов СЦН-40 1400х4 (документация имеется);

- Вентилятор ДН-12,5 90 кВт (срок поставки 1,5 месяца);

- Фильтр для мокрого пылеулавливания (вопрос прорабатывается);

- Воздуховоды.

7.Схема измельчительной линии будет следующей.

# Text boxes

-300 мм

Питатель с бункером

СМД-109А

Конвейер №1

Конвейер №13

Конвейер №3

Конвейер №12

Конвейер №14

Конвейер №11

Грохот ГИЛ -52

Титан Д-160

На сепаратор и на додрабливание негабарита

Додробленный материал с СМД-186

В главный корпус

-300 мм

Питатель с бункером

СМД-109А

Конвейер №1

Конвейер №13

Конвейер №3

Конвейер №12

Конвейер №14

Конвейер №11

Грохот ГИЛ -52

Титан Д-160

На сепаратор и на додрабливание негабарита

Додробленный материал с СМД-186

В главный корпус

Конвейер новый

Группа циклонов

Конвейер №1

Конвейер №13

Конвейер №12

Конвейер №14

Конвейер №141

Конвейер №11

Конвейер №111

Бункер мельницы (поставляется вместе с классификаторм)

Титан Д-160

(М-160)

Воздухопровод из встроенного классификатора к циклонам для транспортировки и осаждения готового продукта

Группа циклонов

Конвейер №3

Конвейер №2

Конвейер №4

Грохот ГИЛ-52

Исходный материал –40 мм

Титан М-160

Готовый продукт –0,25 мм

Циклоны СЦН-40 1400х4

Вентилятор

ДН-12,5

Возврат

осуществляется существующими и планируемыми конвейерами

В фильтр мокрого пылеулавливания

Воздух из циклонов на мельницу (замкнутый цикл по воздуху)