Расчетные характеристики ускорителей центробежно-ударных дробилок

Автор: Баушев Константин Евгеньевич - ведущий инженер-конструктор компании «Новые технологии».

Дата составления расчета: 2004 год

От редакции сайта: Ускоритель (ротор) центробежно-ударной дробилки – сложная металлоконструкция, не просто находящаяся в растягивающем поле центробежных сил, но и испытывающая на себе удары кусков разгоняемого в каналах материала. Расчет прочности ускорителя – важнейшая составляющая разработки центробежно-ударной дробилки. Надеемся, что статья будет интересна для специалистов-разработчиков и конструкторов.

Содержание:

1.Описание конструкции

2.Цель расчета

3.Исходные данные

4.Выбор допускаемых напряжений

5.Расчет на прочность

6.Заключение

7.Литература

1.Описание конструкции

  - Ускоритель служит для разгона в центробежном поле подаваемого материала по трем каналам с последующим измельчением путем удара об отбойную поверхность в камере измельчения.

  - Схема ускорителя с тремя каналами для движения измельчаемого материала представлена на рисунках 1 и 2.

  - Конструкция ускорителя состоит из корпуса ускорителя и 1 – кольца подкладного, 2 – кольца входного, 3 – корпуса, 4 – втулки, 5 – кольца прижимного, 6 – листа подкладного верхнего, 7 – листа подкладного нижнего, 8 – лопатки.

  - Корпус ускорителя представляет конструкцию, состоящую из двух горизонтальных дисков, установленных параллельно и вращающихся на вертикальной оси. Рабочее расстояние между дисками Н = 165 и 215 мм.

  - Корпус ускорителя представляет собой сварную конструкцию и состоит: 9 – диск верхний, 10 – диск нижний, 11, 12 – стенки, 13, 14, 15 – ребра, 16, 17 – упоры, 18 – обечайка.

2. Цель расчета

Расчет выполнен на стадии рабочего проекта и служит для определения работоспособности конструкции ускорителя при максимально допустимой угловой скорости вращения.

3. Исходные данные

| Угловая скорость вращения, с-1 | ( = 157 |
| --- | --- |
| Конструкционный материал, сталь | 09Г2С, 09Г2, Ст.3, 40Х |
| Конструкционный материал, чугун | ИЧХ28Н2 |
| Удельная плотность конструкционного материала, сталь, кг/см3 | ( = 7,8 ( 10-3 |
| Удельная плотность конструкционного материала, чугун, кг/см3 | ( = 7,5 ( 10-3 |
| Удельная плотность материала измельчения, кг/см3 | ( = 2,6 ( 10-3 |

Рис.1.Трехканальный ускоритель центробежно-ударной дробилки

Рис. 2. Ускоритель центробежной дробилки «Титан»

1 – конус; 2 – болт; 3 – верхнее кольцо; 4 – корпус ускорителя;

5 – нижнее кольцо; 6 – втулка; 7 – лист нижний; 8 – лопатка; 9 – лист верхний 10 – упор; 11 – ось; 12 – уголки; 13 – места крепления балансировочных грузов;

14 – разгонная лопасть.

4. Выбор допускаемых напряжений

4.1 Для вращающихся конструкций допускаемые напряжения [(] не должны быть более в соответствии с [1] и [2] (см. приложение 1).

[(] ( (т/2 или [(] ( (в/3,

где (т – предел текучести, кг/см2, (в – предел прочности конструкционного материала, кг/см2.

Допускаемые напряжения принимаются равными меньшему значению из вышеприведенного соотношения, в случае, если предел прочности близок по величине пределу текучести.

4.2 Для конструкционного материала сталь 09Г2С, 09Г2 с пределом текучести (т = 2700 кг/см2 и пределом прочности (в = 4400 кг/см2, при толщине проката ( = 10-60 мм в соответствии с [3] (см. приложение 1), допускаемые напряжения на изгиб, растяжение и сжатие составят:

[(] ( 2700/2 ( 1350 кг/см2.

Для конструкционного материала Ст.3 с пределом текучести (т = 2400 кг/см2 и пределом прочности (в = 3600 кг/см2 в соответствии с [3] (см. приложение 1), допускаемые напряжения составят:

[(] ( 2400/2 ( 1200 кг/см2.

Для конструкционного материала сталь 40Х с пределом текучести (т = 8000 кг/см2 и пределом прочности (в = 10000 кг/см2 в соответствии с [3] (см. приложение 1), допускаемые напряжения на срез составят:

[(] ( 0,6 ( [(] ( 0,6 ( 10000/3 ( 1999 кг/см2.

Для конструкционного материала чугун ИЧХ28Н2 с пределом прочности (в = 3500 – 4000 кг/см2 в соответствии с [3] и [4] (см. приложение 1), допускаемые напряжения на растяжение и изгиб составят:

[(] ( 3500/3 ( 1166 кг/см2.

5. Расчет на прочность

Сварное соединение элементов конструкции ускорителя, как аксиально – облапаченного диска закрытого типа, обеспечивает их совместную работу в центробежном поле. Используя принцип независимости действия сил (принцип суперпозиций) общую расчетную схему конструкции представим в виде расчетных схем каждого элемента конструкции с соответствующей частью нагрузки, действующей на него, и соответствующими граничными условиями закрепления связей.

Ввиду того, что усилия от конструктивных элементов в центробежном поле распределяются равномерно на оба диска, произведем подсчет этих усилий с учетом центробежного поля для того, чтобы получить величину внешних нагрузок, прикладываемых к одному диску.

Так,  для любого элемента конструкции, вращающегося в центробежном поле с угловой частотой вращения (, с-1, и обладающего массой m, кг, усилие от собственной массы вычисляют по формуле (1) согласно [5] (см. приложение 1):

Р = m ( (2 ( rцт /g,					(1)

где rцт – радиус вращения в см центра тяжести массы элемента конструкции, g = 981 см/с2 – ускорение свободного падения.

5.1 Ускоритель

Высота между дисками Н = 165 мм.

5.1.1 Упор поз. 16 в соответствии с рисунком 1.

На одном диске, для закрепления подкладного листа, в каждом канале движения материала устанавливается по три упора с различными радиусами вращения центров масс rцт. Усилия от их масс (масса каждого m = 0,28 кг) в центробежном поле вычисляют по формуле (1):

РI = 0,28 ( 1572 ( 37,5/981 = 263,81 кг,

РII = 0,28 ( 1572 ( 42,5/981 = 298,98 кг,

РIII = 0,28 ( 1572 ( 49/981 = 344,74 кг.

Суммарное усилие от масс упоров:

Р1 = 3 ( (РI + РII + РIII) = 3 ( (263,81 + 298,98 + 344,74) = 2722,6 кг.

5.1.2 Лист подкладной верхний поз. 6 в соответствии с рисунком 1.

Р2 = 3 ( (8,5 ( 44,5/981 = 28512,18 кг.

5.1.3 Следующие усилия составляют элементы конструкции, которые сваркой крепятся одновременно к двум дискам в каждом из трех секторов, поэтому к одному диску учитывается половина усилия. Усилие от масс к одному диску вычисляют по формуле (2):

Р = N ( (m ( (2 ( rцт /g)/2,				(2)

где N – коэффициент, учитывающий количество элементов конструкции повторяющихся в каждом из трех секторов между дисками.

5.1.4 Стенка поз. 12 в соответствии с рисунком 1.

Выполнена в виде прямоугольной пластины с участками, имеющими отклонения от прямолинейности в устанавливаемой плоскости. Из-за больших размеров (общая масса m = 5,0 кг) и расположения на диске относительно оси вращения, ее целесообразно рассматривать по частям, каждая из которых имеет свой радиус центра тяжести вращения. Усилия от масс частей стенки вычисляют по формуле (1):

РI = 3,15 ( 1572 ( 33,5/981 = 2651,46 кг,

РII = 1,85 ( 1572 ( 20/981 = 2324,19 кг.

Суммарное усилие от масс трех стенок, установленных на одном диске:

Р3 = 3 ( (РI + РIII)/2 = 3 ( (2651,46 + 2324,19)/2 = 7463,48 кг.

5.1.5 Стенка поз. 11 в соответствии с рисунком 1.

Конструктивно выполнена в виде прямоугольной пластины, устанавливается радиально, масса m = 2,3 кг. На одном диске крепится три стенки. Усилия от масс стенок вычисляют по формуле (2):

Р4 =3 ( (2,3 ( 1572 ( 46/981)/2 = 3987,56 кг.

5.1.6 Ребро поз. 13,15 в соответствии с рисунком 1.

Выполнено в виде прямоугольной пластины, устанавливается радиально. В одном секторе конструкции два типоразмера различной длины 290 мм и 156 мм соответственно массами m = 2,2 кг и m = 1,2 кг. На одном диске устанавливается по три ребра вышеуказанных размеров. Усилия от их масс вычисляются по формуле (2):

Р5 = 3 ( (2,2 ( 1572 (47/981)/2 = 3897,1 кг		длина ребра 290 мм;

Р6 = 3 ( (1,2 ( 1572 (52,5/981)/2 = 2374,44 кг	длина ребра 156 мм.

5.1.7. Обечайка поз. 18 в соответствии с рисунком 1.

Элемент цилиндрической оболочки массой m = 13,5 кг. На одном диске устанавливается три обечайки. Усилия от их масс вычисляют по формуле (2):

Р7 = 3 ( (13,5 ( 1572 (62/981)/2 = 31546,2 кг

5.1.8 Ребро поз. 14 в соответствии с рисунком 1.

Конструктивно выполнены как две радиально установленные пластины подпирающие обечайку, каждая массой m = 0,48 кг. На одном диске установлено шесть ребер. Суммарное усилие от масс ребер вычисляют по формуле (2):

Р8 = 2 ( [3 ( (0,48 ( 1572 (58/981)/2] = 2098,55 кг

5.1.9 Лопатка поз. 8 в соответствии с рисунком 1.

На одном диске устанавливается три лопатки. Совместно с узлом крепления масса лопатки m = 3,08 кг. Усилие от масс лопаток вычисляют по формуле (2):

Р9 = 3 ( (3,08 ( 1572 (61/981)/2 = 7081,12 кг

5.1.10 Измельчаемый материал

В каждом из трех секторов залегающий слой материала массой m = 2,8 кг оказывает усилие на один диск, которое вычисляется по формуле (2):

Р10 = 3 ( (2,8 ( 1572 (46/981)/2 = 4854,42 кг

Суммарное усилие на один диск в центробежном поле:

Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6 + Р7 + Р8 + Р9 + Р10 = 2722,6 + 28512,18 + 7463,48 + 3987,56 + 3897,1 + 2374,44 + 31546,2 + 2098,55 + 7081,12 + 4854,42 = 94536,94 кг

5.2 Диск верхний поз. 9 в соответствии с рисунком 1.

Конструкционный материал сталь 09Г2С или 09Г2.

Верхний диск, наружный диаметр и диаметр внутреннего отверстия которого соответственно 1250 и 490 мм, и толщиной ( = 10 мм. Расчетная схема конструкции представляет собой диск постоянной толщины с центральным отверстием, который нагружен по внешнему диаметру равномерно распределенной нагрузкой (rb, кг/см2, в соответствии с рисунком 2. Наибольшего значения достигают окружные напряжения (rb, кг/см2, в зоне центрального отверстия и определяется по формуле (4) в соответствии с [5] (см. приложение 1).

(t = (rb ( (b2/b2 + (2) ( 2 + [(3 + () ( ( ( (2/8 ( g] ( [2 ( b2 ( (2 – (1 + 3 ( () ( (2/(3 + ()],     (4)

где (rb = Р/2 ( ( ( R ( (					(5)

(rb = 91976,4/2 ( 3,14 ( 60 ( 1,0 = 250,7 кг/см2, R = 60 см – радиус приложения распределенной нагрузки к диску, ( = 0,3 – безразмерный коэффициент Пуассона.

Рис. 2 Расчетная схема конструкции диска

Соответственно, подставляя числовые значения в формулу (4), получим величину действующих в конструкции диска максимальных напряжений

(t = 250,7 ( (62,52/62,52 + 24,52) ( 2 + [(3 + 0,3) ( 7,8 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 62,52 + 24,52 – (1 + 3 ( 0,3) ( 24,52/(3 + 0,3)] = 1244 кг/см2 < [(].

5.3 Диск нижний поз. 10 в соответствии с рисунком 1.

Конструкционный материал сталь 19Г2С или 19Г2.

Нижний диск, наружный диаметр и диаметр внутреннего отверстия которого соответственно 1250 и 130 мм, и толщиной ( = 10 мм. Расчетная схема аналогична расчетной схеме верхнего диска.

Наибольшего значения окружные напряжения достигают в зоне центрального отверстия и вычисляются по формуле (4):

(t = 250,7 ( (62,52/62,52 + 6,52) ( 2 + [(3 + 0,3) ( 7,8 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 62,52 + 6,52 – (1 + 3 ( 0,3) ( 6,52/(3 + 0,3)] = 1116,2 кг/см2 < [(].

5.4 Ускоритель

Исполнение отличается увеличенным диаметром внутреннего отверстия в нижнем диске, который равен 160 мм. По аналогии расчета нижнего диска наибольшие окружные напряжения будут в зоне центрального отверстия и вычисляются по формуле (4):

(t = 250,7 ( (62,52/62,52 + 82) ( 2 + [(3 + 0,3) ( 7,8 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 62,52 + 82 – (1 + 3 ( 0,3) ( 82/(3 + 0,3)] = 1116,2 кг/см2 < [(].

5.4.1 Упор поз. 16 в соответствии с рисунком 1.

Р1 = 2722,6 кг

5.4.2 Лист подкладной верхний поз. 6 в соответствии с рисунком 1.

Р2 = 28512,18 кг

Для нижеприведенных конструкционных элементов увеличение расстояния между дисками ведет к возрастанию их масс и, соответственно, усилий на диск в центробежном поле. Усилия от масс определяется по формулам  (1) и (2).

5.4.3 Стенка поз. 12 в соответствии с рисунком 1.

РI = 4,1 ( 1572 ( 33,5/981 = 3454,6 кг;

РII = 2,4 ( 1572 ( 50/981 = 3015,2 кг;

Суммарное усилие:

Р3 = 3 ( (РI + РII)/2 = 3 ( (3454,6 + 3015,2)/2 = 9704,67 кг

5.4.4 Стенка поз. 11 в соответствии с рисунком 1.

Р4 = 3 ( (3 ( 1572 ( 46/981)/2 = 5201,16 кг

5.4.5 Ребро поз. 13, 15 в соответствии с рисунком 1.

Р5 = 3 ( (2,9 ( 1572 ( 47/981)/2 = 5137,1 кг		длина ребра 290 мм;

Р6 = 3 ( (1,6 ( 1572 ( 52,5/981)/2 = 3165,9 кг	длина ребра 156 мм;

5.4.6 Обечайка поз. 18 в соответствии с рисунком 1.

Р7 = 3 ( (17,6 ( 1572 ( 62/981)/2 = 41126,89 кг

5.4.7 Ребро поз. 14 в соответствии с рисунком 1.

Р8 = 2 ( [3 ( (0,655 ( 1572 ( 58/981)/2] = 2859,3 кг

5.4.8 Лопатка поз. 8 в соответствии с рисунком 1.

Р9 = 3 ( (4,16 ( 1572 ( 61/981)/2 = 9564,1 кг

5.4.9 Измельчаемый материал.

Р10 = 3 ( (3,6 ( 1572 ( 46/981)/2 = 6241,4 кг

Суммарное усилие на один диск, согласно формуле (3):

Р = 117689,9 кг

5.5 Диск верхний поз. 9 в соответствии с рисунком 1.

Равномерно распределенная нагрузка, прикладываемая к внешнему ободу верхнего диска, вычисляется по формуле (5):

(rb = 117689,9/2 ( 3,14159 ( 60 ( 1,0 = 312,2 кг/см2.

Величина максимальных окружных напряжений в зоне центрального отверстия вычисляется по формуле (4):

(t = 312,2 ( (62,52/62,52 + 24,52) ( 2 + [(3 + 0,3) ( 7,8 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 62,52 + 24,52 – (1 + 3 ( 0,3) ( 24,52/(3 + 0,3)] = 1473,5 кг/см2 > [(].

5.6 Диск нижний поз. 10 в соответствии с рисунком 1.

При тех же значениях прикладываемых усилий, что и для верхнего диска, вычисляем максимальные окружные напряжения по формуле (4):

(t = 312,2 ( (62,52/62,52 + 82) ( 2 + [(3 + 0,3) ( 7,8 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 62,52 + 82 – (1 + 3 ( 0,3) ( 82/(3 + 0,3)] = 1354,39 кг/см2 > [(].

Как видно из расчета, в данном исполнении конструкции ускорителя максимальные значения окружных напряжений в зоне центральных верхнего и нижнего дисков превышают допускаемые напряжения. С целью уменьшения их величины к поверхности обоих дисков привариваются кольца размерами:

- для верхнего диска с диаметрами 600х500 мм и толщиной ( = 10 мм,

- для нижнего диска с диаметрами 330х170 мм и толщиной ( = 5 мм.

Это усиление влияет на величину прикладываемой к внешнему ободу дисков равномерно распределенной нагрузки (rb, кг/см2, которую создают элементы конструкции, установленные между дисками в центробежном поле, и приводит к снижению величин окружных напряжений, соответственно:

- в верхнем диске на 26 % напряжения равны ( = 1090,35 кг/см2;

- в нижнем диске на 16 % напряжения равны ( = 1137,68 кг/см2,

что не превышает допускаемых значений напряжений для конструкционного материала сталь 09Г2С или 09Г2.

5.7 Кольцо входное поз. 1 в соответствии с рисунком 1.

Имеет сложную конфигурацию. Коническая оболочка в основании переходит в цилиндрическую оболочку и диск. Конструкционный материал чугун ИЧХ28112. Наибольшего размера конструкция достигает в диаметре 610 мм по ободу диска, диаметр внутреннего отверстия конической оболочки 370 мм. В центробежном поле нагружена только силами от собственной массы. Рассматривая часть конструкции входного кольца – пологую конусную оболочку переходящую в диск, величину окружных напряжений, которые достигают максимума в зоне центрального отверстия, определяют по формуле (6) в соответствии с [5,6] (см. приложение 1).

(t = [(3 + () ( ( ( (2/8 ( g] ( [2 ( b2 + а2 ( (1 + 3 ( () ( а2/(3 + ()] = 		    (6)

= [(3 + 0,3) ( 2,6 ( 10-3 ( 1572/8 ( 981] ( [2 ( 30,52 + 18,52 ( (1+3 ( 0,3) ( 18,52/(3 + 0,3)] = 54 кг/см2 < [(].

В цилиндрической оболочке напряжения от собственной массы при вращении в центробежном поле определяются по формуле (7) согласно [5] (см. приложение 1).

(t = ( ( (2 ( R2/g =						(7)

= 2,6 ( 10-3 ( 1572 ( 11,82/981 = 9,1 кг/см2 ( [(].

5.8 Лопатка поз. 8 в соответствии с рисунком 1.

5.8.1 В центробежном поле усилие от массы лопатки воспринимают два упора (поз. 17 в в соответствии с рисунком 1), которые приварены к внутренним поверхностям верхнего и нижнего дисков. Усилие от массы лопатки вычисляется по формуле (1):

- при высоте лопатки Н = 165 мм

Рл.1 = 3,08 ( 1572 ( 61/981 = 4720,74 кг;

- при высоте лопатки Н = 215 мм

Рл.2 = 4,16 ( 1572 ( 61/981 = 6376 кг.

Напряжения среза в сварном шве крепления упора к диску вычисляются по формуле (8) в соответствии с [7] (см. приложение 1).

( = Рл /(( ( l ( k) ( 2						(8)

- при высоте лопатки Н = 165 мм

( = 4720,74 /0,7 ( 18 ( 0,6 = 312,2 кг/см2 ( [(];

при высоте лопатки Н = 215 мм

( = 6376 /0,7 ( 18 ( 0,6 = 421,7 кг/см2 ( [(],

где ( = 0,7 – коэффициент, учитывающий вид сварки – полуавтоматическая; l = 18 см – длина периметра сварного шва; k = 0,6 см – высота катета сварного шва.

5.8.2 В ускорителе может применяться второй вариант исполнения лопаток  с отличающейся от приведенной схемы крепления к дискам.

Данный расчет приведен для лопаток, конструкционный материал Ст.3, которые двумя съемными осями крепятся к обоим дискам. Оси диаметром 20 мм каждая, выполнены из конструкционного материала сталь 40Х.

Создаваемое усилие состоит из массы лопатки с осями и массы залегающего возле лопатки слоя измельчаемого материала. Величина усилия, с учетом центробежного поля, определяется по формуле (1):

Рл = 6 ( 1572 ( 58/981 = 8473,98 кг.

Для расчета лопатки на прочность необходимо определить величину распределения усилия Рл, кг, на оси (определить реакции) в точках крепления к дискам,  для чего расчетную схему лопатки представим в виде двухопорной балки с консолью и нагруженной равномерно распределенной нагрузкой по всей длине, в соответствии с рисунком 3.

Величины реакций определяются по формулам (9) и (10) согласно [6] (см. приложение 1).

RB = q ( (l2 + a2)/2 ( l = 					(9)

= 809,6 ( (42 + 4,82)/2 ( 4 = 714,5 кг;

RB = q ( (l2 + a2)/2 ( l + q ( a =				(10)

= 809,6 ( (42 + 4,82)/2 ( 4 + 809,6 ( 4,8 = 7838,95

Как видно из расчета реакций, основное усилие воспринимает реакция RB. Вторая опора (ось) более чем в десять раз менее нагружена и реакция от усилия направлена в обратную сторону.

Поэтому расчет прочности лопатки производится от действия реакции RB в точке крепления оси и ее контактного взаимодействия с дисками.

Швеллерная конфигурация лопатки в месте крепления оси, геометрические параметры которой как полуплоскости с отверстием представлены на рисунке 4, испытывает следующие виды контактных напряжений которые определяются по формулам (11), (12), (13) в соответствии с [7] (см. приложение 1).

Разрыв перемычки полки швеллера:

( = RB/n ( e ( t = 7838,95/2 ( 1,0 ( 1,5 = 2612,98 кг/см2 ( (B,		(11)

где n = 2 – количество полок швеллера (полуплоскостей) контактирующих с осью.

Смятие полки швеллера:

( = Р/n ( d ( t = 7838,95/2 ( 2,0 ( 1,5 = 1306,49 кг/см2 ( ((.		(12)

Срез перемычки полки швеллера:

( = Р/n (  2 ((e + 0,2( d) ( t = 7838,95/2 ( 2 ( (1,0 + 0,2 ( 2,0) ( 1,5 = 933,2 кг/см2 ( 0,6((.  (13)

Рис. 4 Геометрические параметры отверстия в полке лопатки

При аналогичном закреплении осей в дисках контактные напряжения в соответствии с рисунком 4 определяется по формулам (11), (12) и (13), где вместо l, см – толщины полки швеллера в вышеприведенные формулы подставляется толщина дисков (, см.

Разрыв перемычки в диске:

( = 7838,95/2 ( 2 ( 1,0 ( 1,0 = 1959,73 кг/см2 ( (B.

Смятие перемычки в диске:

( = 7838,95/2 ( 2 ( 1,0 = 1959,73 кг/см2 ( ((.

Срез перемычки в диске:

( = 7838,95/2 ( 2 ( (1,0 + 0,2 ( 2) ( 1,0 = 1399,8 кг/см2 ( 0,6((.

В связи с тем, что лопатка устанавливается с зазором между дисками (вильчатое соединение) необходимо учитывать «разный» эффект изгиба деталей. Изгибающий момент Миз с учетом величины зазора с = 0,3 см, получен из условия совместности деформации оси и вильчатой проушины и определяется по формуле (14) в соответствии с [7] (см. приложение 1) и рисунком 5.

МВ = [RВ ( с ( (L – c)/2 ( L]/n =				(14)

= [7838,95 ( 0,3 ( (17,5 – 0,3)/2 ( 17,5]/2 = 577,84 кг ( см

Рис. 5 Расчетная схема и схема нагрузок вильчатого соединения

Максимальные контактные напряжения смятия в точке А от действия силы RВ и изгибающего момента МВ определяются по формуле (15) в соответствии с рисунком 5:

(max = 1,27 ( [(RВ/2) + (6 ( МВ/(]/ ( ( d  =				(15)

= 1,27 ( [(7838,95/2) + (6 ( 577,84/1,0)]/1,0 ( 2,0 = 4690,44 кг/см2 ( (в

где коэффициент 1,27 соответствует распределению контактных напряжений в окружном направлении по закону косинуса.

Максимальные напряжения среза в оси, k = 2 – количество плоскостей среза, в соответствии с [7] (см. приложение 1):

( = 1,33 ( Р/k ( ( = 1,33 ( 7838,95/2 ( 3,14159 = 1247,6 кг/см2 (		(16)

где ( = ( ( d2/4 = 3,14159 ( 23/4 = 3,14159 см2 – площадь поперечного сечения стержня.

6. Заключение

Расчет на прочность конструкции ускорителя и его исполнений показал, что действующие в нем напряжения, при нагружении центробежным полем, не превышают допускаемых значений. Разрешается эксплуатация конструкции с рабочей угловой скоростью вращения ( ( 157 с-1 с заданной производительностью по измельчению исходных материалов.

В расчете на прочность обоих дисков была заложена их толщина ( = 10 мм. В процессе эксплуатации из-за абразивного износа происходит уменьшение их толщины, особенно на периферийной части. Прочность и надежность их конструкции, при наличии усилий дисков в зоне центрального отверстия, позволяет из эксплуатацию при износе до 4 мм от начальной толщины. При этом нужно учитывать, что часть конструктивных элементов устанавливаемых между дисками, сваркой или иным способом крепятся к дискам именно по периферии. Так как их толщины, а следовательно и массы, из-за износа уменьшаются не так сильно, как толщины дисков, расчетным путем была установлена (убывающая от центральной части) остаточная величина толщины каждого диска в пределах от 3 до 4 мм, но и в сумме не менее 7 мм при исполнении с основным видом конструкции лопаток и, не менее 8 мм при установке лопаток со съемными осями.

Прочностной расчет варианта конструкции лопаток с креплением при помощи двух осей показал следующее:

- оси, конструкционный материал сталь 40Х с соответствующей термообработкой, из-за значительной разницы воспринимаемых усилий можно выполнить различных диаметра. Одна диаметром 20 мм, диаметр другой уменьшить до 8 мм, соблюдая порядок из установки согласно схемы распределения опорных реакций в лопатке;

- высота данной конструкции лопатки при угловой частоте вращения ( ( 157 с-1, устанавливаемой в изделии ускоритель и его исполнениях, должна быть не более Н = 165 мм. В исполнениях ускоритель с высотой зазора между дисками Н = 215 мм устанавливаются лопатки основной конструкции, т. е. опирающиеся на привариваемые сваркой упоры к поверхностям дисков.

- лопатки высотой Н = 215 мм можно устанавливать на конструкцию ускоритель с его исполнениями при высоте расстояния Н = 215 мм при снижении угловой частоты вращения до ( ( 104,7 с-1.

Литература:

1).Баушев К.В. Расчет на прочность ускорителя диаметром 160см центробежно-ударной дробилки «Титан». Санкт-Петербург. Компания «Новые технологии». 2004 год.

2).Михалев М.Ф. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Ленинград, 1985, 301 с.

3).Тихонов Л.В., Кононенко В.А., Прокопенко Г.И. и др. Справочник. Структура и свойства металлов и сплавов. Механические свойства металлов и сплавов. Киев, 1986, 567 с.

4).Писаренко Г.С., Яковлев А.П. и др. Справочник по сопротилению материалов. Киев, 1988, 736 с.

5).Биргер И.А., Шорр Б.Ф. Справочник. Расчет на прочность деталей машин. Москва, 1979, 302 с.

6).Бояршинов С.В. Основы строительной механики машин. Москва, 1973, 456 с.

7).Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций. Москва, 1985, 344 с.

# Text boxes

(

(rb

l

( = 2,6(10-3 кг/см3

А

А