# Ременные передачи для приводов центробежных дробилок

Автор: Егоров Владислав Иванович - доцент   кафедры   машиноведения  и  деталей   машин  СПбГТУ, к.т.н.

От редакции сайта: в 2005 году, по запросам клиентов компания «Новые технологии» разработала и приступила к выпуску модели центробежно-ударной дробилки Титан Д-160 на ременном приводе, что, кстати, позволило разработать и изготовить передвижную дробилку Д-160 на автомобильном шасси. В результате высота дробилки была понижена в 1,4 раза. Ременной привод был сконструирован на основе расчетов, сделанных для дробилок Д-125, Д-160 и Д-250. Данные расчеты,  мы надеемся, будут также интересны конструкторам и разработчикам аналогичного оборудования.

Содержание:

1.Введение. Обоснование ременного привода.

# 2.Предварительная оценка привода для Д-250 на двух двигателях

3.Энерго-кинематический расчет привода на основе ременных передач для Д-125, Д-160 и Д-250

# 4.Ременные передачи дробилки  Титан Д-125

# 5.Ременные передачи дробилки  Титан Д-160

# 6.Ременные передачи дробилки  Титан Д-250

7.Сравнение ремней отечественного и импортного производства

8.Литература

1.Введение. Обоснование ременного привода.

В ряде известных конструкций роторных дробилок (см. рис.1)  ротор 1, помимо воздушной подушки  (на схемах не показана),  имеет упругую опору 2 и соединяется карданным валом 3 с валом вертикально установленного электродвигателя 4  (рис.1а, б).  В некоторых случаях для уменьшения стартовых перегрузок электросети и снижения ударных нагрузок при пуске и работе дробилки в кинематическую цепь привода вводят весьма дорогостоящую центробежную фрикционную муфту 5  (рис1б, в).

Рассмотренная выше  схема привода обусловливает в значительной мере большую высоту всей дробилки, что не всегда приемлемо, особенно при установке ее в закрытом помещении или на автошасси для мобильного варианта.  Кроме того, это увеличивает металлоемкость конструкции, стоимость изготовления, ухудшает условия загрузки материала и обслуживания.

Если по нормам эксплуатации электродвигателя допускается его работа только  в горизонтальном положении, применяют угловой редуктор  6   (рис.1,в). Однако, применение углового редуктора также связано со значительными затратами, как на изготовление, так и на обслуживание  (системы охлаждения, смазки, предпусковой прогрев картера в зимнее время при установке дробилки в карьере).

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть возможность модернизации конструкции дробилок путем использования в приводе ротора ременных передач.  Следует также заметить, что ряд зарубежных фирм, например,  BARMAC,  PIONEER  успешно применяют ременные передачи в приводах роторных дробилок.  Более того, в сравнительно мощных дробилках привод ротора позволяет снизить мощность используемых двигателей с помощью ременных передач от двух электродвигателей меньшей мощности.

Использование ременных передач в приводе ротора дробилки представляется целесообразным еще по ряду причин. Ременные передачи относятся к фрикционным и одновременно, наряду с передачей движения, выполняют еще и функцию предохранения элементов привода от перегрузок.  Использование одного из двух  (или более)  электродвигателей для разгона  ротора позволяет снизить стартовые перегрузки электросети. Это в значительной мере снижает надобность применения центробежной муфты.  Кроме того, применение ременных передач позволяет вынести электродвигатель из-под опорного узла ротора и, таким образом, уменьшить высоту всей дробилки.

# 2.Предварительная оценка привода для Д-250 на двух двигателях

Для оценки возможности создания такого привода к одной из самых мощных центробежно-ударных дробилок в мире - дробилке Титан Д-250 - был проведен расчет параметров ременной  передачи применительно к использованию клиновых ремней отечественного производства.  Была выбрана схема привода с использованием двух электродвигателей  мощностью   Р = 315 квт  и номинальной частотой вращения   n1 = 1450 об/мин.  Предполагалась двухсменная работа оборудования в пределах ресурса    t =  2000 час  комплекта  узких клиновых ремней   УВ  по  ТУ 38 – 40534 – 79  в каждой из двух передач.  Предполагалась также максимальная перегрузка привода в процессе эксплуатации не более, чем в  1,4 раза.

Расчет проводился по методике  [1],  составленной в соответствии  с  ГОСТ 1284.3 – 80.

## Результат расчета параметров передачи

Вращающий момент на малом шкиве    Т1, Н(м…………………….2173

частота вращения малого шкива  n1, об/мин ……………………….1450

диаметр малого шкива  d1, мм ……………………………………….400

диаметр большого шкива  d2, мм …………………………………….600

передаточное отношение  i  ………………………………………….1,52

скорость ремня  Vр, м/с   ………….………………………………….29,3

межосевое расстояние  а , мм  ……………………………………….1461

тип ремня  ……………………………………………………………. УВ

длина ремня  Lp, мм …………………………………………………  4500

число ремней в комплекте  Z  ……………………………………… 16

ширина шкива  Вшк, мм  …………………………………………….442

начальное натяжение ветви комплекта ремней  F0, Н  ……………6416

полезные напряжения в ремне  (t , Мпа  …………………………..  2,98

допускаемые полезные напряжения в ремне  [(t] , Мпа  …………. 2,90.

Из результатов расчета видно, что реализация привода с использованием узких клиновых ремней отечественного производства в принципе возможна,  однако целесообразно было бы подобрать такие параметры передачи, при которых ширина  шкивов не превышала бы диаметр меньшего  из них.

3.Энерго-кинематический расчет привода на основе ременных передач

Эффективность эксплуатации роторных дробилок при переработке различных материалов, как показывает отечественный и зарубежный опыт, зависит от правильного выбора частоты вращения ротора, точнее – от окружной скорости V на его периферии.  В связи с этим  так же оказываются более приемлемыми приводы с ременными передачами, оснащенные соответствующими наборами сменных шкивов, позволяющими оптимизировать технологические режимы работы дробилок.

По опыту фирмы  BARMAC  наиболее выгодная скорость ротора  V = 55…74 м/с.  По мнению отечественных специалистов  для получения щебня целесообразна  V = 50…60 м/с,  а при переработке рудных материалов  V = 90 … 100 м/с.

С учетом этого был выполнен энерго-кинематический расчет приводов ротора на основе ременных передач для рассматриваемых моделей дробилок  (Д-125, Д-160, Д-250).  Результаты этого расчета представлены в табл. 1…3.

Таблица  1. Параметры привода дробилки Титан Д-125

| Dротора , мм | Vротора , м/с | nротора, об/мин | Рдв = 315 квт, nдв=1450 об/мин Тдв = 2173 Н(м | Рдв = 315 квт, nдв =970 об/мин Тдв = 3247 Н(м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | iрем. перед. | iрем. перед. |
| 1500 | 50…60 | 637…764 | 2,28…1,90 | 1,52…1,27 |
|  | 90…100 | 1146…1273 | 1,26…1,14 | 0,85…0,76 |
| 1100 | 50…60 | 868…1042 | 1,67…1,39 | 1,12…0,93 |
|  | 90…100 | 1563…1736 | 0,93…0,84 | 0,62…0,56 |

Таблица  2. Параметры привода дробилки  Титан Д-160

| Dротора , мм | Vротора , м/с | nротора, об/мин | Рдв = 200 квт, nдв=1450 об/мин Тдв = 1379 Н(м | Рдв = 200 квт, nдв =970 об/мин Тдв = 2062 Н(м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | iрем. перед. | iрем. перед. |
| 1500 | 50…60 | 637…764 | 2,28…1,90 | 1,52…1,27 |
|  | 90…100 | 1146…1273 | 1,26…1,14 | 0,85…0,76 |
| 1200 | 50…60 | 797…955 | 1,82…1,52 | 1,22…1,02 |
|  | 90…100 | 1432…1591 | 1,01…0,91 | 0,68…0,61 |

Представленные в таблицах варианты приводов характеризуются передаточным отношением ременной передачи в пределах от  i = 0,56  до  i = 3,34.  Такие значения передаточного отношения в принципе приемлемы для реализации конструкции приводов.  Однако с увеличением отклонения величины  i  от единицы уменьшается угол обхвата меньшего шкива и увеличивается диаметр большего шкива, что ведет к увеличению размеров и стоимости передачи.

Таблица  3. Параметры привода дробилки  Титан Д-250

| Dротора , мм | Vротора , м/с | nротора, об/мин | Рдв = 315 квт, nдв=1450 об/мин Тдв = 2173 Н(м | Рдв = 315 квт, nдв =970 об/мин Тдв = 3247 Н(м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | iрем. перед. | iрем. перед. |
| 2200 | 50…60 | 434…521 | 3,34…2,78 | 2,24…1,86 |
|  | 90…100 | 781…868 | 1,86…1,67 | 1,24…1,12 |
| 2100 | 50…60 | 454…545 | 3,19…2,66 | 2,14…1,78 |
|  | 90…100 | 818…909 | 1,77…1,60 | 1,19…1,07 |

Поэтому представляется целесообразным из возможных вариантов выбрать для дальнейшего анализа те, у которых значения  i  наиболее близки к единице. Для таких вариантов по каждой из рассматриваемых дробилок были проведены расчеты параметров ременных передач.

# 4.Ременные передачи дробилки  Титан Д-125

Для этой дробилки более рациональным представляется применение в приводе  двигателя с частотой вращения  nдв=1450 об/мин. В этом случае при  i = 1,20  и  Dротора = 1500мм обеспечивается скорость на его периферии  V = 95 м/с, а при  i = 1,50  и  Dротора = 1100мм  — V = 56 м/с.

В соответствии с этим по методике  [1]  были выполнены расчеты вариантов ременных передач.  Результаты расчета приведены в табл.4.  Принятые в расчете условия эксплуатации привода, а также буквенные обозначения параметров передач соответствуют изложенным выше.

Таблица  4. Результаты расчета параметров передач дробилки  Титан Д-125

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рдв, квт | 315 |
| Т1, Н(м | 2173 |
| n1,об/мин | 1450 |
| d1, мм | 360 | 390 | 420 | 360 | 390 | 420 |
| d2, мм | 540 | 585 | 630 | 432 | 468 | 504 |
| i | 1,5 | 1,2 |
| Vр, м/с | 27,3 | 29,6 | 31,9 | 27,3 | 29,6 | 31,9 |
| а , мм | 1791 | 1731 | 1672 | 1377 | 1576 | 1524 |
| Lp, мм | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 4500 |
| Z | 17 | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 |
| Вшк, мм | 442 | 416,5 | 365,5 | 467,5 | 416,5 | 391 |
| F0, Н | 13523 | 12493 | 12496 | 14244 | 12413 | 11666 |
| (t , Мпа | 2,92 | 2,91 | 2,83 | 2,76 | 2,83 | 2,76 |
| [(t] , Мпа | 2,93 | 2,91 | 2,86 | 2,76 | 2,81 | 2,77 |

В  соответствии с полученными результатами все варианты передач можно характеризовать как работоспособные. Однако методикой расчета рекомендуется выполнять передачи с шириной шкивов, меньшей диаметра малого шкива. Этому условию удовлетворяют лишь передачи  (вариант 3 и 6) с диаметром шкива  d1 = 420 мм. Остальные варианты могут быть реализованы с двигателями вдвое меньшей мощности. В этом случае ширина шкивов может быть вдвое уменьшена и упомянутое условие выполнено.

# 5.Ременные передачи дробилки  Титан Д-160

Для этой дробилки также более рациональным представляется применение в приводе с двумя двигателями с частотой вращения  nдв=1450 об/мин. В этом случае при  i = 1,20  и  Dротора = 1500мм обеспечивается скорость на его периферии  V = 95 м/с, а при  i = 1,50  и  Dротора = 1200мм  — V = 61 м/с.  Результаты расчета вариантов передач приведены в табл.5.

Таблица  5. Результаты расчета параметров передач дробилки  Титан Д-160

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рдв, квт | 200 |
| Т1, Н(м | 1379 |
| n1,об/мин | 1450 |
| d1, мм | 360 | 390 | 420 | 360 | 390 | 420 |
| d2, мм | 540 | 585 | 630 | 432 | 468 | 504 |
| i | 1,5 | 1,2 |
| Vр, м/с | 27,3 | 29,6 | 31,9 | 27,3 | 29,6 | 31,9 |
| а , мм | 1791 | 1731 | 1672 | 1377 | 1576 | 1524 |
| Lp, мм | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4500 | 4500 |
| Z | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 |
| Вшк, мм | 289 | 263,5 | 238 | 314,5 | 289 | 263,5 |
| F0, Н | 8581 | 7928 | 7930 | 9039 | 7877 | 7403 |
| (t , Мпа | 2,89 | 2,94 | 2,80 | 2,72 | 2,83 | 2,69 |
| [(t] , Мпа | 2,93 | 2,91 | 2,86 | 2,76 | 2,81 | 2,77 |

В  соответствии с полученными результатами все варианты передач можно считать работоспособными и приемлемыми для дальнейшего анализа и конструкторской проработки.

# 6.Ременные передачи дробилки  Титан Д-250

Для этой дробилки более рациональным представляется применение в приводе двух двигателей с частотой вращения  nдв= 970 об/мин. В этом случае при  i = 1,20  и  Dротора = 2200 (2100)мм обеспечивается скорость на его периферии V = 93(89)м/с, а при  i = 2,0  и  Dротора = 2200(2100)мм — V = 56(53)м/с.  Результаты расчета вариантов передач приведены в табл.6.

Таблица  6. Результаты расчета параметров передач дробилки Титан Д-250

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рдв, квт | 315 |
| Т1, Н(м | 3247 |
| n1,об/мин | 970 |
| d1, мм | 520 | 560 | 600 | 520 | 560 | 600 |
| d2, мм | 1040 | 1120 | 1200 | 624 | 672 | 720 |
| i | 2,0 | 1,2 |
| Vр, м/с | 26,4 | 28,4 | 30,5 | 26,4 | 28,4 | 30,5 |
| а , мм | 1553 | 1454 | 1710 | 1351 | 1531 | 1462 |
| Lp, мм | 5600 | 5600 | 6300 | 4500 | 5000 | 5000 |
| Z | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 |
| Вшк, мм | 416,5 | 391 | 365,5 | 416,5 | 391 | 365,5 |
| F0, Н | 13458 | 13125 | 12602 | 13160 | 12430 | 12222 |
| (t , Мпа | 3,40 | 3,34 | 3,27 | 3,40 | 3,45 | 3,27 |
| [(t] , Мпа | 3,52 | 3,44 | 3,47 | 3,44 | 3,46 | 3,40 |

В  соответствии с полученными результатами все варианты передач также можно считать работоспособными и приемлемыми для дальнейшего анализа и конструкторской проработки.

7.Сравнение ремней отечественного и импортного производства

Следует отметить, что расчеты передач выполнены применительно к ремням отечественного производства.  Ресурс  комплекта  узких клиновых ремней   УВ  по  ТУ 38 – 40534 – 79  составляет  t =  2000 час.  Зарубежные фирмы, выпускающие ремни того же профиля, гарантируют  существенно большую  (t = 25000 час)  их долговечность.  Для оценки эффективности применения таких ремней в приводах дробилок  фирмой  OPTIBELT  был выполнен расчет передачи, результаты которого приведены  в табл. 7.  Там же для сравнения приведены  результаты расчета этой же передачи, выполненного по методике  [1].

Сравнение результатов показывает различие в нагрузочной способности ремней и, как следствие этого,  увеличение их числа в комплекте приблизительно на  28%  применительно к ремням отечественного производства.

Можно отметить также и некоторое различие в усилии начального натяжения ветвей передач.  Оно больше для ремней   ХРС   на  12%.  Соответственно, для этих ремней дается и несколько меньший коэффициент тяги — отношение полезной нагрузки к суммарному начальному натяжению ветвей передачи:

(ХРС = 0,41   (   (УВ = 0,46.

Последнее обстоятельство характеризует большую надежность в работе передачи, меньшую склонность к пробуксовкам при перегрузках.

Поскольку геометрические характеристики  профилей ремней  ХРС  и  УВ,  а также их шкивов полностью совпадают, можно допустить их взаимозаменяемость, разумеется, с учетом отмеченной выше разницы в нагрузочной способности и долговечности

Таблица  7. Сравнение результатов  расчета параметров передач

| Вариант | OPTIBELT |  | методика [1] |
| --- | --- | --- | --- |
| Рдв, квт | 320 |
| Т1, Н(м | 2037 |
| n1,об/мин | 1500 |
| d1, мм | 335 |  | 335 |
| d2, мм | 502,5 |  | 502,5 |
| i | 1,5 |
| Vр, м/с | 26,3 |  | 26,3 |
| а , мм | 1590 |  | 1590 |
| Тип ремня | ХРС |  | УВ |
| Lp, мм | 4500 |  | 4500 |
| Z | 14 |  | 18 |
| Вшк, мм | 365,5 |  | 467,5 |
| F0, Н | 14794 |  | 13239 |

.8.Литература

1. Проектирование передач с плоскими и клиновыми ремнями. Методические указания / Сост. А.П.Тюрин. – Л., ЛПИ, 1990. – 40с.