«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Новые технологии»

_____________ Игнатов В.И.

"___" ________ 200___ г.

Мельница РВМ-22 «Титан»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

и техническому обслуживанию

РВМ22.1.00.0000.00ИЭ

«СОГЛАСОВАНО»

Ведущий конструктор

_____________ Янкин Е.Г.

Главный механик

______________Егоров А.В.

Санкт-Петербург

2007 г.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», принадлежащей  Санкт-Петербургской компании ООО «Новые технологии».

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа и отличается высокой надёжностью в работе. Однако перед работой Вам необходимо внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Помните, что Ваши неправильные действия при эксплуатации изделия могут привести к потере работоспособности мельницы, материальному ущербу и прекращению гарантии.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя				ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное название изделия	«Титан»

Наименование изделия				Роторно-вихревая мельница

Модель						РВМ-22

Серийный номер					№ _____

Договор поставки					№                                              2007 г.

Дата отгрузки

Гарантийный срок					1 год со дня ввода в эксплуатацию,

но не более 13 месяцев от даты продажи

Адрес производителя				199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс:					+7(812) 449-21-28,  -29

E-mail							office@ntds.ru

Сайт поддержки в сети Internet	   	           www.ntds.ru

Контактные лица производителя:

Ведущий конструктор				Янкин Евгений Георигиевич

Главный механик                                                     Егоров Андрей Вячеславович

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4

2.1. Назначение	4

2.2. Технические характеристики	5

2.3. Устройство,  состав и особенности работы мельницы и её узлов	6

2.3.1. Подшипниковый узел (ПШУ)	7

2.3.2. Камера измельчения	8

2.3.3. Ножевой узел	9

2.3.4. Привод	9

2.3.5. Питатели	10

2.3.6. Блок УБС	10

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛЬНИЦЫ	11

3.1. Общие указания	11

3.2. Меры безопасности	11

3.3. Установка и подключение к электросети	12

3.4. Техническое обслуживание	12

3.4.1. Быстроизнашивающиеся элементы	12

3.4.2. Шкивы	14

3.4.3. Ремни передачи	16

3.4.4. Подшипниковый узел	17

3.4.5. Блок УБС	18

4. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	18

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	18

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Инструкция содержит сведения,  а также требования, необходимые для эффективной и безопасной эксплуатации роторно-вихревой мельницы РВМ-22 «Титан».

Инструкция включает в себя требования по монтажу, подготовке к работе и обслуживанию мельницы сверхтонкого измельчения, содержит информацию о ее назначении, технических характеристиках, принципе действия и устройстве, определяет ограничения на условия эксплуатации  мельницы  и на выполняемые с ее помощью операции, приводит рекомендации по поиску и устранению неисправностей. Инструкция включает в себя также требования к мерам безопасности, соблюдение которых необходимо при эксплуатации мельницы и ее техническом обслуживании(.

Выполнение требований соответствующих глав Инструкции является предпосылкой безопасной и безотказной работы мельницы. Вопросы техники безопасности относятся к работе самой мельницы и должны дополняться специальными требованиями техники безопасности по работе с конкретными материалами и порошками, в том числе ультрадисперсными. Эти инструкции должны быть разработаны потребителем самостоятельно.

Настоящая Инструкция также содержит сведения о гарантийных обязательствах Изготовителя и условиях их выполнения.

Дополнительно, кроме настоящей «Инструкции по эксплуатации», необходимо руководствоваться следующими документами:

  - Правилами устройства электроустановок;

  - Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей;

  - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

  - Правилами техники безопасности при работе с тонко дисперсными порошками.

Передача или распространение данной документации, использование и передача ее содержимого могут осуществляться только при наличии специального разрешения от ООО «Новые технологии».

# 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## 2.1. Назначение

Роторно-вихревая мельница РВМ «Титан» предназначена для сухого размола мягких, средне твердых, твердых, пастообразных (для последних требуется индивидуальная экспериментальная проверка) и хрупких материалов с допустимой твердостью по шкале Мооса меньшей или равной 8 и максимально допустимой крупностью зерен исходного продукта равной 1 мм – для кристаллитов и 2 мм – для слабо связанных агрегатов.

С помощью мельницы РВМ-22 можно достигать высокой конечной тонкости помола: менее 15 мкм (а на некоторых материалах ниже 10 мкм).

Мельница может также использоваться для овализации материалов, имеющих пластинчатую форму (например, металлической стружки), и для смешивания специальных дисперсных композиций.

## 2.2. Технические характеристики

Основные технические характеристики мельницы приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В | 3х380±10 % |  |
| Частота сети, Гц | 50±2 % |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 |  |
| Скорость вращения ротора двигателей, об/мин | 3000 |  |
| Скорость вращения ножа, об/мин | До 7500 |  |
| Ориентировочная производительность, кг/час | 100( |  |
| Диаметр ножа, мм | 750 |  |
| Внутренний диаметр камеры, мм | 800 |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| – длина | 1650 |  |
| – ширина | 900 |  |
| – высота | 1150 |  |
| Масса, кг | 380 |  |

Мельница изготавливается в климатическом исполнении ГОСТ 15150-73 (для эксплуатации на открытом воздухе при значении температуры окружающего воздуха от – 30  до + 40 °С и относительной влажности от 5 до 95 % при +20°С без образования конденсата на высоте над уровнем моря до 1000 м).

Электропитание мельницы «Титан РВМ-22» осуществляется от трёхфазной сети переменного тока с напряжением 3х380 В и частотой 50 ГЦ. Требования к параметрам электрической сети для питания мельницы следующие:

  - отклонения напряжения сети от номинального значения не должно выходить за пределы + 10 %, – 15 %;

  - отклонения частоты сети от номинального значения не должно быть более +/–2 %.

Окружающая среда не пожароопасная, не взрывоопасная, атмосфера промышленных предприятий.

## 2.3. Устройство,  состав и особенности работы мельницы и её узлов

Общий вид мельницы РВМ-22 «Титан» приведен на рис.1.

В камере мельницы процесс измельчения происходит с помощью быстровращающегося в горизонтальной плоскости ножа, на который сверху в приосевую область из двух бункеров-накопителей подается исходный материал. Скорость его загрузки  регулируется  двумя  шнековыми питателями. Нож крепится к торцу введенного в камеру вала подшипникового узла, вращение которого через клиноременную передачу обеспечивают два синхронно работающих 11 кВт двигателя АИР132М2. Управление работой двигателей осуществляет блок УБС, который также осуществляет индикацию рабочих параметров  мельницы и её блокировку при отклонении значений параметров от нормы. Измельчённый материал через выводную трубу камеры поступает в тару или в систему транспортировки  для дальнейшего использования.

Рис. 1. Роторно-вихревая мельница РВМ-22.

1 – электродвигатель A200L2Y3; 2 – ведущий шкив; 3 – ведомый шкив; 4 – ремни привода; 5 – подшипниковый узел; 6 – камера измельчения; 7 – бункеры-накопители;8 – рама;

9 – натяжные болты; 10 – кожух защитный; 11–ворошитель; 12–ёмкость.

Ниже приведены описания входящих в состав  мельницы узлов и блоков.

### 2.3.1. Подшипниковый узел (ПШУ)

Рис. 2. Подшипниковый узел мельницы

1 – вал; 2 – лабиринтная крышка верхняя; 3 – лабиринтная крышка нижняя;

4 – мерные шайбы; 5 – подшипник (3 шт.); 6 –корпус ПШУ; 7 – лабиринтная втулка;

8 – гайка; 9 – винт фиксирующий; 10 – втулка распорная внешняя; 11 – втулка распорная внутренняя.

Конструкция подшипникового узла приведена  на рис.2. Он содержит три установленных в одном массивном корпусе шариковых радиальных подшипника 6206-2Z/C3 SKF. Два спаренных нижних образуют фиксирующий узел, а верхний является замыкающим.  Предварительный натяг подшипников осуществляется затяжкой на мерную величину осевого смещения наружных обойм относительно внутренних. Затяжка подшипников в фиксирующем узле регулируется двумя различающимися по толщине мерными шайбами, устанавливаемыми между внутренними и наружными обоймами пары. Для примененных в ПШУ подшипников толщина внутренней шайбы должна быть больше толщины наружной ориентировочно на 0,14-0,16 мм. Затяжка верхнего подшипника регулируется  мерной шайбой, устанавливаемой между его внутренней обоймой и распорной втулкой. Её толщина вместе с высотой распорной втулки должна быть меньше высоты наружной распорной втулки ориентировочно на 0,10 – 0,12 мм. Обоймы подшипников затягиваются до упора. Наружные – верхней и нижней  лабиринтными крышками,  а внутренние – затягивающей гайкой.

Для защиты подшипников от загрязнения в ПШУ используются два лабиринтных уплотнения – верхнее и нижнее, зазоры которых заполняются смазкой ВНИИ НП–207 ГОСТ –19774–74.

Подшипниковый узел крепится на плите основания шестью болтами М8.

### 2.3.2. Камера измельчения

Конструкция камеры приведена на рис.3. Её основу составляют корпус и охлаждаемая водой верхняя крышка. По требованию заказчика охлаждаемыми могут быть выполнены дно камеры, боковая стенка крышки и стенка отводной трубы. Четырьмя зажимами  корпус притягивается к крышке, при этом герметизацию камеры обеспечивает заполняемый силиконовым термостойким герметиком затвор. На дне корпуса камеры  установлена пластина-турбулизатотор, над которой на заданном расстоянии вращается нож. Величину зазора между ножом и турбулизатором можно регулировать, поднимая или опуская корпус камеры. Точная установка и фиксация зазора осуществляется с помощью трёх микрометрических винтов крышки и упоров под них на корпусе камеры.

Измельченный материал выводится через диафрагму турбулизатора в выводную трубу и далее в тару или на шнековый транспортёр.

Рис. 3.  Камера измельчения

1 – корпус; 2 – верхняя крышка; 3 – выводная труба; 4 – турбулизатор;

5 – рубашка охлаждения; 6 – зажим; 7 – регулировочный винт; 8 – улавливатель;

9 – герметизирующий затвор.

### 2.3.3. Ножевой узел

Ножи различной конфигурации с твердосплавной наплавкой в областях сильного износа или без неё устанавливаются на центрующую проточку нижнего торца вала ПШУ и через шайбу притягиваются к нему болтом М10. Один из множества (под конкретную задачу – свой конфигурация) ножевых узлов приведен на рис.4.

Перед установкой на вал ПШУ ножи должны быть статически или лучше динамические сбалансированы.

Рис. 4.  Ножевой узел

1 – нож; 2 – наплавка твёрдосплавная; 3 – шайба; 4 – крышка камеры измельчения

### 2.3.4. Привод

Рабочий орган мельницы – нож – приводится во вращение электроприводом, состоящим из двух 11 кВт двигателей АИР132M2, клиноременной передачи с передаточным отношением 2,5, и подшипникового узла, на валу которого этот нож закреплён.

Двигатели установлены вертикально и для обеспечения натяжения ремней привода могут перемещаться вдоль рамы с помощью натяжных болтов.

Клиноремённая передача передаёт вращательный момент с двух 250 мм ведущих шкивов, смонтированных на валах двигателей, через четыре ремня (по два на каждое плечо)  на 100 мм ведомый шкив, смонтированный на валу ПШУ.

В клиноремённой передаче применены ремни XPZ 1600 Lp  и шкивы Taper buch 1610 (100 мм),  Taper buch 2012 (250 мм) фирмы Optibelt GmbH.

### 2.3.5. Питатели

Конструкция питателя приведена на рис.5. Измельчаемый материал из бункера через паз в трубе питателя с помощью вращающегося пружинного (или другой конструкции) шнека подается в камеру измельчения. Приводом вращения шнека в зависимости от требований заказчика может служить мотор-редуктор (например, 1713730 производства ВАЗ), низкооборотная регулируемая дрель или другое устройство.   Через установочные фланцы два питателя притягиваются к основанию подшипникового узла.

Рис. 5.  Бункер-накопитель с питателем

1 – корпус бункера; 2 – крышка; 3 – пружина; 4 – мотор-редуктор; 5 – труба питателя;

6 – фланец установочный.

### 2.3.6. Блок УБС

Блок управления, блокировок и сигнализации (УБС) служит для плавного пуска двигателей привода мельницы, отображения параметров ее работы и блокировки при отклонениях в работе мельницы от нормы.

Описание блока УБС приведено в  «Руководство по эксплуатации СЗЭО.000302.000 РЭ».

# 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕЛЬНИЦЫ

## 3.1. Общие указания

Эксплуатация мельницы должна производиться в соответствии с настоящей Инструкцией.

Выполнение технического обслуживания в установленные сроки является обязательным.

Необходимо также строго выполнять требования настоящей инструкции по осмотру, ремонту и замене изнашивающихся частей мельницы.

В требования по техническому обслуживанию не включены очевидные операции, потребность в которых возникает при эксплуатации мельницы. Например, такие операции технического обслуживания, как подтяжка резьбовых соединений, не регламентируются и должны выполняться по мере необходимости.

С документацией на мельницу поставляется «Журнал эксплуатации РВМ22.1.00.0000.00ЖЭ», обязательный для ведения. При этом следует иметь в виду, что записи в Журнале по смыслу и используемым терминам должны соответствовать настоящей Инструкции.

## 3.2. Меры безопасности

К работе с Мельницей допускаются лица из числа оперативного персонала, имеющие группу по электробезопасности не ниже Ш,  изучившие настоящую «Инструкцию по эксплуатации» и прошедшие инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в Журнале учета проверки знаний инструкций по ТБ.

Оперативное обслуживание мельницы необходимо проводить строго в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Все лица, взаимодействующие в какой-либо форме с мельницей, должны изучить и руководствоваться также приводимыми ниже правилами:

- Запрещается во время работы оборудования оставлять рабочее место или перепоручать наблюдение за работающей мельницей другому лицу, не имеющему допуска к работе с ней.

- Запрещается эксплуатировать мельницу без защитного ограждения.

- Запрещается измельчать на мельнице материалы, не имеющие охарактеризованных свойств и вещества непредсказуемого или неисследованного поведения их при измельчении в мельнице. Это может привести к аварийной ситуации и поломке мельницы.

- Запрещается измельчение взрывоопасных материалов.

- Запрещается открывать мельницу до полной остановки вращения вала ПШУ.

- Запрещается включать мельницу при открытой камере измельчения.

- Запрещается включать мельницу при снятых защитных кожухах привода.

- Запрещается проводить работы на мельнице при отключенной внешней вентиляции.

- При работе в непосредственной близости с мельницей необходимо использовать индивидуальные средства защиты от шума.

- При  работе с мельницей необходимо использовать личные средства защиты и спецодежду.

- Перед открытием мельницы необходимо её обесточить, отключив от электросети. При этом должны быть выполнены все требования «Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- Перед открытием мельницы необходимо её охладить до температуры 30-40 градусов.

- При замене ножа и при очистке камеры измельчения необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.

- При появлении посторонних звуков, стука, дыма, запаха или других признаков ненормальной работы, при повышении вибрации или температуры мельницу необходимо немедленно отключить. Повторное включение допускается только после выяснения причин ненормальной работы и их  устранения.

## 3.3. Установка и подключение к электросети

Мельница устанавливается на жесткое горизонтальное основание и закрепляется на нем при помощи восьми анкеров под гайку М16 с обязательной установкой контргаек.

Мельница должна располагаться с учетом подведения питающих и отводящих устройств и обеспечения свободного доступа для ее обслуживания.

Рабочее место оператора выбирается потребителем, желательно не далее 2 ( 3 м от мельницы так, чтобы были чётко видны показания приборов блока управления.

Такелажные и погрузо-разгрузочные работы при монтаже и эксплуатации мельницы должны проводиться в соответствии с действующими на предприятии Заказчика нормативными документами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала. При выполнении монтажных работ необходимо соблюдать осторожность, не допускать механических повреждений мельницы и нарушения антикоррозионных и изоляционных покрытий.

Подключение мельницы к электросети должно быть выполнено квалифицированными специалистами службы Главного энергетика предприятия или другой её заменяющей службы в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Кабель силового питания в соответствии со схемой подключений СЗЭЩ.000302.000 Э5 соединяется с блоком УБС через клемную колодку, смонтированную внутри его шкафа. Таким же образом к блоку подключаются кабели питания двигателей привода и контрольный кабель сигналов вибродатчика  и датчиков температуры. Схема подключения приведена в Приложении 1 «Блок управления двигателями мощностью 22 кВт для мельницы РВМ-22».

С целью проверки взаимодействия узлов и механизмов конструкции, выявления и устранения возможных неисправностей, после сборки, монтажа и подключения мельницы необходимо провести её испытания в холостом режиме. При этом, прежде всего необходимо убедится в том, что направление вращения обоих двигателей одинаково и направлено по часовой стрелке, если смотреть на мельницу сверху. Проводить эту проверку необходимо со снятыми ремнями привода.

Окружающая среда должна удовлетворять требованиям, описанным в разделе «Технические характеристики».

## 3.4. Техническое обслуживание.

### 3.4.1. Быстроизнашивающиеся элементы.

Следствием высокой производительности мельницы является значительный износ рабочих элементов – ножа и турбулизатора. Их своевременный профилактический осмотр и, при необходимости, восстановительный ремонт или замена являются гарантией качества измельчения и надежной работы мельницы.

Поскольку абразивный износ, а значит и срок службы быстроизнашивающихся элементов, в первую очередь определяется свойствами измельчаемого материала, то периодичность проведения таких проверок определяется эксплуатирующей организацией на основании собственного опыта.

Конкретное количество необходимых запасных частей для замены пришедших в негодность элементов также определяется потребителем самостоятельно на основании опыта, получаемого в процессе эксплуатации мельницы.

В мельнице РВМ-22 необходимо использовать ножи и турболизаторы разработанные и изготовленные ООО «Новые технологии». Использование ножей и турболизаторов другой конструкции или другого производителя может привести к непредсказуемым последствиям, за которые ООО «Новые технологии» ответственности не несёт. Кроме того, следствием этого может быть потеря гарантии. Заявку на приобретение запасных элементов можно оформить, руководствуясь п.4 настоящей инструкции.

Основным критерием для отбраковки ножа является уменьшение его диаметра на 20 мм или отдельные сколы наплавки, а для турболизатора – отдельные источения материала твердосплавной наплавки  до 0,5 мм и менее. Такой элемент необходимо заменить новым из комплекта ЗИП или снять и восстановить наплавку. Перед тем, как заново установить нож, необходимо обязательно провести его балансировку на прилагаемом в комплекте принадлежностей статическом балансировочном приспособлении. Желательно, чтобы операцию балансировки выполнял сотрудник, прошедший обучение и стажировку в ООО «Новые технологии».

После установки ножа и закрытия камеры измельчения необходимо, прокрутив вручную за ремни привода на несколько оборотов вал ПШУ, убедится в том, что нож не касается турболизатора.

Вид балансировочного приспособления с установленным на нем ножом приведен на рис.6.

Рис. 6.  Приспособление балансировочное

1 – втулка центрующая; 2 – игла; 3 – опора иглы; 4 – втулка; 5 – гайка;  6 – подставка;

7 – нож

### 3.4.2. Шкивы.

В клиноременной передаче мельницы используются шкивы фирмы OPTIBELT, конструкция которых обеспечивает быстрый и удобный монтаж и демонтаж на валах двигателей и подшипникового узла. В них разрезной конический вкладыш-ступица вставляется в коническое отверстие обода и притягивается к нему двумя болтами. При этом ступица радиально сжимается и надёжно фиксирует шкив на валу (см. рис.7).

Рис. 7.  Шкив клиноременной передачи

1 – ступица; 2 – обод; 3 – болт с шестигранным отверстием под ключ; 4 – ключ;

5 – резьбовое отверстие для съёма ступицы; 6 – резьбовые отверстия для затяжки;

7 – ремень.

Чтобы установить шкив на вал необходимо выполнить следующие операции (см. рис.8):

- очистить конические поверхности обода и ступицы и нанести на них тонкий слой консистентной смазки;

- вставить ступицу в обод и совместить края резьбовых отверстий;

- крепежные болты смазать, ввернуть их вручную в соответствующие отверстия ступицы и надеть обод со ступицей  на вал;

- плавно, поочерёдно меняя болты, затянуть их, установив момент затяжки        20 Н(м для 100 мм шкива и 31 Н(м – для 250 мм;

- надежность соединения проверить короткой работой двигателя без нагрузки, при необходимости подтянуть болты;

- для предотвращения загрязнения соединений обода со ступицей и ступицы с валом заполнить их стыки жировой смазкой;

Рис. 8.  Монтаж шкива клиноременной передачи

Чтобы демонтировать шкив (см. рис.9) необходимо вывернуть зажимные болты, один из них ввернуть в  промежуточное отверстие и несильно затянуть. При этом разрезная ступица освободит вал, и шкив можно будет легко снять.

Рис. 9.  Демонтаж шкива клиноременной передачи

### 3.4.3. Ремни передачи

Для обеспечения безотказной работы мельницы необходимо регулярно следить за состоянием ременного привода и за правильным натяжением его ремней. Неправильное натяжение ведет к их преждевременному износу. Слабо натянутый ремень проскальзывает, появляется биение ветвей, ремень нагревается и быстро изнашивается. При чрезмерном натяжении ремни  быстро вытягиваются, теряют эластичность, создавая лишнюю нагрузку на подшипники. Это приводит к нагреву и повреждениям подшипников, а также к повышенному  износу шкива и шейки вала.

После 3 - 4 часов работы при полной нагрузке и затем после 24 часов эксплуатации мельницы с новым комплектом ремней рекомендуется вновь проверить привод и при необходимости натянуть ремни. В дальнейшем,   проверять и корректировать натяжение необходимо через  каждый месяц эксплуатации мельницы.

Для этого необходимо снять защитные кожухи и, руководствуясь приводимой ниже упрощенной методикой, измерить натяжение клиновых ремней с помощью прилагаемого в комплекте принадлежностей приспособления для измерения натяжения Optikrik 1. Если измеренная величина отличается от номинальной необходимо установить требуемое натяжение с помощью натяжных болтов, предварительно ослабив болты крепления плит двигателей к раме. После установки затянуть зажимные болты и вернуть на место защитные кожухи.

Сильно изношенные ремни следует заменить новыми. Для этого нужно, предварительно отвинтив натяжные и ослабив зажимные болты плит двигателей, максимально сместить последние к центру. Освободившиеся при этом ремни легко снимаются.

Замену ремней привода необходимо проводить комплектно, т.е. одновременно заменяя все четыре ремня.

Упрощенная методика измерения натяжения ремней.

Для измерения используется  измерительное приспособление Optikrik 1 с пределами измерения 150 – 600 Ньютонов (рис.10).

Измерения проводятся следующим образом:

- Прибор для измерения поместить на середину ремня между двумя шкивами. Предварительно индикаторный рычаг полностью вдавить в шкалу;

- Медленно нажать одним пальцем на поверхность прижима, плавно повышая усилие прижима. Прибора должен касаться только один палец;

- Как только раздастся щелчок, нажатие необходимо прекратить. Индикаторный рычаг остается в фиксированном положении;

- Осторожно снять прибор, не трогая индикаторный рычаг. Записать показания натяжения ремня, значение которого определяется в точке пересечения верхней кромки индикаторного рычага со шкалой;

В зависимости от результата измерения, необходимо  уменьшать или увеличивать натяжение ремней до тех пор, пока его величина не достигнет значения 400 Н при первичной установке ремней или 300 Н при последующих проверках.

Рис. 10.  Использование прибора Optikrik для проверки натяжения ремней

### 3.4.4. Подшипниковый узел

Техническое обслуживание ПШУ требует проведения следующих операций:

- регулярной проверки наличия в верхнем и нижнем лабиринтах смазки;

- регулярной проверки состояния подшипников;

- регулярной проверки износа поверхностей вала, на которых устанавливается и центруется нож.

Названные операции необходимо выполнять при снятом  с плиты основания мельницы подшипниковом узле. Для этого освобождается от приводных ремней и снимается с вала ведомый шкив, как это описано выше в разделе 3.4.2.  Также с вала снимается нож.  Далее, отвинтив на верхнем фланце ПШУ шесть установочных болтов, нужно вынуть его из гнезда плиты и перенести на монтажный стол или верстак. Все дальнейшие операции необходимо проводить, зажимая корпус ПШУ  в кулачковом патроне.

Для того, чтобы проверить состояние верхнего лабиринта, нужно вынув шпонку из паза вала и отвинтить зажимную гайку, снять лабиринтную втулку. Для проверки нижнего лабиринта нужно, отвинтив шесть зажимных болтов, снять нижнюю лабиринтную крышку. Старую смазку необходимо удалить, протереть поверхности лабиринта чистой ветошью, заполнить пазы свежей смазкой и в обратном порядке собрать всё вновь. Стягивающую гайку необходимо затягивать до момента 40-50 Н(м и фиксировать её от произвольного отворачивания фиксирующим винтом.

Для того, чтобы проверить состояние подшипников, кроме приведенных выше операций по проверке состояния лабиринтов, необходимо выполнить следующее:

- отвинтив шесть зажимных болтов, снять верхнюю лабиринтную крышку;

- используя съемник ТММР 3Х185 SKF или другой марки с диаметром захвата более 175 мм, зацепив им фланец корпуса ПШУ и  вдавив вал внутрь, освободить верхний подшипник;

- вынуть из корпуса ПШУ вал с двумя нижними подшипниками, распорной втулкой и мерными шайбами и верхний подшипник;

- используя съемник ТММР 3Х185 SKF снять с вала нижние подшипники.

Некондиционные подшипники следует заменить новыми из комплекта ЗИП  и, соблюдая обратный порядок операций, собрать подшипниковый узел. При сборке следует внимательно следить за правильной установкой деталей и, в особенности, мерных шайб.

При проверке посадочной поверхности вала необходимо микрометром сделать несколько  замеров диаметра проточки под посадку ножа.  Измеренная величина должна находиться в поле допуска f7 (для (30 оно составляет -0,020 ( -0,041 мм).  Необходимо также индикатором проверить радиальное биение проточки вала, которое не должно превышать 0,05 мм. Если эти отклонения будут превышены, то вал (или подшипниковый узел целиком) следует заменить новым из комплекта ЗИП.

### 3.4.5. Блок УБС

С целью контроля технического состояния необходимо регулярно проводить визуальную проверку качества лакокрасочных покрытий, монтажа, надежности контактных соединений в шкафу УБС, контролировать чистоту воздуха (содержание токопроводящей пыли не должно превышать 0.5 мг/м3).

Не реже одного раза в полгода удалять пыль из шкафа УБС продувкой сжатым воздухом, осуществлять затяжку контактных электрических соединений.

Проверку электрооборудования мельницы необходимо проводить, руководствуясь методическими указаниями и в сроки, установленные системой ППР предприятия в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

# 4. ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Заявки на приобретение запасных частей направлять по адресу:

РОССИЯ 199106, Санкт-Петербург, В.О.,23 линия, 2

ТЕЛ/ФАКС +7(812) 449-21-28 (-29)

E-MAIL: office@ntds.ru

Internet-сайт: www.ntds.ru

# 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Транспортирование мельницы производится автомобильным, авиационным или железнодорожным транспортом. Во время транспортировки во избежание поломки электронных и механических частей мельница не должна подвергаться ударам, тряске или падению с высоты.

При значительных изменениях температуры (например, при перевозке авиатранспортом) мельницу» необходимо защищать от водяного конденсата, т.к. в противном случае может быть причинен ущерб электронным частям мельницы.

Временное хранение

Следите за тем, чтобы при временном хранении мельница находилась в сухом состоянии.

Распаковка

При распаковке мельницы убедитесь в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой. Важно, чтобы любые повреждения, которые, возможно, возникли в процессе  транспортировки,  были установлены при распаковке. Если таковой факт был установлен, необходимо  незамедлительно известить об этом Изготовителя мельницы.

Проверьте полноту поставки, включая поставляемые индивидуально принадлежности (см. раздел «Комплектность» паспорта мельницы, прилагаемого к каждой единице поставляемого оборудования).

# 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данный раздел включен в настоящую Инструкцию в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Инструкции.

Для всех изделий фирма, как правило, дает гарантию в один год, начиная с момента подписания Акта сдачи-приемки пуско-наладочных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода фирма бесплатно устранит путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов, изготовления и сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую изделие поставляется фирмой ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не распространяется:

а) на недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки оборудования, указанных в настоящей Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию мельницы, в их числе:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению;

- повреждения, вызванные  неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с фирмой-производителем и произведенных не специалистом фирмы-производителя;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) на естественный износ быстроизнашивающихся частей изделия (турбулизатора, ножей, ремней привода, подшипников ПШУ и др.);

в) на недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи мельницы покупателю.

# Footnotes

( В связи с постоянной работой по усовершенствованию мельниц “Титан” производитель оставляет за собой право без уведомления покупателя вносить изменения и дополнения в конструкцию, не описанные в данной инструкции, не снижающие потребительских качеств и не влияющих на технические характеристики мельниц.

( указанная производительность приведена для измельчения цементных смесей с исходной крупностью менее 0,1 мм (допустимы отдельные агрегаты до 2 мм) до конечной крупности не более 15 мкм.