Мельница-диспергатор «Титан РВМ-44»

ПАСПОРТ

МД044.01.00.000ПС

Зав. № _______

Уважаемый покупатель !

Благодарим Вас за покупку изделия торговой марки «Титан», объединяющей дробилки (Титан Д), мельницы (Титан М), мельницы-диспергаторы (Титан РВМ , до 2007 года мельницы назывались Титан-МД – мельницы диспергаторы).

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации. Помните, что Ваши неправильные действия при использовании изделия могут привести к потере работоспособности и прекращению гарантии.

Наше изделие сконструировано в соответствие с высокими требованиями к оборудованию данного типа.

Мы надеемся, что Вы будете довольны своим новым оборудованием, произведенным ООО «Новые технологии».

Название производителя		ООО «Новые технологии»

Торговое патентованное

название изделия			«Титан»

Наименование изделия	Мельница-диспергатор Титан РВМ

Модель				Титан РВМ-44

Срок службы			10 лет

Адрес производителя		199106, Россия, г. Санкт-Петербург,

В.О. 23 линия, дом 2

Телефон \ факс			(812) 449-12-87, 449-12-88, 449-12-89, 449-12-90

E-mail					office@ntds.ru

Сайт в «Интернете»		www.ntds.ru

Контактное лицо производителя:

Зам. начальника сервисной службы		Ёршик Владимир Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	4

1.1	НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ	4

1.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

3.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7

3.1	ТРАНСПОРТИРОВКА	7

3.2	ХРАНЕНИЕ	7

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

6.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9

7.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10

8.	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

8.1	ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ	16

8.2	СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	17

9.	ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ	18

10.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	19

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

## НАЗНАЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Мельница предназначена для сухого размола мягких, средне твердых, твердых, пастообразных (для последних требуется индивидуальная экспериментальная проверка) и хрупких материалов с допустимой твердостью по шкале Мооса меньшей или равной 9 и максимально допустимой крупностью зерен исходного продукта равной 0,5 мм – для твердых (от 6 единиц по шкале Мооса) и 3 мм – для других материалов.

С помощью мельницы можно достигать высокой конечной тонкости помола: до 5 мкм.

Кроме как для измельчения, мельница может использоваться для овализации материалов, имеющих пластинчатую форму (например, металлической стружки), а также для смешивания специальных дисперсных композиций.

Рис. 1. Роторно-вихревая мельница РВМ-44.

1 – электродвигатель A200L2Y3; 2 – ведущий шкив; 3 – ведомый шкив; 4 – ремни привода; 5 – подшипниковый узел; 6 – камера измельчения; 7 – бункеры-накопители;8 – рама;

9 – натяжные болты; 10 – кожух защитный; 11–ворошитель; 12–ёмкость.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики мельницы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1.

| Характеристика | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В | 380 |  |
| Частота сети, Гц | 50 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 44 | два двигателя по 22 кВт |
| Скорость вращения вала двигателя привода, об/мин | 3000 |  |
| Скорость вращения ножа, об/мин | 0 – 7500 | регулируется преобразователем частоты |
| Максимальная производительность на проход, кг/ч, не более | 400 |  |
| Крупность исходного материала (наибольший линейный размер), мм, не более | 3 | Зависит от материала |
| Влажность исходного материала в %, не более | 1 | Зависит от материала |
| Диаметр ножа, мм, не более | 550 |  |
| Внутренний диаметр камеры, мм | 580 |  |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| – длина | 1650 |  |
| – ширина | 900 |  |
| – высота | 1150 |  |
| Масса, кг | 500 |  |

По условиям эксплуатации изделие соответствует исполнению У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 (Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) при значении температуры окружающего воздуха от плюс 40 до минус 45(С и относительной влажности 75% при плюс 15(С на высоте до 1000 м), температура охлаждающей воды (при наличии водяного охлаждения) по ГОСТ 15150-69 от плюс 25 до плюс 1(С.

Электропитание изделия осуществляется от трехфазной сети с напряжением 380В и частотой 50Гц.

Требования к параметрам электрической сети для электропитания изделия следующие:

- отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

- отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%;

Окружающая среда взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект мельницы входят изделия и документы, указанные в табл. № 2.

Таблица № 2.

| Обозначение изделия | Наименование | Кол-во | Вид упаковки | Количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МД044.01.00.000 | Мельница «Титан РВМ-44» | 1 шт. | ящик | 1 |
|  | Рабочий нож | 2 шт. | ящик | 1 |
|  | Приспособление балансировочное | 1 шт. |  |  |
|  | Щит управления | 1 шт. |  |  |
| МД044.01.00.000ПС | Паспорт | 1 | в конверте | – |
| МД044.01.00.000ИЭ | Инструкция по эксплуатации | 1 |  |  |
| МД044.01.00.000ЖЭ | Журнал эксплуатации | 1 |  |  |
|  |  |  | Всего мест: | 2 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

## ТРАНСПОРТИРОВКА

1.Транспортирование оборудования изделия производится автомобильным или железнодорожным транспортом.

2.Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения её при транспортировании.

3.С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых должна соответствовать массе сборочной единицы.

4.Условия транспортирования электродвигателя – согласно паспорту на этот электродвигатель.

5.Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

## ХРАНЕНИЕ

1.Когда изделие не используется или хранится длительный период времени, должны быть предприняты некоторые меры предосторожности и технического обслуживания для обеспечения сохранности и гарантии сохранения срока службы, а также прекрасного состояния оборудования при последующем использовании.

2.Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

3.При длительном хранении установка должна быть закрыта сверху и не подвергаться вредному воздействию окружающей среды.

4.В зимнее время при отсутствии эксплуатации изделия необходимо обеспечить защиту вращающихся систем (подшипниковые узлы) от попадания в них воды и последующего замерзания. Простое решение: закрыть входное отверстие загрузочной воронки изделия листом железа или фанеры.

5.Условия хранения электродвигателя (если установлен) – согласно паспорту на этот электродвигатель. Подшипники двигателя и подшипниковых узлов должны быть смазаны в соответствие с инструкцией техобслуживания перед запуском.

6.Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014-78.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Внимание! Данный раздел включен в настоящий Паспорт в информационных целях. Гарантийные обязательства устанавливаются условиями договора поставки изделия и могут содержать иные правила, нежели изложенные в настоящем разделе Паспорта.

Для всех изделий, как правило, устанавливается гарантия один год, начиная с момента окончания пуско-наладки и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, но не более 13 месяцев с момента их приобретения.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые производственные дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется компанией ООО «Новые технологии» или назначенным ею дилером, если действующие в этой стране правовые ограничения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия предоставляется только в том случае, если пуско-наладочные работы были проведены непосредственно специалистами Поставщика или специалистами назначенного ею для выполнения данных работ сервисного центра.

Гарантия не покрывает:

а) недостатки, вызванные нарушением правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения или транспортировки изделия, в т.ч.:

- повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению (п.1.1 Паспорта),

- повреждения, вызванные отсутствием или неудовлетворительной работой магнитоуловителя;

- повреждения, вызванные неправильной установкой напряжения питающей сети, а также происшедшие из-за перепадов или падения напряжения;

- повреждения, явившиеся следствием внесения технических изменений, не согласованных письменно с Поставщиком и произведенных не его представителем;

- механические повреждения, которые оборудование получило в процессе перевозки и хранения после его передачи покупателю;

б) износ быстроизнашивающихся частей изделия (упругих элементов);

в) недостатки, обусловленные действием непреодолимой силы, имевшим место после передачи дробилки покупателю.

Поставщик: ООО «Новые технологии».

Адрес:  Россия, 199106, Санкт-Петербург, 23-я линия В.О., д. 2.

Тел./Факс: (+7 812) 449-21-28, (+7 812) 449-21-29.

E-mail: office@ntds.ru

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мельница-диспергатор «Титан РВМ-44», заводской номер №_________, изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП			_________________________     _____________________________

личная подпись		расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Мельница не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕНЫ БЫСТРО ИЗНАШИВАЕМЫХ И СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица № 3

| Элемент | Срок службы | Причина замены | Замена (каким элементом) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 4

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

## ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Таблица № 5

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документов) | Предприятие, должность и подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

## СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица № 6

| Наименование изделия (составной части) и обозначения | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закреплено | Откреплено |  |

# ЗАМЕТКИ ПО ХРАНЕНИЮ

Таблица № 8

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Таблица № 9

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № доку-мента | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | но-вых | анну-лиро-ван-ных |  |  |  |  |  |

# Footnotes

для материалов насыпной плотностью 1,3 г/см3.