# «УТВЕРЖДАЮ»

# Генеральный директор

# ООО «Новые технологии»

_____________ В.И. Игнатов

"___" ________ 2005 г.

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Главный конструктор

# ООО «Новые технологии»

_____________ В.И. Лисица

"___" ________ 2005 г.

# Роторно-вихревая мельница

# Титан РВМ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

### ТУ3131-022-56219393-05

#### Санкт-Петербург

2005

Настоящие технические условия распространяются на роторно-вихревые мельницы Титан РВМ, предназначенные для сухого размола мягких, средне твердых, твердых и хрупких материалов.

Дополнительно, кроме настоящего технических условий, необходимо руководствоваться следующими документами:

- паспорт - эл. двигателя главного привода

- паспорт эл. двигателя привода вентилятора

- правила устройства электроустановок  (ПУЭ);

- межотраслевые правила по охране труда (правила безопасноти) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

- Инструкция по эксплуатации.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мельница должна соответствовать требованиям настоящих Технических условий и комплекта документации согласно паспорту мельницы.

1.1. Основные параметры и характеристики.

1.1.1. По условиям эксплуатации мельница соответствует исполнению У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 5 оС до плюс 40 оС и относительной влажности 80% при плюс 20 оС).

1.1.2.Отклонения напряжения сети переменного тока от номинального значения плюс 10%, минус 15%;

Отклонения частоты сети переменного тока от номинального значения не должно быть более плюс/минус 2%. Окружающая среда – взрывопожаробезопасная, атмосфера промышленных предприятий.

1.1.3. Основные технические характеристики мельницы приведены в табл.1

Таблица 1

| Характеристика | РВМ-22 | РВМ-44 | РВМ-90 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В | 3х380±10 % | 3х380±10 % | 3х380±10 % |  |
| Частота сети, Гц | 50±2 % | 50±2 % | 50±2 % |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 | 44 | 90 | Установлены 2 асинхронных двигателя |
| Скорость вращения ротора двигателей, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| Скорость вращения ножа, об/мин | 7500 | 7500 | 7500 | Увеличение через шкиво-ременную передачу |
| Ориентировочная производительность, кг/час | От 100 | От 200 | От 500 | Зависит от материала и конечной тонины помола |
| Диаметр ножа, мм | 460/540 | 510 | 700 | Конструкция ножа разрабатывается под конкретное ТЗ на измельчение |
| Внутренний диаметр камеры, мм | 580 | 580 | 800 | Высота камеры может варьироваться в зависимости от конструкции ножа |
| Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота | 1650 | 1650 | 2336 | Варьируются от ТЗ заказчика |
|  | 900 | 900 | 946 |  |
|  | 1150 | 1150 | 1255 |  |
| Масса, кг | 380 | 500 | 1000 | Ориентировочная |

1.2. Требования к материалам и покупным изделиям

1.2.1. Материалы и покупные изделия, используемые при изготовлении мельниц, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на них

1.2.2. Питающая сеть – 3PEN – 50 Гц 220/380 В. Допустимые отклонения напряжения от номинального значения – по ГОСТ 13109-87:

- напряжение главной цепи, В	- 380;

- напряжение цепей управления, В	- 220.

1.2.3. Электродвигатели электроприводов технологического оборудования мельницы должны иметь следующие характеристики:

- два электродвигателя привода измельчителя – мощность 11(22,45)* кВт, 3000 об/мин, 380 В,  50 Гц.

* зависит от типа мельницы.

1.2.4. Электрооборудование мельницы структурно состоит из объекта управления и системы управления.

1.2.4.1.  Система управления  должна обеспечивать:

- дистанционное сблокированное управление электроприводами;

- защиту электрооборудования при коротких замыканиях и перегрузках в силовых цепях, коротких замыканиях в цепях управления;

- измерение тока электродвигателя привода измельчителя;

- блокировочные связи, исключающие ошибочные пуски оборудования мельницы. Включение оборудования возможно только с соблюдением блокировочных связей, обеспечивающих последовательность пуска в направлении обратном потоку "продукта", а отключение какого-либо оборудования - только после отключения предшествующего по потоку "продукта";

- экстренное отключение (останов) оператором технологического оборудования  мельницы в случае аварии.

1.3. Комплектность

- Мельница ;

- Блок (шкаф) управления;

- Сменный рабочий нож;

- Балансировочное приспособление;

- Измеритель натяжения ремня;

- Ремень;

- Подшипник;

- Съемник.

Общий вид мельниц «Титан РВМ-22 (РВМ-44, РВМ-90)» приведен на рис.1 ниже.

В камере мельницы процесс измельчения происходит с помощью быстровращающегося в горизонтальной плоскости ножа, на который сверху в приосевую область из двух бункеров-накопителей подается исходный материал, скорость  загрузки  которого регулируется  двумя  шнековыми питателями. Нож крепится к торцу введенного в камеру вала подшипникового узла, вращение которого через клиноремённую передачу обеспечивают два синхронно работающих  двигателя . Управление работой двигателей осуществляет блок УБС, который также обеспечивает индикацию рабочих параметров  мельницы и её блокировку при отклонении значений параметров от нормы. Измельчённый материал через выводную трубу камеры перегружается  в тару или поступает на транспортер для дальнейшего использования.

.

Рис. 1. Роторно-вихревая мельница РВМ-44.

1 – электродвигатель A200L2Y3; 2 – ведущий шкив; 3 – ведомый шкив; 4 – ремни привода; 5 – подшипниковый узел; 6 – камера измельчения; 7 – бункеры-накопители;8 – рама;

9 – натяжные болты; 10 – кожух защитный; 11–ворошитель; 12–ёмкость.

1.4. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

1.4.1. На корпусе и упаковке-контейнере мельницы сверхтонкого измельчения крепится табличка, выполненная гравировальным способом и содержащая следующие данные:

-товарный знак и  наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- заводской номер;

- год выпуска;

- масса.

Кроме того, на упаковке-контейнере должны быть описаны температурные и прочие условия временного хранения.

1.4.2. Упаковка

Упаковка мельницы выбирается в зависимости от вида транспортировки. Она соответствует общепринятым предписаниям по упаковке. Упаковку необходимо сохранять в течении всего гарантийного периода, т.к. в случае рекламации или пересылки оборудования производителю в ненадлежащей упаковке может быть  оспорено право Покупателя на гарантийное обслуживание.

Эксплуатационные документы, прилагаемые к мельнице, завернутые в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828-89, помещаются в упаковочный ящик по ГОСТ 2991-85 вместе с мелкими деталями и ЗИП.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

На ящике должна быть надпись "Документация здесь".

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

2.1. Конструкция мельницы соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.-003-91.

2.2. Эксплуатация мельницы должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 и "Единых правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов".

2.3. Монтаж  и  эксплуатация  электрооборудования  -  по ГОСТ 12.2.007.0-75, "Правилам устройства электроустановок (ПУЭ)" и "Правилам технической эксплуатации (электроустановок  потребителей и правилам  техники  безопасности  электроустановок  потребителей (ПТЭ и ПТБ)").

2.4. К работе на мельнице допускаются лица, изучившие "Инструкции по эксплуатации", прошедшие обучение профессии оператора, инструктаж по технике безопасности.

2.5. При обслуживании электрооборудования мельницы необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для персонала, обслуживающего электроустановки данной группы. К обслуживанию электрооборудования должен допускаться персонал, прошедший специальную подготовку. Все работы с электрическими аппаратами, установленными на составных частях мельницы, производить при полном отсутствии напряжения на всех электрических аппаратах.

Мельница должна быть оборудована системой электрической защиты и блокировок:

- включение электродвигателя привода мельницы возможно только при включенном вентиляторе наддува;

- включение подачи материала возможно только после включения последующих механизмов после мельницы и самой мельницы.

2.6. Лица, вынужденные по производственной необходимости временно находиться в непосредственной  близости  от  мельницы,  должны иметь  индивидуальные  средства  защиты  от  шума  согласно ГОСТ 12.1.029-80, обеспечивающие защитные свойства  против  шумов по ГОСТ 12.4.051-87.

2.7. Для уменьшения запыленности воздуха зоны загрузки и разгрузки мельницы должны быть изолированы от зоны обслуживания и соединены с системой вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75. Изоляция зоны разгрузки обеспечивается потребителем.

2.8. Управление мельницей - дистанционное, аварийная остановка, запуск для ремонтных работ и других целей - местное.

Пульт дистанционного управления мельницей должен находиться в звуко-виброизолированном помещении, уровни звукового давления в котором не должны превышать значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96, а уровни виброскорости – СН 2.2.4/2.1.8.566-96

2.9. Эргономические требования к рабочему месту оператора устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.2.032-78 и обеспечиваются потребителем на месте эксплуатации. Рабочее место оператора выбирается потребителем.

2.10. Уровни звукового давления в октавных полосах частот и корректированный уровень звука на рабочих местах обслуживающего персонала не должны превышать значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

2.11. При эксплуатации мельницы запрещается:

- включать электродвигатель привода мельницы с установленным ускорителем при снятом классификаторе;

- присутствие посторонних лиц при работающем оборудовании;

- нахождение обслуживающего персонала в зоне вращающихся частей;

- работать при нарушении герметичности мест разъемов  мельницы.

2.12. При появлении посторонних шумов и повышенной вибрации немедленно прекратить работу.

2.13. Строго выполнять требования по осмотру, ремонту и замене изнашивающихся узлов мельницы при техническом обслуживании и планово-профилактическом ремонте.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мельница не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды   после окончания срока эксплуатации и не требует особых условий  утилизации.

4.ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

4.1. Общие положения

4.1.1. Для контроля соответствия мельницы сверхтонкого измельчения требованиям настоящих Технических условий устанавливаются следующие виды контрольных испытаний:

- приемо-сдаточные;

- пуско-наладочные.

4.1.2. Основными документами при проведении испытаний и приемке являются настоящие Технические условия, Инструкция по эксплуатации мельниц МД и  комплект рабочей конструкторской документации.

4.1.3. Мельница, предъявляемая на испытания и приемку, должна быть полностью укомплектована в соответствии с требованиями раздела "Комплектность" настоящих Технических условий.

4.1.4. Результаты испытаний считают положительными, а мельницу выдержавшей испытания, если она испытана в полном объеме, установленном в настоящих технических условиях и соответствует требованиям всех пунктов, по которым проводились испытания.

4.2 Проведение испытаний мельницы.

4.2.1. Мельница при испытаниях устанавливается в соответствии с требованиями    Инструкции по эксплуатации .

4.3. Тщательно осмотреть мельницу и, в случае необходимости, устранить повреждения, проверить и подтянуть все резьбовые соединения. Осмотр рекомендуется выполнять в следующей последовательности - электрооборудование, механическая часть и вся конструкция в целом.

4.4. Приемо-сдаточные испытания проводятся  на заводе-изготовителе и заключаются в проверке  работы мельницы в холостом режиме.

. Изготовитель обеспечивает соблюдение правил безопасности при испытаниях.

4.4.1.Включение мельницы производить в следующей последовательности:

- включить вентилятор наддува мельницы;

- включить электродвигатель привода мельницы, убедиться в устойчивости ее работы;

- включить электродвигатель вентилятора классификатора

- включить привод питателя.

Проверить надежность работы и исправность всех агрегатов мельницы.

При появлении посторонних шумов и повышенной вибрации немедленно выключить электродвигатель привода мельницы, выяснить причину и устранить ее.

- Проверить надежность работы и исправность всех агрегатов мельницы.

4.4.2 Результаты проверки мельницы в холостом режиме оформляются актом приемо-сдаточных испытаний.

4.5. Пуско-наладочные  испытания  проводятся на месте штатной установки мельницы и заключаются в проверке  работы мельницы в рабочем режиме.

Для проведения пуско-наладочные  испытания требуется произвести включение  агрегатов мельницы в последовательности, изложенной в Инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Установка ускорителя, не соответствующего требованиям конструкторской документации, не допускается.

Поэтапно увеличить производительность подачи измельчаемого материала на мельницу до расчетной, при этом следить за надежностью работы мельницы и силой тока электродвигателя привода мельницы. Убедиться в работоспособности мельницы.

Сила тока электродвигателя не должна превышать паспортных данных.

4.6.. В процессе работы мельницы необходимо следить за равномерностью загрузки по показаниям прибора "Нагрузка" (Амперметр). Показания прибора должны быть в пределах 100% номинального тока двигателя без длительных бросков тока. При показаниях прибора более 100% в течение более 2 – 3 секунд произвести работы по регулировке равномерной подачи материала. В процессе работы мельницы необходимо следить за уровнем вибрации мельницы. При повышенном уровне вибрации и появлении стуков выключить мельницу и устранить неисправность.

4.5 Результаты проверки мельницы в рабочем  режиме оформляются актом пуско-наладочных  испытаний.

5.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование оборудования мельницы может производиться автомобильным, авиационным или железнодорожным транспортом. Во время транспортировки во избежание поломки электронных и механических частей мельница не должна подвергаться ударам, тряске или падению с высоты.

5.2. Расстановка и крепление оборудования в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения ее при транспортировании.

5.3. С транспортных средств оборудование разгружают с помощью грузоподъемных средств, грузоподъемность которых  должна соответствовать массе сборочной единицы.

5.4. Условия транспортирования электродвигателей согласно паспортам  на используемые электродвигатели.

5.5. Группа условий транспортирования оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать – 7(Ж1) по ГОСТ 15150-69.

5.6. Группа условий хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать – 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

5.7. Условия хранения электродвигателей согласно паспортам  на используемые электродвигатели.

5.8. Вариант защиты выбирается заказчиком в зависимости от необходимой продолжительности дальнейшего хранения по ГОСТ 9.014.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Установка и эксплуатация мельницы должна производиться в соответствии с "Инструкция по эксплуатации" прилагаемым к каждой мельнице.

6.2. После прибытия мельницы к Заказчику отметьте наличие и характер повреждений и некомплектность в акте проверки упаковки и комплектации.

6.3. После сборки и монтажа мельницы на месте эксплуатации провести испытание согласно "Инструкции по эксплуатации" на холостом режиме с целью проверки взаимодействия узлов и механизмов конструкции, выявления и устранения возможных неисправностей.

6.4. Для технического обслуживания мельницы место ее установки рекомендуется оборудовать грузоподъемным устройством грузоподъемностью не менее  0.5 т.

6.5. Выполнение технического обслуживания в установленные сроки является обязательным независимо от технического состояния.

В техническое обслуживание не включены операции, потребность которых возникает при появлении ненормальностей в работе или через большой промежуток времени его эксплуатации. Такие операции технического обслуживания - как подтяжка резьбовых соединений - не регламентируются и должны выполняться по мере необходимости.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1. Гарантийный срок на комплекс начинается с момента подписания Акта о вводе комплекса в эксплуатацию и прекращается по истечении 12 (двенадцати) месяцев, но не более 13 (тринадцати) месяцев с даты подписания отгрузочной накладной при отгрузке комплекса со склада Поставщика.

Гарантийный срок не распространяется на быстроизнашивающиеся детали комплекса- ускоритель и отбойные элементы.

Гарантийный срок не распространяется в случае невыполнения потребителем требований руководства по эксплуатации.

7.2. В случае выявления  недостатков комплекса в период гарантийного срока качества комплекса, потребитель обязуется письменно уведомить об этом  поставщика.

7.3. Гарантийный срок на электродвигатели несёт на себе производитель двигателей.

7.4. Гарантии качества изделия:

Покупатель обязуется транспортировать изделие в полном соответствии с пунктом 4 «Инструкции по эксплуатации».

Проверка по качеству заключается в полном соблюдении пунктов  раздела 4 настоящего  ТУ.

Изделие считается качественным, если произведена проверка работы на  холостом ходу и на рабочем режиме в строгом соответствии с пунктами раздела 4 настоящего ТУ, и не выявлены неисправности.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер, раздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Инструкции по эксплуатации | Введение,4.1.2,2.4,4.1.2,4.2.1,4.3,6.1,6.3,7.2,7.4 |
| ЦД.036.1.00.0000.00 | 1 |
| ГОСТ 15150-69 | 1 |
| ГОСТ 13109-87 | 1.2.2 |
| ГОСТ 8828-89 | 1.4.2 |
| ГОСТ 2991-85 | 1.4.2 |
| ГОСТ 9.014-78 | 1.4.2 |
| ГОСТ 12.2.-003-91. | 2.1 |
| ГОСТ 12.3.002-75 | 2.2,2.3 |
| ГОСТ 12.1.029-80 | 2.6 |
| ГОСТ 12.4.051-87 | 2.6 |
| СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 2.8,2.10 |
| ГОСТ 12.2.032-78 | 2.9 |
| ГОСТ 15150-69 | 5.5,5.6 |
| ГОСТ 9.014 | 5.8 |