# Возможные неисправности, их причины и методы устранения в центробежно-ударной дробилке

Автор: Мосесов Александр Вруирович, к.ф.н., зам.главного конструктора компании «Новые технологии»

Дата написания статьи: 2005 год

От редакции сайта:

В данной статье излагаются возможные причины возникновения неисправностей, связанных с нарушениями режимов эксплуатации дробилки, износом элементов ускорителя, нарушениями допусков и регулировок основных узлов центрального модуля, т.е. таких неисправностей, правильное и своевременное диагностирование которых помогает избежать возникновения аварийных ситуаций и увеличить сроки нормального функционирования дробилки (мельницы на ее основе).

Содержание:

1.Контролируемые автоматикой параметры дробилки

2.Падение напора воздуха, создаваемого вентилятором воздушного подвеса

3.Проблемы при пуске ротора (ускорителя)

4.Падение оборотов ротора (ускорителя)

5.Повышенная вибрация

1.Контролируемые автоматикой параметры дробилки

Система управления дробилкой обеспечивает контроль давления воздуха в воздушной опоре, уровня вибрации на корпусе и частоты вращения ротора дробилки. Практически любое нарушение нормальной работы дробилки вызывает изменения в значениях этих параметров, что позволяет использовать их в качестве диагностирующих. На практике это означает, что для каждого из контролируемых параметров программно (или аппаратно) установлен диапазон допустимых значений, соответствующих нормальному режиму работы дробилки. Выход значений хотя бы одного из этих параметров за пределы соответствующего диапазона указывает на недопустимые условия работы дробилки и инициирует последовательность команд, приводящих к аварийной остановке дробилки(.

Дробилка будет вовремя остановлена автоматикой системы управления, если происходит резкое и практически неограниченное изменение значений контролируемых параметров в результате «катастрофических» нарушений в ее работе. Однако в случае, если в дробилке происходят какие-либо медленные процессы, связанные с постепенным износом элементов ускорителя или другими накапливаемыми дефектами, изменение контролируемых параметров может быть недостаточно сильным, чтобы привести к остановке дробилки, и в то же время достаточным для того, чтобы их можно было увидеть и говорить  о появлении значимых отклонений в работе дробилки.

Поэтому при эксплуатации дробилки оператору рекомендуется постоянно следить за фактическими значениями уровня вибрации и частоты вращения ротора (индицируемыми на лицевой панели шкафа управления), чтобы иметь возможность самостоятельно принять решение об остановке дробилки в случае, если эти значения находятся вблизи установленных пороговых значений в течение достаточно длительного времени или имеют явную тенденцию к изменению в нежелательном направлении. Это может способствовать более раннему обнаружению причин, вызвавших нарушения работы дробилки, и, следовательно, позволит увеличить срок ее безаварийной работы.

Ниже приведен перечень возможных неисправностей с указанием возможных причин их возникновения, способов диагностики и устранения((.

2.Падение напора воздуха, создаваемого вентилятором воздушного подвеса

(снизился создаваемый вентилятором напор воздуха и сработал датчик–реле напора ДЕ57-6):

- Разрыв воздуховода, улиты вентилятора или иные повреждения системы подвода:  повреждения локализуются по струям выходящего под давлением воздуха.

- Повреждение рабочего колеса вентилятора вследствие попадания инородных тел или абразивного износа: определяется по наличию сильной вибрации на корпусе электродвигателя и улиты вентилятора, устраняется путем замены или ремонта рабочего колеса с последующей его балансировкой.

3.Проблемы при пуске ротора (ускорителя)

(в режиме «Пуск ротора» частота вращения ротора за 20 секунд не достигла 60 об/мин):

- Неисправен датчик оборотов ротора: проверить срабатывание датчика во время прохождения мимо него закрепленного на муфте «флажка», расстояние до которого не должно превышать 3 мм, в случае выхода из строя заменить.

- Износ фрикционных накладок колодок центробежной муфты (если таковая имеется в конструкции дробилки, обычно устанавливается в случае отсутствия в комплектации дробилки устройства плавного пуска), определяется по сильному нагреву внешней полумуфты и характерному запаху горелых накладок.

- Сильная прецессия системы ротор + ускоритель: бóльшая часть подводимой от двигателя энергии тратится на возбуждение нутационных колебаний (см. ниже).

4.Падение оборотов ротора (ускорителя)

(в рабочем режиме упала частота вращения ротора дробилки):

- Чрезмерная скорость подачи материала на вход дробилки (перегрузка по питанию): необходимо уменьшить количество исходного материала, подаваемого на вход дробилки в единицу времени.

- Находящийся в камере измельчения материал препятствует вращению ускорителя в результате «завала» дробилки сверху: переполнены и забиты каналы ускорителя или карманы камеры измельчения. Причиной этого могут являться:

  - чрезмерно высокая влажность или недопустимо высокое содержание глинистой фракции в исходном дробимом материале;

  - неправильно отрегулированное положение уголков 12 в ускорителе (см. рис. ***), приводящее к излишнему накоплению материала в каналах ускорителя с последующей их закупоркой.

Следует произвести очистку каналов ускорителя и камеры измельчения от налипшего материала, отрегулировать положение уголков, не допускать эксплуатацию дробилки с переувлажненным или излишне глинистым материалом.

- Вращение ускорителя затруднено из-за «завала» дробилки снизу: переполнены разгрузочные патрубки камеры измельчения. Это может происходить в результате:

  - чрезмерно высокая влажность или недопустимо высокое содержание глинистой фракции в исходном дробимом материале;

  - отключения или переполнения конвейера, отводящего измельченный продукт.

Следует произвести очистку дробилки, обеспечить работу отводящего конвейера, снизить скорость подачи материала в дробилку, не допускать эксплуатацию дробилки с переувлажненным или излишне глинистым материалом.

- Износ фрикционных накладок колодок центробежной муфты, определяется по сильному нагреву внешней полумуфты и характерному запаху горелых накладок.

- Сильная прецессия системы ротор + ускоритель: бóльшая часть подводимой от двигателя энергии тратится на возбуждение нутационных колебаний. Падение скорости вращения ротора по этой причине сопровождается, как правило, резким увеличением уровня вибрации и может диагностироваться системой автоматики дробилки как «повышенная вибрация» (см. ниже).

5.Повышенная вибрация

(в случае, если уровень вибрации корпуса дробилки превышал значение 8 мм/с в течение более чем восьми секунд в режиме «Дробилка работает», происходит аварийная остановка дробилки).

### Рост уровня вибрации (а иногда и вызванные прецессией нутационные колебания вращающейся системы) может вызываться любым из перечисленных ранее возмущений (см. раздел «Принцип работы центробежно-ударной дробилки»), однако чаще всего возникновение повышенной вибрации бывает связано с нарушениями балансировки и (или) несовпадением (смещением или перекосом) оси шлицевого вала и главной оси инерции ускорителя, а именно:

- В одном из каналов ускорителя застрял крупный кусок материала или посторонний предмет (возможно попадание инструмента, кусков кабеля, остатков сварочных электродов, ветоши и т.п.);

- Неравномерно залег футерующий материал в каналах ускорителя с последующей их закупоркой.

В обоих случаях необходимо очистить каналы ускорителя и заново произвести начальную футеровку. Толщина залегания футеровки в каналах ускорителя регулируется положением и формой лопаток 4 (см. рис.4).

|  | 1.Рассекатель 2.Подкладной лист 3.Самофутерющийся карман 4.Твёрдосплавная лопатка 5.Сход материала с ускорителя 6.Корпус ускорителя |
| --- | --- |

Рис. 4. Принципиальная схема движения материала в ускорителе

- Неравномерный износ или повреждение лопаток ускорителя: необходимо провести замену лопаток, причем для трехканального ускорителя необходима замена всех трех лопаток, а в случае четырехканального ускорителя допускается замена двух лопаток в противоположных друг другу каналах.

- Несимметричный износ или повреждение подкладных листов, элементов корпуса ускорителя: требуется ремонт и (или) замена поврежденных элементов.

Во всех случаях замены элементов ускорителя необходимо проведение статической балансировки и начальной футеровки ускорителя.

- Не затянут центральный болт крепления ускорителя, или имеется перекос установки ускорителя относительно оси шлицевого вала: проверить качество сопрягаемых поверхностей и затянуть центральный болт.

### В случае если возникают сомнения в том, является ли источником возмущений ускоритель, необходимо запустить дробилку на холостом ходу без ускорителя и проконтролировать уровень вибрации. Если он близок к обычно регистрируемому, а видимые глазом нутационные колебания (регулярная прецессия) оси шлицевого вала отсутствуют(, то причиной возникновения вибрации является ускоритель (или правильность его установки) даже в случае, когда он не имеет видимых дефектов и повреждений.

Если при работе дробилки без ускорителя наблюдается повышенный уровень вибрации и (или) нутационные колебания оси шлицевого вала ротора, то это свидетельствует о наличии отклонений в значениях геометрических или динамических параметров центрального модуля дробилки.

### Процедура поиска конкретной причины возникших нарушений состоит в выполнении последовательности проверок, изложенных в разделе Инструкции по эксплуатации в разделе «Периодический контроль технического состояния подвижных узлов дробилки, проведении описанных регулировок и устранении обнаруженных дефектов.

# Footnotes

( Необходимо заметить, что, как и во всех случаях, когда выполнение тех или иных действий зависит от сравнения непрерывно меняющихся значений параметра с некоторым пороговым значением, задание такого порогового значения весьма условно, и принятие решения не может считаться вполне однозначным. В нашем случае это означает, что, например, падение частоты вращения ротора на 5 %, приводящее к аварийной остановке дробилки, в действительности мало чем отличается по уровню вызвавших его воздействий от падения частоты вращения на 4.9 %, при котором дробилка продолжает работать.

(( Не рассматриваются неисправности, к возникновению которых приводят такие очевидные причины, как нарушения в подаче электропитания, механические поломки, выход из строя электродвигателей и т.п.

( О наличии прецессии вращающейся системы, приводящей к нутационным колебаниям, свидетельствуют также следы попыток резинового амортизатора вращаться в направлении, противоположном направлению вращения ротора: деформация резины вблизи отверстий под болты фиксации амортизатора, наличие глубокой выработки на верхней плоскости амортизатора в результате трения об опорный фланец ПШУ, искривление болтов крепления опорного фланца ПШУ и т.п.