Определение взрывчатости пыли.

Методические указания к лабораторной работе.

Авторы: В.А. Василенко, А.Э. Егель, Л.Г. Проскурина

Рецензент: кандидат технических наук А.Н. Холодилин

Подготовлено: ГОУ «Оренбургский государственный университет».

Кафедра безопасности жизнедеятельности

Год написания: 2003

Содержание:

1.Введение

2.Цель лабораторной работы

3.Общие сведения о взрыве пыли

4.Экспериментальная часть

-прибор для определения взрывчатости пыли

-указания по безопасности

-порядок проведения эксперимента

5.Обработка, анализ полученных результатов и выводы

6.Указания по составлению отчета

7.Вопросы для самоконтроля

8.Список использованных источников

9.Приложение: характеристики пылей по взрываемости

1.Введение

Методические указания устанавливают объем, содержание и последовательность выполнения работы по исследованию взрывчатости различных пылей, содержат необходимый справочный материал. Предназначены для студентов технических специальностей, изучающих курс «Теория горения и взрыва».

2.Цель лабораторной работы

1).Изучение методики испытания взрывчатости пыли на приборе контроля осланцевания             ПКО - 1 М.

2).Сравнительная оценка степени взрывчатости различных пылей.

3.Общие сведения о взрыве пыли

Всякая пыль, горючая по своим химическим и физическим свойствам, при определенной концентрации с воздухом взрывоопасна. Процесс взрыва пыли по своей природе приближается к взрыву различных газовых смесей. Взрывы пылевоздушных смесей происходят в газовой фазе, т.е. за счет газификации пылевых частиц с выделением горючих газов и образованием смеси их с воздухом. Следовательно, необходимым условием протекания взрыва пыли является выделение во взрывной объем достаточного количества продуктов пиролиза органического вещества. Взрыв пылевоздушных смесей протекает в такой последовательности:

- нагрев аэровзвеси;

- пиролиз пыли с выделением летучих газовых компонентов;

- образование взрывчатой смеси летучих веществ с воздухом и их воспла
менение;

- горение твердого остатка пыли.

При содержании кислорода в пылевом аэрозоле ниже 6 % не только взрыв, но и горение пыли невозможно (даже особо опасная пыль серы требует 8,5 % кислорода).

Взрывчатые свойства пыли характеризуются нижним концентрационным пределом взрываемости, который выражается в г/м3. Самые высокие пределы взрываемости у цинковой

(800 г/м3 ) и табачной (101 г/м3) пыли, а самые низкие - у серной пыли (2,3 г/м3). Для самой опасной угольной пыли нижний предел взрываемости равен 10 г/м3.

Предел взрываемости пылей некоторых взрывчатых веществ:

- тротила - 42 г/м3;

- гексогена -31,5 г/м3;

- аммонита 6ЖВ - 14,9 г/м3.

Основными способами предупреждения взрывов пыли являются:

- уборка пыли, осевшей в производственных помещениях;

- орошение осевшей пыли водой и водными растворами поверхностно-
активных веществ (угольная пыль с влажностью 17 % считается невзрывчатой);

- связывание пыли хлоркальциевой пастой для предупреждения перехода
её во взвешенное состояние;

- добавка в пыль инертных и флегматизирующих материалов, снижающих
ей взрывчатость.

4.Экспериментальная часть

4.1 Прибор для определения взрывчатости пыли

Для изучения взрывчатых свойств пыли используется прибор ПКО-1М, применяемый для определения взрывчатости угольной пыли в шахтах.

Прибор, его устройство приведено на рисунке 1, состоит из основания (10), на котором монтируются труба (2), спираль накаливания (3), индикаторные лампы (9), механизм распыления. На одном из кронштейнов крепится диафрагма (1).

1 - диафрагма; 2- труба из кварцевого стекла; 3 - спираль накаливания; 4 - сопло; 5 - воронка; 6 - корпус; 7 - стопорный механизм; 8 - шток поршня; 9 - индикаторные лампы; 10 - основание.

Рисунок 1 -Прибор ПКО - 1Мдля определения взрывчатости пыли

Труба изготовлена из тугоплавкого стекла, на ней имеются риски для определения длины пламени. Спираль накаливания представляет собой навитую на кварцевую трубку нихромовую проволоку. Механизм распыления состоит из корпуса (6), поршня с пружиной (8), сопла (4), стопорного механизма (7). Прибор подключается к внешней электрической цепи через трансформатор.

Температура на спирали определяется индикатором напряжения (две неоновые лампы М-3). Когда напряжение в цепи соответствует заданной температуре, зажигается одна лампа, а когда температура выше верхнего предела - другая.

Определение взрывчатости пыли производится по длине пламени, образующегося в трубе прибора при распылении пыли над спиралью, нагретой до 1150 оС.

4.2.Указания по безопасности

1).Проверить внешним осмотром целостность прибора ПКО-1М.

2).Прибор включать в электрическую сеть только по разрешению преподавателя.

3).При работе с прибором ПКО - 1М оберегать его от ударов и сотрясений, обращаться с установкой как с электровзрывоопасным прибором.

4.3.Порядок проведения эксперимента

1).Ознакомиться с устройством и правилами работы с прибором ПКО -1М.

2).Приготовить навески по 0,6 г для каждой из испытываемых пылей.

3).Наконечники одного из шнуров соединить с клеммами автотранс форматора, соответствующими напряжению сети.

4).Наконечники второго шнура подсоединить к клеммам «Нагрузка», а вилку этого шнура вставить в гнезда на деревянном основании прибора. Рукоятку автотрансформатора установить на «0».

5).Включить прибор в сеть и, медленно поворачивая рукоятку автотрансформатора, постепенно увеличивать напряжение спирали до свечения на индикаторной лампе «нормальная», которое должно равняться 50 - 70 В.

6).Оттянуть поршень механизма распыления в крайнее положение до щелчка стопора и засыпать ранее приготовленную навеску пыли через воронку в сопло, которое затем плотно закрыть пробкой.

7).Оттянуть стопор механизма распыления и зафиксировать величину пламени воспламеняющейся пыли. Испытание каждой пыли на взрывчатость провести три раза по ходу движения и против.

5.Обработка, анализ полученных результатов и выводы

1).Результаты проведенных испытаний каждой пыли на взрывчатость занести в таблицу 1.

Таблица 1 - Результаты испытаний пыли на взрывчатость

| № п/п | Наименование пыли | Длина пламени, мм | Средняя величина пламени, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | назад | вперед | назад | вперед | назад | вперед |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2).По результатам исследования сделать вывод о взрывчатости различных пылей.

6.Указания по составлению отчета

Отчет должен содержать:

- цель работы;

- краткие сведения о взрывчатости различных пылей;

- таблицу результатов испытания;

- выводы по полученным результатам.

7.Вопросы для самоконтроля

1).Механизм взрыва пыли.

2).Условия, необходимые для протекания взрыва пыли.

3).Что называется нижним пределом взрываемости пыли?

4).Назовите основные способы предупреждения взрывов пыли.

5).На чем основано применение хлоркальциевой пасты для предупреждения взрывов пыли?

6).Какова последовательность взрыва пылевоздушных смесей?

7).При какой концентрации кислорода не происходит взрыв пыли?

8.Список использованных источников

- Корольченко А.Я. Пожаровзрывобезопасность промышленной пыли.М.:Химия,1996.-216 с.

- Бесчастнов М.В. Промышленные взрывы.Оценка и предупреждение.М.:Химия, 1991.-319 с.

- Ушаков К.З., Бурчаков А.С., Медведев И.И. Рудничная аэрология. - М.:Недра, 1978.-440 с.

- Шевцов Н.Р. Взрывозащита горных выработок.- Донецк: Норд-пресс,2002.-280с.

9. Приложение.  Характеристики пылей по взрываемости

Таблица А.1

| Вид пыли | Нижний предел взрываемости пыли, г/м 3 | Температура воспламенения, о С |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 35 | 550 |
| Железо | 100 | 1100 |
| Магний | 20 | 520 |
| Олово | 190 | 630 |
| Титан | 45 | 330 |
| Уголь | 30-100 | 800-1000 |
| Горох | 25 | 800-1000 |
| Зерновые отходы | 25-32 | 800-1000 |
| Крахмал картофельный | 40 | 800-1000 |
| Мука пшеничная | 30-63 | 800-1000 |
| Мука ячменная | 33 | 800-1000 |
| Молоко сухое | 7,6 | 800-1000 |
| Сливки сухие с сахаром | 6 | 800-1000 |
| Овес | 30 | 800-1000 |
| Отруби пшеничные | 10 | 800-1000 |