Краткое техническое задание

на разработку электрической части

Дробильно-сортировочный завод Q=180т/час (по загрузке)

От редакции сайта:

В последние годы с целью удешевления в кризис реализации проекта дробильно-сортировочных линий наши клиенты стали часто самостоятельно закупать оборудование и комплектовать линии, находя среди местных компаний подрядчиков на шеф-монтажные работы, на изготовление управления линией и ее подключение к электросетям. Для облегчения этой задачи покупателям наших дробилок и мельниц мы размещаем данное краткое техническое задание в качестве примера.

Содержание:

1.Общие характеристики линии

2.Последовательность включения линии

### 3.Последовательность выключения линии

### 4.Блокировка линии в аварийной ситуации

5.Техническое задание на проектирование силового электрооборудования

и управления поточно-транспортными системами и механизмами

6.Техническое задание  на проектирование силового электрооборудования и управления поточно-транспортными системами и механизмами

1.Общие характеристики линии

Разработать электрическую часть проекта в соответствии с  государственными стандартами, техническими условиями и правилами Госгортехнадзора России и приведенным ниже заданием.

Режим работы:

Количество дней в году	               250

Суточный режим				3 смены в сутки по 7 часов

Годовой фонд чистого времени

работы оборудования			4462 часов

Режим управления			дистанционный и

местный

2.Последовательность включения линии

Оборудование должно быть включено в следующей последовательности:

-    конвейеры  ленточные (поз.22, 21)

- агрегаты сортировки (поз.17)

- конвейеры  ленточные (поз.16, 15)

- агрегат сортировки (поз.14)

- конвейер  ленточный (поз.13)

- дробилка ДЦ-1,6 (поз.12)

- конвейер  ленточный (поз.11)

- железоотделитель (поз.23)

- агрегат сортировки (поз.10)

- конвейеры  ленточные (поз.26, 19)

- агрегат сортировки (поз.9)

- конвейеры  ленточные (поз.8, 7)

-    агрегаты дробления (поз.6)

-    агрегат сортировки (поз.14)

- конвейеры  ленточные (поз.3, 18)

- конвейер  ленточный (поз.20)

-    агрегат дробления (поз.2)

-    питатель (поз.1)

### 3.Последовательность выключения линии

Последовательность выключения обратная включению.

### 4.Блокировка линии в аварийной ситуации

1.При аварийной остановке любого агрегата в линии должны отключаться все предыдущие агрегаты; дробилки при этом отключаются только после разгрузки дробленого материала.

2.Автоматические устройства должны выключать систему увлажнения материала как во время остановки технологического оборудования, так и при его холостой работе.

5.Техническое задание на проектирование силового электрооборудования

и управления поточно-транспортными системами и механизмами (лист 1, часть1)

| № п.п | Наименование оборудования | № позиции по схеме | Электропривод | Кол-во механизмов | Число часов работы | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Номинальная мощность, квт | Число оборотов в минуту | рабочих | резервных | I смена | II смена | III смена | Дней в году |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Питатель вибра-ционный ДРО-683 | 1 |  | 22 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,7 |
| 2 | Агрегат крупного дробления ДРО-721 | 2 |  | 132 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,45 |
| 3 | Конвейер ленточный | 3 |  | 11 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 4 | Агрегат сортировки СМД-513А | 4 |  | 18,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,5 |
| 5 | Конвейер ленточный | 5 |  | 9 |  | 2 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 6 | Агрегат среднего дробления СМД-511 | 6 |  | 2х45 2х3 |  | 2 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,45 |
| 7 | Конвейер ленточный | 7 |  | 5,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 8 | Конвейер ленточный | 8 |  | 11 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 9 | Агрегат сортировки СМД-513-А-10 | 9 |  | 18,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,5 |
| 10 | Агрегат сортировки ДРО-656 | 10 |  | 5,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,5 |
| 11 | Конвейер ленточный | 11 |  | 11 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 12 | Дробилка «Титан Д-160» | 12 |  | 250 37 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,7 |
| 13 | Конвейер ленточный | 13 |  | 11 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 14 | Агрегат сортировки АС-895 | 14 |  | 15 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,5 |
| 15 | Конвейер ленточный | 15 |  | 5,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 16 | Конвейер ленточный | 16 |  | 15 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 17 | Агрегат сортировки ДРО-669 | 17 |  | 23 |  | 2 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,5 |
| 18 | Конвейер ленточный | 18 |  | 7,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 19 | Конвейер ленточный | 19 |  | 5,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 20 | Конвейер ленточный | 20 |  | 5,5 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 21 | Конвейер ленточный | 21 |  | 5,5 |  | 4 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,4 |
| 22 | Конвейер ленточный | 22 |  | 11 |  | 6 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 23 | Железоотделитель ПЭЖ-80 | 23 |  | 2,6 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |
| 24 | Таль электрическая ТЭ 200 П-521 | 24 |  | 1,9 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,3 |
| 26 | Конвейер ленточный | 26 |  | 11 |  | 1 | - | 10 | 10 | - | 250 | 0,6 |

6.Техническое задание  на проектирование силового электрооборудования и управления поточно-транспортными системами и механизмами (лист 1, часть2)

| № п.п. | Характеристика | Управление поточно-транспортными системами и механизмами | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поме- щения (взрыво-, пожаро- опасное) | Среды (нор- мальная, влажная, и т.д.) | Дистанционное или местное управление | Необходи-мость получения сигнала о готовности механизма к пуску с рабочего места | Характе- ристика конвей- еров (необходи- мость установки конечных выключате- лей) | Необходи- мость блокиров- ки пода- чи воды, пара, возду- ха к техно- логичес- кому обору- дованию | Необхо- димость в контро- ле наличия материа- лов и обрыва ленты | Необхо- димость установ- ки указа- теля уровня |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | На открытом воздухе |  | Дистанционное и местное | да | - | Блокировка подачи воды (да) | да | - |  |
| 2 | « |  | « | да | - | - | - | - | Сблокировать калитку входа на площадку с пуском дро-билки |
| 3 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 4 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 5 | « |  | « | да | да | да | да | - |  |
| 6 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 7 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 8 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 9 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 10 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 11 | « |  | « | да | да | да | да | - |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 14 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 15 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 16 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 17 | « |  | « | да | - | - | - | - |  |
| 18 | « |  | « | да | да | да | да | - |  |
| 19 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 20 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 21 | « |  | « | да | да | - | да | - |  |
| 22 | « |  | « | да | да | да | да | - |  |
| 23 | « |  | « | - | - | - | - | - |  |
| 24 | « |  | местное | - | - | - | - | - |  |
| 26 | « |  | дистанционное и местное | да | да | - | да | - |  |